## Slide 1: 第1章 计算机系统概论
重点：冯·诺依曼计算机
难点：计算机如何区分指令和数据

## Slide 2: 第1章 计算机系统概论
1.1 计算机系统简介
1.2 计算机的基本组成
1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.4 本书结构
本章主要介绍计算机的组成概貌及工作原理，旨在使学生对计算机总体结构有个概括的了解，为深入学习以后各章打下基础。

## Slide 3: 1.1 计算机系统简介
1.1.1 计算机的软硬件概念
1.1.2 计算机系统的层次结构
1.1.3 计算机组成和计算机体系结构

## Slide 4: 1.1.1 计算机的软硬件概念
计算机系统是由计算机硬件系统和软件系统组成的综合体，即计算机系统是由“硬件”和“软件”两大部分组成的。
计算机硬件是指计算机中的电子线路和物理装置，即计算机的实体部份，它由看得见摸得着的各种电子元器件、各类光、电、机设备的实物组成，如主机、外设等等。

## Slide 5: 1.1.1 计算机的软硬件概念
计算机软件是指计算机运行所需的程序及相关资料，由人们事先编制成具有各类特殊功能的信息组成。软件通常寄存于各类媒体中，如RAM、ROM、磁带、磁盘、光盘等。
计算机性能的好坏，取决于“软”、“硬”件功能的总和。
硬件和软件在计算机系统中相互依存，缺一不可，因此同样重要。

## Slide 6: 系统软件与应用软件
计算机的软件通常又可以分为两大类：系统软件和应用软件。
系统软件用来管理整个计算 机系统，包括：
  标准程序库
  语言处理程序(如汇编程序、编译程序)
  操作系统(如批处理系统、分时系统、实时系统)
  服务性程序(如诊断程序、调试程序、连接程序等)
  数据库管理系统
  网络软件等等
1.1.1

## Slide 7: 系统软件与应用软件
应用软件是用户根据任务需要所编制的各种程序，如：
  科学计算程序
  数据处理程序
  过程控制程序
  事务管理程序等等
1.1.1

## Slide 8: 1.1.2 计算机系统的层次结构
现代计算机的解题过程
机器语言
汇编语言
高级语言
计算机系统层次结构

## Slide 9: 现代计算机的解题过程
计算机
高级语
言程序
目标
程序
结果
翻译
运行
1.1.2

## Slide 10: 机器语言
实际上，早期的计算机只有机器语言，用户必须用二进制0／1代码来编写程序，即机器语言程序。
我们把直接执行机器语言的实际机器称M1。
1.1.2

## Slide 11: 汇编语言
20世纪50年代出现了汇编语言，要先将汇编语言程序翻译成机器语言程序后，才能在机器上运行。翻译是由汇编程序来完成的。
如果把具有汇编程序的计算机看作一台M2机器，可以认为M2在M1之上，用户向M2输入汇编语言程序，M2将机器语言程序输入给M1来执行。M2是具有翻译功能的虚拟机器。
汇编语言依赖实际机器的指令系统，没有通用性，不同机器有相对应的汇编语言。
1.1.2

## Slide 12: 高级语言
20世纪60年代出现了高级语言，如BASIC、Pascal、C等等。高级语言解决问题十分接近人们的习惯，具有较强通用性，使用方便。
M1机器无法识别高级语言，在进入M1机器运行前。要先将高级语言程序翻译成机器语言程序。这些工作都是由虚拟机器M3来完成。
通常，把高级语言翻译成机器语言的软件叫做翻译程序。翻译程序有两种：一种叫编译程序，另一种叫解释程序。
1.1.2

## Slide 13: 计算机系统层次结构
由于软件的发展，使实际机器M1向上延伸构成了各级虚拟机器。
同理M1机器内部也可向下延伸而形成下一级的微程序机器M0，将M1叫做传统机器，将M0叫做微程序机器。
这样计算机系统为四级层次结构。
1.1.2

## Slide 14: 计算机系统层次结构
1.1.2
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
机器语言
实际机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0

## Slide 15: 计算机系统层次结构
在四级层次结构的系统中，实际上在实际机器M1与虚拟机器M2之间，还有一级虚拟机器，它是由操作系统软件构成的。
操作系统提供了在汇编语言和高级语言的使用和实现过程中所需的某些基本操作，还起到控制并管理系统硬件和软件全部资源的作用。
操作系统为用户使用计算机系统提供极为方便的条件，其功能是通过其控制语言来实现的。
1.1.2

## Slide 16: 计算机系统层次结构
1.1.2
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
操作系统
虚拟机器
机器语言
实际机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0

## Slide 17
1.1.2
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
用微指令解释机器指令
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0

## Slide 18: 计算机系统层次结构
从计算机系统的多级层次结构来看，可以将硬件研究的主要对象归结为传统机器M1和微程序机器M0，软件的研究对象主要是操作系统级以上的各级虚拟机。
软硬件交界面的划分并不是一成不变的。随着超大规模集成电路技术的不断发展，一部份软件功能将由硬件来实现，如目前操作系统已实现了部份固化等等。
软、硬件交界面变化的趋势正沿着愈来愈向上的方向发展。
1.1.2

## Slide 19: 1.1.3 计算机组成和计算机体系结构
计算机体系结构是程序员所见到的计算机系统的属性，即概念性的结构与功能特性，这些大都属于抽象的属性。
站在不同层次上编程的程序员所看到的计算机属性也是各不相同的。
例如：指令系统、数据类型、寻址技术、I/O机理。

## Slide 20: 1.1.3 计算机组成和计算机体系结构
计算机组成是指如何实现计算机体系结构所体现的属性，它包含了许多对程序员来说是透明的硬件细节。
具体指令的实现就属于计算机组成的问题，例如乘法指令的实现。

## Slide 21: 1.2 计算机的基本组成
1945年数学家冯·诺依曼，提出了经典的冯·诺依曼计算机，我们从这里入手来学习计算机的组成。
    1.2.1 冯•诺依曼计算机的特点
    1.2.2 计算机的硬件框图
    1.2.3 计算机的工作过程

## Slide 22: 1.2.1 冯•诺依曼计算机的特点
计算机由五大部件组成，包括运算器、控制器、存储器和输入输出设备。
指令和数据以同等地位存于存储器，可按地址寻访。
指令和数据均用二进制码表示。
指令由操作码和地址码组成，操作码用来表示操作的性质，地址码用来表示操作数所在存储器中的位置。

## Slide 23: 1.2.1 冯•诺依曼计算机的特点
存储程序：指令在存储器内按顺序存放，通常是顺序执行的，但可根据运算结果或根据设定的条件改变执行顺序。
以运算器为中心，I/O设备与存储器的数据传送要通过运算器。

## Slide 24: 1.2.2 计算机的硬件框图
冯·诺依曼计算机
以存储器为中心的计算机
现代计算机
计算机各部件的功能

## Slide 25: 冯·诺依曼计算机硬件框图
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将信息转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
指挥程序
运行
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
1.2.2

## Slide 26: 以存储器为中心的计算机硬件框图
1.2.2
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 27: 现代计算机硬件框图
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O设备
硬件
CU
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存
1.2.2

## Slide 28: 计算机各部件的功能
运算器ALU(Arithmetic Logic Unit)：用来完成算术运算和逻辑运算，并将运算的中间结果暂存在运算器内；
存储器：用来存放数据和程序；
控制器CU(Control Unit)：用来控制、指挥程序和数据的输人、运行以及处理运算结果；
输入设备：用来将人们熟悉的信息形式转换为机器能识别的信息形式；
输出设备：可将机器运算结果转换为人们熟悉的信息形式。
1.2.2

## Slide 29: 计算机各部件的功能
计算机的各部件在控制器指挥下协调工作。
运算器和控制器往往制作在同一芯片上，通常将它们合起来统称为中央处理器 CPU(Central Processing Unit)， 是计算机硬件的核心部件。
早期的运算器和控制器不在同一芯片上，现在的CPU内除含有运算器和控制器外还集成了CACHE。
1.2.2

## Slide 30
主机是计算机硬件的主体部分，由CPU和主存储器合成为主机。
主存是计算机中存放正在运行的程序和数据的存储器，为计算机的主要工作存储器，可随机存取；由存储体、各种逻辑部件及控制电路组成。
输入设备与输出设备简称为 I/O设备(Input/Output equipment)。
计算机各部件的功能
1.2.2

## Slide 31: 1.2.3 计算机的工作过程
用计算机解决一个实际问题，通常包含两大过程。一个是上机前的各种准备，再一个是上机运行。
    上机前的准备
    计算机的解题过程

## Slide 32: 上机前的准备
建立数学模型
-
+
-
+
-
=
!
x9
!
x7
!
x5
!
x3
x
x
9
7
5
3
sin
…
编制解题程序
确定计算方法
程序 ：适用于机器运算的全部步骤
0, 1, 2,
)
(
)
(
2
1
n
yn
x
yn
x
=
+
=
√
…
指令 ：程序中的运算步骤，与机器指令一一对应
1.2.3

## Slide 33: 编程举例
取x 至运算器中
乘以x 在运算器中
乘以a 在运算器中
存ax2 在存储器中
取b 至运算器中
乘以x 在运算器中
加ax2 在运算器中
加c 在运算器中
= (ax + b)x + c
取x 至运算器中
乘以a 在运算器中
加b 在运算器中
乘以x 在运算器中
加c 在运算器中
计算 ax2 + bx + c
1.2.3

## Slide 34: 指令格式举例
000001 0000001000
打印 
停机
取数 α
[α] ACC
存数 β
[ACC] β
加 γ
[ACC]+[γ] ACC
乘 δ
[ACC]×[δ] ACC
操作码
地址码
[  ] 打印机
1.2.3

## Slide 35
指令和数据存于主存单元的地址 | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | 乘a得ax ,存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b ,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c ,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx +c ,存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
计算 ax2 + bx + c 程序清单
1.2.3

## Slide 36: 计算机的解题过程
细化的计算机组成
存储器的基本组成
运算器的基本组成及操作过程
控制器的基本组成
主机完成一条指令的过程
ax2 + bx + c 程序的运行过程
1.2.3

## Slide 37: 细化的计算机组成框图
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
1.2.3

## Slide 38: 细化的计算机组成框图
PC(Program Counter) ：程序计数器，其功能是存放当前欲执行指令的地址，并可自动计数形成下一条指令地址。
IR(Instruction Register)：指令寄存器，其功能是存放当前正在执行的指令。
ACC(Accumulator) ： 累加器，是运算器中既能存放运算前的操作数，又能存放运算结果的寄存器。
MQ(Multiplier-Quotient Register) ：乘商寄存器，乘法运算时存放乘数、除法时存放商的寄存器。
1.2.3

## Slide 39: 细化的计算机组成框图
X：在此表示操作数寄存器，即运算器中工作寄存器之一，用来存放操作数；
MAR(Memory Address Register):存储器地址寄存器，在主存中用来存放欲访问的存储单元的地址。
MDR(Memory Data Register) ：存储器数据缓冲寄存器，在主存中用来存放从某单元读出或要写入某存储单元的数据。
1.2.3

## Slide 40: 存储器的基本组成
存储器由存储体、各种逻辑部件及控制电路组成。
存储体由存储单元构成，存储单元由存储元件(能存储0/1)构成。
存储单元是可存放一个机器字并具有特定存储地址的存储单位，用来存放一串二进制代码。
存储元件是存储一位二进制信息的物理元件，是存储器中最小的存储单位，又叫存储基元或存储元，不能单独存取。
1.2.3

## Slide 41: 存储器的基本组成
存储字是一个存储单元所存二进制代码的逻辑单位。
存储字长是一个存储单元所存二进制代码的位数。
每个存储单元赋予一个地址号，按地址寻访。
存储体
宿舍楼
– 存储单元
– 存储元件
（0/1）
– 房间
– 床位
（无人/ 有人）
1.2.3

## Slide 42: 存储器的基本组成
MAR为存储器地址寄存器，反映存储单元的个数
MDR为存储器数据寄存器，反映存储字长
主存储器
存储体
MAR
MDR
存储单元个数 16
存储字长 8
设 MAR = 4 位
MDR = 8 位
1.2.3

## Slide 43: 运算器的基本组成及操作过程
 | ACC | MQ | X
被加数
被减数
被除数
乘数
商
加数
减数
被乘数
除数
加法
减法
乘法
除法
和
差
余数
乘积高位
乘积低位
运算器
MQ
ACC
ALU
X
1.2.3

## Slide 44
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC 被加数
ACC
初态
① 加法操作过程
[ACC]+[X]
ALU
[M] X
X
ACC
ACC
指令
加
M
1.2.3

## Slide 45
② 减法操作过程
运算器
MQ
ACC
ALU
X
指令
减
M
ACC 被减数
ACC
初态
[M] X
X
[ACC]-[X]
ALU
ACC
ACC
1.2.3

## Slide 46
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC
ACC 被乘数
初态
MQ
[M]
MQ
指令
乘
M
③ 乘法操作过程
X
[ACC]
X
ALU
[X]×[MQ]
0
0
ACC
ACC∥MQ
ACC
MQ
1.2.3

## Slide 47
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC 被除数
ACC
初态
[ACC]÷[X]
ALU
MQ
ACC
MQ
余数在ACC中
指令
除
M
[M] X
X
④ 除法操作过程
1.2.3

## Slide 48: 控制器的基本组成
PC存放当前欲执行指令的地址，具有计数功能PC=(PC)+1
IR存放当前欲执行的指令
CU为控制单元，控制指令的执行
PC
IR
CU
取指令
分析指令
执行指令
PC
IR
CU
取指
执行
访存
访存
完成
一条
指令
1.2.3

## Slide 49: 主机完成一条指令的过程(取数)
1
2
3
5
6
7
8
9
4
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
设
备
1.2.3

## Slide 50: 主机完成一条指令的过程(存数)
1
2
3
5
6
7
9
8
4
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
设
备
1.2.3

## Slide 51
ax2 + bx + c 程序的运行过程
将程序通过输入设备送至计算机
程序首地址
打印结果
分析指令
取指令
…
停机
启动程序运行
,(PC )+ 1 PC
执行指令
MAR
M
MDR
IR
PC
CU
OP(IR)
Ad(IR)
MAR
M
MDR
ACC
PC
1.2.3

## Slide 52: 1.3 计算机硬件的主要技术指标
衡量一台计算机的性能是由多项技术指标综合确定的。既包含硬件的各类性能，又包括软件的各种功能，这里主要讨论硬件的技术指标。
    1.3.1 机器字长
    1.3.2 存储容量
    1.3.3 运算速度

## Slide 53: 1.3.1 机器字长
机器字长是指CPU一次能处理数据的位数，通常与CPU的寄存器位数有关。
字长越长，数的表示范围也越大，精度也越高。
机器的字长也会影响机器的运算速度。
机器字长对硬件的造价也有较大的影响。它将直接影响加法器（或ALU）、数据总线以及存储字长的位数。
所以机器字长的确定不能单从精度和数的表示范围来考虑。

## Slide 54: 1.3.1 机器字长
字长是计算机中常用的一个参数，计算机中有很多中字长。
前面提到的存储字长是一个存储单元所存二进制代码的位数。
本节讲到的机器字长是指CPU一次能处理的二进制数据的位数。
指令字长一条指令的二进制代码位数。

## Slide 55: 1.3.2 存储容量
存储器容量包括主存容量和辅存容量。
主存容量是主存中存放二进制位的总数,即存储容量=存储单元个数×存储字长,如
64K×32位，1K×8位，其中1K=210
其它还有1M=220，1G=230，1T=240，1P=250
现代计算机中常以字节的个数来描述存储容量的大小，1Byte = 23b (bit:位)，如：
213b= 1KB， 221b= 256KB
辅存容量也以字节为单位，如某硬盘为1TB。

## Slide 56: 1.3.3 运算速度
=
n
i =1
fi ti
TM

吉普森法
主频
每秒执行百万条指令
MIPS
执行一条指令所需时钟周期数
CPI
每秒浮点运算次数
FLOPS
Million Instruction Per Second
Cycle per Instruction
Floating Point Operation Per Second

## Slide 57
第１篇 概论
计算机
1.4 本书结构

## Slide 58
第２篇
计算机系统的硬件结构
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU
1.4 本书结构

## Slide 59
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
第３篇 CPU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU
1.4 本书结构

## Slide 60
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
寄存器
和解码器
控制单元
排队
逻辑
控制
存储器
第４篇 CU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU
1.4 本书结构