## Slide 1: 第七章 指令系统
7.1 机器指令
7.2 操作数类型和操作类型
7.3 寻址方式
7.4 指令格式举例
7.5 RISC技术

## Slide 2: 7.1 机器指令
指令系统中的指令是指计算机能够识别并执行的命令，也叫机器指令，我们前面讲过的机器语言就是由机器指令构成的。
全部机器指令的集合叫做机器的指令集，一个机器的指令系统包括指令集、数据表示和寻址方式。
7.1.1 指令的一般格式
7.1.2 指令字长

## Slide 3: 7.1.1 指令的一般格式
指令是由操作码和地址码两部分组成的，其基本格式如下图所示, 分为操作码字段和地址码字段.
操作码
地址码
小结
指令操作码 （Operation Code） | 指令操作数(地址码) （Operand）

## Slide 4: 操作码
操作码用来指明指令所要完成的操作，操作码位数反映了机器允许的指令条数。
固定长度操作码集中放在指令字的一个字段内,便于硬件设计，指令译码时间短。
  例如：若操作码长度为3，则可表示8条指令，如可以用000表示加法，001表示减法等。
7.1.1

## Slide 5: 操作码
3.长度不固定的指令, 可压缩操作码的平均长度，在字长较短的微机中采用, 通常采用扩展操作码技术，使操作码的长度随地址数的减少而增加，有效地缩短指令字长。
4.在设计操作码不固定的指令系统时，应尽量使指令使用频度高的指令占用短的操作码，使用频度低的指令可占用较长的操作码。
7.1.1

## Slide 6: 扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
最多15条三地址指令
最多15条二地址指令
最多15条一地址指令
16条零地址指令
7.1.1

## Slide 7: 扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
三地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种二地址指令
二地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种一地址指令
7.1.1

## Slide 8: 地址码
地址码用来指出该指令的源操作数的地址、结果的地址以及下一条指令的地址。
地址可以是主存的地址，也可以是寄存器的地址，甚至可以是I／O设备的地址。
四地址指令
三地址指令
二地址指令
一地址指令
零地址指令
7.1.1

## Slide 9: 四地址指令
OP
A1
A2
A3
A4
8 6 6 6 6
A1 第一操作数地址
A2 第二操作数地址
A3 结果的地址
A4 下一条指令地址
若 PC 代替 A4
(A1) OP (A2) A3
4 次访存
寻址范围 26 = 64
设指令字长为 32 位
操作码固定为 8 位
7.1.1

## Slide 10: 三地址指令
8 8 8 8
OP
A1
A2
A3
(A1) OP (A2) A3
4 次访存
寻址范围 28 = 256
若 A3 用 A1 或 A2 代替
7.1.1

## Slide 11: 二地址指令
OP
A1
A2
8 12 12
(A1) OP (A2) A1
(A1) OP (A2) A2
或
4 次访存
若ACC 代替 A1（或A2）
若结果存于 ACC
寻址范围 212 = 4 K
3次访存
7.1.1

## Slide 12: 一地址指令
OP
A1
8 24
(ACC) OP (A1) ACC
2 次访存
寻址范围 224 = 16 M
7.1.1

## Slide 13: 零地址指令
零地址指令在指令字中无地址码。
操作数的地址是隐含的。
7.1.1

## Slide 14: 小结
用一些硬件资源，如PC、ACC承担或代替指令中的地址码，可扩大指令的寻址范围,缩短指令字长，减少访存次数。
以上讨论均以主存地址为例，实际上地址字段也可用来表示寄存器。当CPU中含有多个通用寄存器时，对每一个寄存器赋以一个编号，便可指明源操作数和结果存放在哪个寄存器中。地址字段表示寄存器时，也可有三地址、二地址、一地址之分。它们的共同点是，在指令的执行阶段都不必访问存储器，直接访问寄存器，使机器运行速度得到提高。
7.1.1

## Slide 15: 7.1.2 指令字长
指令字长取决于操作码的长度,操作数地址的长度和操作数地址的个数,不同机器的指令字长是不同的.
早期的计算机指令字长,机器字长和存储字长均相等,控制方式比较简单.
现在的计算机指令字长是可变的,控制电路比较复杂,容易导致CPU速度下降，因此通常把常用的指令的字长设计成较短。

## Slide 16: 7.2 操作数类型和操作类型
7.2.1 操作数类型
7.2.2 数据在存储器中的存放方式
7.2.3 操作类型

## Slide 17: 7.2.1 操作数类型
机器中常见的操作数类型有:
地址:地址也可看作是一种数据,很多时候要计算操作数的地址,这时地址可被认为是无符号整数.
数字:计算机常见的数字有:定点数,浮点数和十进制数
字符:应用计算机时,文本或者字符串也是一种常见的数据类型.目前普遍采用ASCII码.
逻辑数据:计算机除了进行算术运算外,还要进行逻辑运算,此时0和1的组合不被看作算术数字,而被当作逻辑数.

## Slide 18: 7.2.2 数据在存储器中的存放方式
通常计算机中的数据存放在存储器或寄存器中，而寄存器的位数便可反映机器字长。一般机器字长可取字节的1、2、4、8倍，这样便于字符处理。
由于不同的机器数据字长不同，每台机器处理的数据字长也不统一，因此，为了便于硬件实现，通常要求多字节的数据在存储器的存放方式能满足“边界对准”的要求

## Slide 19
存储器中的数据存放（存储字长为 32 位）
地址（十进制）
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
双字
双字（地址32）
双字
双字（地址24）
半字（地址20）
半字（地址22）
半字（地址16）
半字（地址18）
字节（地址 8）
字节（地址 9）
字节（地址10）
字节（地址11）
字（地址 4）
字（地址 0）
字节（地址14）
字节（地址15）
字节（地址13）
字节（地址12）
边界对准
地址（十进制）
0
4
8
字节( 地址7)
字节( 地址6)
字( 地址2)
半字( 地址10)
半字( 地址8)
半字( 地址0)
字( 地址4)
边界未对准
▲
▲
7.2.2

## Slide 20: 字节次序
当计算机按字节编址，而数据多于一个字节时，数据存储有2种不同的次序：
  小端次序(PC通常使用)
  大端次序
对于数据0000000011111111B，小端和大端存储形式分别为：
小端次序： 高地址字节 低地址字节
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
大端次序： 高地址字节 低地址字节
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.2

## Slide 21: 字节次序
字地址 为 低字节 地址
小端模式Little-Endian
字地址 为 高字节 地址
大端模式Big-Endian
3
7
6
2
1
5
4
0
字地址
0
4
低字节
0
4
5
1
2
6
7
3
字地址
0
4
低字节
7.2.2

## Slide 22: 7.2.3 操作类型
不同的机器操作类型也是不同的，但几乎所有的机器都有以下几类通用的操作。
数据传送
算术逻辑操作
移位
转移
输入输出
其他:包括等待指令、停机指令、空操作指令、开中断指令、关中断指令、置条件码指令、字符串指令、特权指令、向量指令、多处理机指令等等。

## Slide 23: 数据传送
数据传送包括寄存器与寄存器、寄存器与存储单元、存储单元与存储单元之间的传送。
  例如： MOV, STORE, LOAD, PUSH， POP,
  置“1”，置“0”
7.2.3

## Slide 24: 算术逻辑操作
算术运算的加、减、乘、除、增 1、减 1、求补、浮点运算、十进制运算
逻辑运算的与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反
如8086的ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG AAA AAS AAM AAD AND OR NOT XOR TEST
使用这些指令时，要注意它们对处理器中状态标志位的影响
7.2.3

## Slide 25: 移位
移位可分为算术移位、逻辑移位和循环移位三种。
算术移位和逻辑移位分别可实现对有符号数和无符号数乘以2（左移）或整除以2（右移）的运算。
移位操作所需时间远比乘除操作执行时间短，因此，移位操作经常被用来代替简单的乘法和除法运算。
例如： X*20=X左移4位+X左移2位
7.2.3

## Slide 26: 转移
在多数情况下，计算机是按顺序执行程序的每条指令的，但有时需要改变这种顺序，此刻可采用转移类指令来完成。
转移指令按其转移特征又可分为：
无条件转移:无条件转移不受任何条件约束，可直接把程序转移到下一条需执行指令的地址。如JMP
条件转移
调用与返回
陷阱（Trap）与陷阱指令
7.2.3

## Slide 27: ②条件转移
条件转移是根据当前指令的执行结果，来决定是否需转移。若条件满足，则转移；若条件不满足，则继续按顺序执行。
结果为零转 （Z = 1） JZ
结果溢出转 （O = 1）JO
结果有进位转（C = 1）JC
跳过一条指令 SKP
如
300
…
305
306
307
SKP DZ D = 0 则跳
完成触发器
7.2.3

## Slide 28: ③调用与返回
在编写程序时，有些具有特定功能的程序段会被反复使用。
为避免重复编写，可将这些程序段设定为独立子程序，当需要执行某子程序时，只需用子程序调用指令即可。
此外，计算机系统还提供了通用子程序，如申请资源、读写文件、控制外设等等。需要时均可由用户直接调用，不必重新编写。
7.2.3

## Slide 29: ③调用与返回
通常调用指令包括过程调用、系统调用和子程序调用。它可实现从一个程序转移到另一个程序的操作。
调用指令（CALL）一般与返回指令（RETURN）配合使用。CALL用于从当前的程序位置转至子程序的入口；RETURN用于子程序执行完后重新返回到原程序的断点
7.2.3

## Slide 30
CALL SUB1
...
...
CALL SUB2
…
...
CALL SUB2
…
RETURN
RETURN
主程序
地址
2000
2100
2101
子程序SUB1
2400
2500
2501
2560
2561
2700
主存空间分配
程序执行流程
子程序SUB2
...
7.2.3

## Slide 31: 注意事项
子程序可在多处被调用
允许子程序嵌套
每个CALL指令都对应一条RETURN指令
7.2.3

## Slide 32: 返回地址的存放
由于可以在许多处调用子程序，因此CPU必须记住返回地址，使子程序能准确返回，返回地址可放在以下三处：
寄存器内：机器内设有专用寄存器，专门用于存放返回地址。
子程序的入口地址内
栈顶内：计算机内设有堆栈，执行RETURN时，从栈顶取出应返回的地址。
7.2.3

## Slide 33: ④陷阱（Trap）与陷阱指令
陷阱其实是一种意外事故的中断。
如机器在运行中，可能会出现电源电压不稳定、存储器校验出差错、输入输出设备出现了故障、用户使用未被定义的指令、除数出现为0、运算结果溢出以及特权指令等种种意外事件，致使计算机不能正常工作。
此刻必须及时采取措施，否则将影响整个系统正常运行。因此，一旦出现意外故障，计算机就发出陷阱信号，暂停当前程序的执行，转入故障处理程序进行相应的故障处理。
7.2.3

## Slide 34: ④陷阱（Trap）与陷阱指令
计算机的陷阱指令一般不提供给用户直接使用，而作为隐指令（指令系统中不提供的指令），在出现意外故障时，由CPU自动产生并执行。
例如，8086的INT TYPE软中断,就是提供给用户使用的陷阱指令
7.2.3

## Slide 35: 输入输出
在外设与内存统一编址的机器中，CPU利用通常的访问内存指令去对外设进行访问。
对于I／O单独编址的计算机而言，需要设有输入输出指令，完成从外设中的寄存器读入一个数据到CPU的寄存器内，或将数据从CPU的寄存器输出至某外设的寄存器中。
如 8086的IN AX,DX和OUT DX,AX
输入输出指令主要用来:
启动与停止输入/输出设备、测试输入/输出设备
检查外设状态
外设与外设之间外设与内存之间进行信息传输
7.2.3

## Slide 36: 7.3 寻址方式
寻址方式是指确定本条指令的数据地址，以及下一条将要执行的指令地址的方法，它与硬件结构紧密相关，而且也直接影响指令格式和指令功能。
寻址方式分为指令寻址和数据寻址两大类：
7.3.1 指令寻址
7.3.2 数据寻址

## Slide 37: 7.3.1 指令寻址
指令寻址比较简单，它分为顺序寻址和跳跃寻址两种。 顺序寻址可通过程序计数器PC加1，自动形成下一条指令的地址；跳跃寻址则通过转移类指令实现。下图所示为指令寻址过程。
LDA 1000
ADD 1001
DEC 1200
JMP 7
LDA 2000
SUB 2001
INC
STA 2500
LDA 1100
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PC
+1
指令地址寻址方式
指令地址
指令
顺序寻址
1
顺序寻址
2
顺序寻址
3
跳跃寻址
7
顺序寻址
8

## Slide 38: 7.3.2 数据寻址
立即寻址
直接寻址
隐含寻址
间接寻址
寄存器寻址
寄存器间接寻址
基址寻址
变址寻址
相对寻址
堆栈寻址

## Slide 39: 概述
数据寻址方式种类较多，在指令字中必须设一字段来指明属哪一种寻址方式。
指令的地址码字段，通常都不代表操作数的真实地址。把它称作形式地址，记作A。
操作数的真实地址叫做有效地址，记作EA，它是由寻址方式和形式地址共同来确定的。
由此可得指令的格式应如下图所示。为了方便，以下我们假定指令字长、存储字长、机器字长均相同。
形式地址 A
操作码
寻址特征
7.3.2

## Slide 40: 立即寻址
立即寻址的特点是操作数本身设在指令字内，即形式地址A不是操作数的地址，而是操作数本身，又称之为立即数。
优点是不必访存，即可获得操作数，缺点是A的位数使立即数的范围有限。
OP
#
A
立即寻址特征
立即数
可正可负 补码
7.3.2

## Slide 41: 直接寻址
直接寻址的特点是，指令字中的形式地址A就是操作数的真实地址EA，即 EA＝A,下图示意了直接寻址。
特点是执行阶段访问一次存储器, A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围,必须修改A才能修改操作数的地址。
操作数
主存
寻址特征
LDA
A
A
ACC
7.3.2

## Slide 42: 隐含寻址
隐含寻址是指指令字中不明显地给出操作数的地址，其操作数的地址隐含在操作码或某个寄存器中。
例如，一地址格式的加法指令只给出一个操作数的地址。另一个操作数隐含在累加器ACC中。
又如 8086 MUL 指令被乘数隐含在 AX（16位）或 AL（8位）中,MOVS 指令源操作数的地址隐含在SI中,目的操作数的地址隐含在 DI 中
指令字中少了一个地址字段，可缩短指令字长
7.3.2

## Slide 43: 隐含寻址
ADD
A
操作数
主存
寻址特征
A
ACC
暂存
ALU
另一个操作数
隐含在 ACC 中
7.3.2

## Slide 44: 间接寻址
倘若指令字中的形式地址不直接指出操作数的地址，而是指出操作数有效地址所在的存储单元地址，有效地址是间接提供的，即 EA=（A）
特点是执行指令阶段2次或多次访存，可扩大寻址范围，便于编制程序
OP
A
寻址特征
A
EA
主存
EA
A1
EA
A1
主存
EA
1
0
OP
A
寻址特征
A
一次间址
多次间址
操作数
操作数
7.3.2

## Slide 45: 间接寻址编程举例
… …
子程序
主程序
…
80
81
201
202
调用子程序
调用子程序
(A) = 81
(A) = 202
…
…
@ 间址特征
JMP @ A
…
…
…
…
7.3.2

## Slide 46: 寄存器寻址
在寄存器寻址的指令字中，地址码字段直接指出了寄存器的编号，即EA=Ri，其操作数在由Ri所指的寄存器内。
由于操作数不在主存中，故寄存器寻址在指令执行阶段无须访存，减少了执行时间。
由于地址字段只需指明寄存器编号(计算机中寄存器数有限)，故指令字较短，节省了存储空间，因此寄存器寻址在计算机中得到广泛应用。
OP
Ri
寻址特征
操作数
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
7.3.2

## Slide 47: 寄存器间接寻址
Ri中的内容不是操作数，而是操作数所在主存单元的地址号，即有效地址 EA=（Ri）。
与寄存器寻址相比，指令的执行阶段还需访问主存。因有效地址不是存放在存储单元中，而是存放在寄存器中，故称其为寄存器间接寻址，它比间接寻址少一次访存，便于编写循环程序。
7.3.2

## Slide 48: 寄存器间接寻址
操作数
主存
OP
Ri
寻址特征
地址
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
7.3.2

## Slide 49: 基址寻址
基址寻址需设有基址寄存器BR，其操作数的有效地址EA等于指令字中的形式地址与基址寄存器中的内容(称作基地址)相加。即 EA＝A+(BR)
基址寄存器可采用隐式的和显式的两种:
  隐式是在计算机内专门设有一个基址寄存器BR，使用时用户不必明显指出该基址寄存器，只需由指令的寻址特征位反映出基址寻址即可。
  显式是在一组通用寄存器里，由用户明确指出哪个寄存器用作基址寄存器，存放基地址。
7.3.2

## Slide 50: 采用专用寄存器做基址寄存器
可扩大寻址范围，便于程序搬家，BR内容由操作系统或管理程序确定,在程序的执行过程中BR内容不变，形式地址A可变
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
BR
7.3.2

## Slide 51: 采用通用寄存器做基址寄存器
由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器，基址寄存器的内容由操作系统确定，在程序的执行过程中 R0 内容不变，形式地址 A 可变
操作数
主存
寻址特征
ALU
OP
R0
A
R0 作基址寄存器
通用寄存器
R0
Rn-1
R1
…
7.3.2

## Slide 52: 变址寻址
变址寻址与基址寻址极为相似。其有效地址EA等于指令字中的形式地址A与变址寄存器 IX的内容相加之和。即EA=A+（IX）
可扩大指令的寻址范围, IX 的内容由用户给定 ,在程序的执行过程中IX内容可变,形式地址A不变,便于处理数组问题
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
IX
7.3.2

## Slide 53
例7.1
设数据块首地址为 D，求 N 个数的平均值
直接寻址
变址寻址
LDA D
ADD D + 1
ADD D + 2
…
ADD D + ( N -1 )
DIV # N
STA ANS
LDA # 0
LDX # 0
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
共 N + 2 条指令
共 8 条指令
ADD X, D
M
X 为变址寄存器
D 为形式地址
(X) 和 #N 比较
(X) +1 X
结果不为零则转
7.3.2

## Slide 54: 相对寻址
相对寻址的有效地址是将程序计数器PC的内容（即当前指令的地址）与指令字中的形式地址A相加而成。即 EA＝（PC）＋A
  A 的位数决定操作数的寻址范围，程序浮动，广泛用于转移指令,可正可负,通常用补码表示
操作数
寻址特征
ALU
OP
A
相对距离 A
1000
PC
…
主存
1000
A
OP
7.3.2

## Slide 55: 相对寻址举例
M 随程序所在存储空间的位置不同而不同
EA = ( M+3 ) – 3 = M
– 3
*
LDA # 0
LDX # 0
ADD X, D
INX
CPX # N
BNE M
DIV # N
STA ANS
M
M+1
M+2
M+3
而指令 BNE 与 指令 ADD X, D 相对位移量不变
– 3
*
指令 BNE
操作数的有效地址为
– 3
*
相对寻址特征
*
7.3.2

## Slide 56: 按字节寻址的相对寻址举例
OP
位移量
2000 H
2008 H
8
JMP * + 8
OP
06 H
2000 H
2008 H
8
设 当前指令地址 PC = 2000H
转移后的目的地址为 2008H
因为 取出 JMP * + 8 后 PC = 2002H
二字节指令
故 JMP * + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H
7.3.2

## Slide 57: 堆栈寻址
堆栈既可用寄存器组（硬堆栈）来实现，也可利用主存的一部分空间作堆栈（软堆栈）。
堆栈指针一般用 SP表示，进栈（PUSH），出栈（POP），SP的内容都需发生变化。
– 1
1FFFH
+1
2000 H
栈顶
栈底
2000 H
SP
2000 H
…
…
1FFF H
SP
1FFFH
栈顶
栈底
进栈
出栈
1FFF H
栈顶
2000 H
栈顶
7.3.2

## Slide 58: 堆栈寻址
7.3.2
根据堆栈增长方向，基于主存实现的堆栈分为：
递增堆栈，也称向上增长堆栈，随着数据的压入,这种堆栈向高地址方向增长
递减堆栈，也称向下增长堆栈随着数据的压入，这种堆栈向低地址方向增长
根据SP所指示栈顶单元的属性，堆栈也可分为：
满堆栈：SP指示栈顶单元存储的是最后压入数据
空堆栈：SP指示栈顶单元用于接收下一个要压入的数据
本节以递减满堆栈为例。

## Slide 59: 堆栈寻址举例
15
200H
ACC
SP
X
栈顶
200H
栈底
主存
15
1FFH
ACC
SP
15
栈顶
200H
栈底
主存
X
1FFH
PUSH A 前
PUSH A 后
POP A 前
POP A 后
Y
1FFH
ACC
SP
X
栈顶
200H
栈底
主存
15
1FFH
15
200H
ACC
SP
栈顶
200H
栈底
主存
X
15
7.3.2

## Slide 60: SP 的修改与主存编址方法有关
① 按 字 编址
进栈
出栈
（SP）– 1 SP
（SP）+ 1 SP
② 按 字节 编址
存储字长 16 位
进栈
出栈
（SP）– 2 SP
（SP）+ 2 SP
存储字长 32 位
进栈
出栈
（SP）– 4 SP
（SP）+ 4 SP
7.3.2

## Slide 61: 7.4 指令格式举例
7.4.1 设计指令格式时应考虑的各种因素
7.4.2 指令格式举例
7.4.3 指令格式设计举例

## Slide 62: 7.4.1 设计指令格式时应考虑的各种因素
1. 指令系统的 兼容性
（向上兼容）
2. 其他因素
操作类型
数据类型
指令格式
包括指令个数及操作的难易程度
指令字长是否固定
寻址方式
寄存器个数
地址码位数、地址个数、寻址方式类型
操作码位数、是否采用扩展操作码技术，
确定哪些数据类型可参与操作
指令寻址、操作数寻址
寄存器的多少直接影响指令的执行时间

## Slide 63: 7.4.2 指令格式举例
PDP – 8
PDP – 11
IBM 360
Intel 8086

## Slide 64: PDP – 8
指令字长固定 12 位
操作码 间 页 地址码
访存类指令
0
2
3
5
4
11
寄存器类指令
1 1 1 辅助操作码
0
2
3
11
I/O 类指令
1 1 0 设备 操作码
0
2
3
11
9
8
采用扩展操作码技术
7.4.2

## Slide 65: PDP – 11
源地址
OP
4 6 6 16 16
目的地址
存储器地址1
存储器地址2
OP
10 6 16
目的地址
存储器地址
目的地址
4 6 6
源地址
OP
10 6
目的地址
OP-CODE
16
OP-CODE
指令字长有 16 位、32 位、48 位三种
零地址 (16 位)
一地址 (16 位)
二地址 R – R (16 位)
二地址 R – M (32 位)
二地址 M – M (48 位)
扩展操作码技术
7.4.2

## Slide 66: IBM 360
OP
R1
R2
RR
格式
8 4 4
OP
R1
X
B
D
RX
格式
8 4 4 4 12
OP
R1
R3
B
D
RS
格式
8 4 4 4 12
OP
B
D
I
SI
格式
8 8 4 12
二地址 R – R
基址加变址寻址
二地址 R – M
三地址 R – M
基址寻址
二地址 M – M
基址寻址
基址寻址
立即数 – M
OP
B1
D1
L
B2
D2
SS
格式
8
8
4
12
4
12
7.4.2

## Slide 67: Intel 8086
(1) 指令字长
(2) 地址格式
1 ~ 6 个字节
MOV WORD PTR[0204], 0138H 6 字节
INC AX 1 字节
一地址
NOP 1 字节
CALL
段内调用
3 字节
零地址
5 字节
段间调用
寄存器 – 寄存器
寄存器 – 立即数
寄存器 – 存储器
ADD AX，BX 2 字节
ADD AX，[3048H] 4 字节
ADD AX，3048H 3 字节
二地址
CALL
7.4.2

## Slide 68
7.2 某机主存容量为4M × 16位，且存储字长等于指令字长，若该机指令系统可完成108种操作，操作码位数固定，且具有直接、间接、变址、基址、相对、立即等六种寻址方式，试回答：
（1）画出一地址指令格式并指出各字段的作用；
（2）该指令直接寻址的最大范围
（3）一次间址和多次间址的寻址范围
（4）立即数的范围（十进制表示）
（5）相对寻址的位移量（十进制表示）
（6）上述六种寻址方式的指令哪一种执行时间最短？哪一种最长？为什么？哪一种便于程序浮动？哪一种最适合处理数组问题？
（7）如何修改指令格式，使指令的寻址范围可扩大到4M？
（8）为使一条转移指令能转移到主存的任一位置，可采取什么措施？简要说明之。
7.4.3

## Slide 69
解：由题意可知：
1) 指令字长=存储字长=16位
2）要完成108种操作，且操作码固定则操作码位数至少为7位
3）6种寻址方式则寻址特征位至少要3位。
（1）一地址指令格式
寻址特征
OP
A1
7位
6位
3位
（2）该指令直接寻址的最大范围：26
OP
A
A
EA
EA
一次间址：216
操作数
（3）一次间址与多次间址的寻址范围：
A1
EA
A1
EA
1
0
A
多次间址215
操作数
7.4.3

## Slide 70
（4）立即数的范围
寻址特征
OP
立即数
7位
6位
3位
0～ 63
与采用的机器码有关系
则立即数的范围是
（有符号数）
（无符号数）
（5）相对寻址的位移量
寻址特征
OP
A
7位
6位
3位
则相对寻址的位移量是：26（或写成﹣32~+31）
7.4.3

## Slide 71
① 执行时间最短
② 执行时间最长
③ 便于程序浮动
④ 便于处理数组问题
变址寻址
相对寻址
（6）
立即数寻址
间接寻址
7.4.3

## Slide 72
寻址特征
OP
A1
7位
6位
3位
A2
指令的地址字段长为 16＋6 ＝22位，则指令的直接寻址
范围扩大到222 ＝ 4M.
（7）
将指令的格式改为双字指令，格式如下：
7.4.3

## Slide 73
（1）直接寻址的二地址指令3条；
（2）变址寻址的一地址指令6条；
（3）寄存器寻址的二地址指令8条；
（4）直接寻址的一地址指令12条；
（5）零地址指令32条。
例7.3 某机字长16位，存储器直接寻址空间为128字，变址时的位移量为－64～＋63，16个通用寄存器均可组作为变址寄存器。采用扩展操作码技术，设计一套指令系统格式，满足下列寻址类型的要求：
7.4.3
试问还有多少种代码未用？
若安排寄存器寻址的一地址指令，还能容纳多少条？

## Slide 74
解：设指令字长等于机器字长，指令格式为：
OP
A1
A2
2 7 7
（1）直接寻址的二地址指令3条
（2）变址寻址的一地址指令6条
OP
IX
A
5 4 7
00 ×××……………….
01 ×××……………….
10 ×××……………….
11 000 ×××………………
11 101 ×××……………….
7.4.3

## Slide 75
（3）寄存器寻址的二地址指令8条
OP
Ri
Rj
8 4 4
（4）直接寻址的一地址指令12条
OP
A
9 7
11110 000 ×××…………….
………………………………………
11110 111 ×××……………..
0000 ×××….
…………………………………………
11111 1011 ×××…..
7.4.3

## Slide 76
（5）零地址指令32条
OP
11111 1100 0000000
……………………………..
11111 1100 0011111
还有480种代码未用，若安排寄存器寻址的一地址指令，还能容纳30条这类指令。
7.4.3

## Slide 77
例7.4设指令字长为16位，操作数的地址码为6位，指令有零地址、一地址、二地址三种格式。（1）设操作码固定，若零地址指令有P种，一地址指令有Q种，则二地址指令最多有几种？（2）采用扩展操作码技术，若二地址指令有X种，零地址指令有Y种，则一地址指令最多有多少种？
解：（1）因为操作码固定，所以操作码的位数为：16-6-6=4。则4位操作码最多可以有24=16种操作，所以二地址指令最多为：16-P-Q种。
（2）若采用扩展操作码，根据要求可知二地址、一地址和零地址的操作码长度分别为4、10和16位。且二地址指令操作码每减少一种，就最多可构成26种一地址指令操作码；一地址指令操作码每减少一种，就最多可构成26种零地址指令操作码。
由题知二地址指令有X种，则一地址指令最多有（24-X）×26种。设一地址指令有M种，则零地址指令最多有[（24-X）×26-M] ×26种。零地址指令有Y种，所以Y= [（24-X）×26-M] ×26
则一地址指令 M=（24-X）×26-Y/26
7.4.3

## Slide 78
例7.5设相对寻址的转移指令占3个字节，第一个字节为操作码，第二、三个字节为相对位移量（补码）。每当CPU从存储器取一个字节时，自动完成(PC)+1→PC。
若PC当前值240（十进制）要求转移到290（十进制），则转移指令的二、三字节的机器代码？
若PC当前值240（十进制）要求转移到200（十进制），则转移指令的二、三字节的机器代码？
解：PC当前值240，取出该指令后PC值为243，相对位移量为290-243=47。47的补码为2FH。故转移指令第二字节为2FH，第三个字节为00H。
PC当前值240，取出该指令后PC值为243，相对位移量为200-243=－43。－43的补码为D5H。故转移指令第二字节为D5H，第三个字节为FFH。
7.4.3

## Slide 79
例7.6一条双字长直接寻址的子程序调用CALL指令，其第一个字为操作码和寻址特征，第二个字为地址码5000H。假设PC当前值为1000H,SP的内容为0100H，栈顶内容为 1234H，存储器按字编址，而且进栈操作是先（SP）－Δ→SP，后存入数据。试回答下列几种情况下，PC、SP及栈顶内容各为多少。
CALL指令被读取前；
CALL指令被执行后；
子程序返回后。
解：
PC=1000H，SP=0100H,栈顶内容1234H。
PC=5000H，SP=0FFH,栈顶内容1002H。
PC=1002H，SP=0100H,栈顶内容1234H。
7.4.3

## Slide 80: 7.5 RISC技术
7.5.1 RISC产生和发展
7.5.2 RISC的主要特征
7.5.3 RISC和CISC的比较

## Slide 81: 7.5.1 RISC产生和发展
CISC指令系统存在的问题：
  20%与80%规律
  VLSI技术的发展引起的问题
  软硬件的功能分配问题

## Slide 82: 1、20%与80%规律
CISC中，大约20%的指令占据了80%的处理机时间。
其余80%指令：使用频度低，只占20%的处理机运行时间。
7.5.1

## Slide 83: 8088处理机指令系统使用频度和执行时间统计 (C编译和PROLOG解释程序)
使用频度 |  |  |  | 执行时间 |  |  | 
序号 | 指令 | % | 累计% | 序号 | 指令 | % | 累计%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | MOV PUSH CMP JMPcc ADD POP RET CALL JUMP SUB INC LES REPN IMUL DEC XOR REPNZ CLD LOOPcc TEST | 24.85 10.36 10.28 9.03 6.80 4.14 3.92 3.89 2.70 2.43 2.37 1.98 1.92 1.69 1.37 1.13 0.78 0.54 0.52 0.40 | 24.85 35.21 45.49 54.52 61.32 65.46 69.38 73.27 75.97 78.40 80.77 82.75 84.67 86.36 87.73 88.86 89.64 90.18 90.70 91.10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | IMUL MOV PUSH JMPcc CMP CALL RET ADD JMP LES POP DEC SUB XOR INC LOOPcc LDS CMPS MOVS JCXZ | 19.55 17.44 11.11 10.55 7.80 7.27 4.85 3.27 3.26 2.83 2.61 1.49 1.18 1.04 0.99 0.64 0.64 0.44 0.39 0.37 | 19.55 36.99 48.10 58.65 66.45 73.72 78.57 81.84 85.10 87.93 90.54 92.03 93.21 94.25 95.24 95.88 96.52 96.96 97.35 97.72

## Slide 84: 8088处理机各类指令使用频度统计
指令类型 | 7种应用程序 |  |  |  |  |  |  | 平均值
 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | 
数据传送 算术运算 逻辑运算/位操作 字符串处理 转移指令 处理器控制 | 34.25 24.97 3.40 2.42 34.84 0.13 | 35.85 22.34 4.34 4.22 32.99 0.26 | 28.84 45.32 7.63 2.72 15.34 0.15 | 20.12 43.65 7.49 2.01 17.63 0.10 | 25.04 45.72 6.38 2.10 20.52 0.24 | 24.33 45.42 3.97 2.35 25.72 0.19 | 34.31 28.28 4.89 2.10 30.29 0.14 | 30.25 36.24 5.44 2.86 25.33 0.19
7.5.1

## Slide 85: 2、VLSI技术的发展引起的问题
VLSI工艺要求规整性(对称性和均匀性)：
  CISC处理机中，为了实现大量的复杂指令，控制逻辑极不规整，给VLSI造成很大困难。
  RISC正好适应了VLSI工艺的要求。
主存与控存的速度相当：
  简单指令没有必要用微程序实现。
  复杂指令用微程序实现与用简单指令组成的子程序实现没有多大区别。
VLSI的发展使得生产单芯片处理机更适合规整的硬布线逻辑，而不是微程序。
7.5.1
Notes: 规整性，包括对称性和均匀性：
对称性：所有通用寄存器同等对待，操作码的设置等都要对称，如：A-B与B-A
均匀性：不同的数据类型(如定点数、逻辑数、浮点点数、十进制数、字符串)、字长(如8位、16位、32为、64位)、存储设备(如寄存器、主存储器、堆栈)、操作种类(加减乘除等)要设置相同的指令

## Slide 86: 3、软硬件的功能分配问题
复杂的指令使指令的执行时间大大加长。
一般CISC处理机的指令平均执行周期都在4以上，有些在10以上。
CISC增强了指令系统功能，简化了软件，但硬件复杂了。
7.5.1

## Slide 87: 7.5.2 RISC的主要特征
1. 选用使用频率较高的一些 简单指令
复杂指令的功能由简单指令来组合
2. 指令 长度固定
3. 只有 LOAD / STORE 指令访存
4. 流水线技术 和超标量技术
5. 组合逻辑 实现控制器
6. 多个 通用 寄存器
7. 采用 优化 的 编译 程序

## Slide 88: 7.5.3 RISC和CISC的比较
1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积
2. RISC 更能 提高计算机运算速度
指令数、指令格式、寻址方式少，
通用 寄存器多，采用 组合逻辑 ，
便于实现 指令流水
3. RISC 便于设计，可 降低成本，提高 可靠性
4. RISC 有利于编译程序代码优化
5. RISC 不易 实现 指令系统兼容