## Slide 1: 第3章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 2: 3.1 总线的基本概念
    总线概述
    面向CPU的双总线结构
    单总线结构
    以存储器为中心的双总线结构

## Slide 3: 总线概述
计算机部件之间的互连方式有两种，一种是各部件之间通过单独的连线，叫做分散连接；另一种是将各部件连到一组公共信息传输线上，叫做总线连接。
早期的计算机大多数用分散连接方式，而现代的计算机主要采用总线连接方式。
总线是连接多个部件的信息传输线，是各部件共享的传输介质。
为了减轻总线负载，总线上的部件应通过三态驱动缓冲电路与总线连通。
3.1

## Slide 4: 总线概述
总线的特点：连线少、易于集成化、可替换性好、分时传送。
总线上部件特点：当多个部件与总线相连时，同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息，而多个部件可以同时从总线上接收信息。
总线上的信息可以串行，传送也可以并行传送
3.1
串行
并行

## Slide 5: 单总线结构
将CPU、主存和I/O设备都挂到一组总线上就形成单总线结构。
总线内部必须设判优机构，让各部件按优先级高低占用总线。
主存和I/O设备之间的信息交换可以不通过CPU。
3.1

## Slide 6: 单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…
3.1

## Slide 7: 面向CPU的双总线结构
中央处理器
CPU
I/O总线
M
总
线
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
I/O
设备n
3.1

## Slide 8: 以存储器为中心的双总线结构
在单总线基础上，单独建立一条CPU与主存之间的存储总线。
这组总线速度高，这样既提高了传输效率，又减轻了系统总线的负担。
3.1

## Slide 9: 以存储器为中心的双总线结构
系统总线
主存
CPU
I/O接口
I/O
设备1
…
I/O
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1

## Slide 10: 3.2 总线的分类
    分类方法
    3.2.1 片内总线
    3.2.2 系统总线
    3.2.3 通信总线

## Slide 11: 分类方法
按数据传送方式可分为并行传输总线和串行传输总线。
在并行传输总线中，又可按数据传输宽度分8位、16位、32位、64位等传输总线。
若按总线的使用范围划分，则又有计算机（包括外设）总线、测控总线、网络通信总线等。
下面的讲解是按连接部件的不同分类：片内总线、系统总线和通信总线。
3.2

## Slide 12: 3.2.1 片内总线
片内总线是指芯片内部的总线，如在CPU芯片内部，寄存器与寄存器之间、寄存器与算逻单元ALU之间都有总线连接。

## Slide 13: 3.2.2 系统总线
系统总线是指CPU、主存、I／O各大部件之间的信息传输线，通常又叫作板级总线和板间总线。 按系统传输信息的不同分为三类：
1. 数据总线
2. 地址总线
3. 控制总线

## Slide 14: 1. 数据总线
数据总线用来传输各功能部件之间的数据信息，它是双向传输总线
其位数与机器字长、存储字长有关，一般为8位、16位或32位。
数据总线的条数称为数据总线宽度，它是衡量系统性能的一个重要参数。
3.2.2

## Slide 15: 2. 地址总线
地址总线主要用来指出数据总线上的源数据或目的数据在主存单元或I/O端口的地址
它是单向传输的。
地址线的位数与存储单元的个数有关。
3.2.2

## Slide 16: 3. 控制总线
由于数据总线、地址总线都是被挂在总线上的所有部件共享的，分配各部件的总线使用权依靠控制总线来完成
控制总线是用来发出各种控制信号的传输线。
对任一控制线而言，它的传输只能是单向的。
3.2.2

## Slide 17: 常见的控制信号
时钟：用来同步各种操作；
复位：表示各模块恢复初始状态；
总线请求：表示某部件需获得总线使用权；
总线允许：表示需要总线使用权的部件已获得控制权；
中断请求：表示某部件提出中断请求；
中断确认：表示中断请求以被接收；
3.2.2

## Slide 18: 常见的控制信号
存储器写：将数据总线数据写至存储器指定地址单元；
存储器读：将指定存储单元中的数据读到数据总线上；
I／O读：从指定的I／O端口将数据读到数据总线上；
I／O写：将数据总线上的数据输出到指定的I／O端口内；
数据确认：表示数据己被接收或已被读到总线上。
3.2.2

## Slide 19: 3.2.3 通信总线
用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间的通信。
这类总线在外部连接、距离远近、速度快慢、工作方式等等，差别极大
按传输方式可分为两种：串行通信总线和并行通信总线。

## Slide 20: 3.3 总线特性及性能指标
3.3.1 总线特性
3.3.2 总线性能指标
3.3.3 总线标准

## Slide 21: 3.3.1 总线特性
从物理角度来看，总线就是一组电导线，许多导线直接印制在电路板上，延伸到各个部件。
    总线图示
    机械特性
    电气特性
    功能特性
    时间特性

## Slide 22
上图表示各个部件与总线间的物理摆放位置。
规定的机械特性保证机械上的可靠连接；
规定的电气特性确保电气上正确连接；
为保证正确地连接不同部件，还需规定其功能特性和时间特性。
CPU
插板
主存
插板
I/O
插板
BUS
主板
3.3.1

## Slide 23: 机械特性
机械特性是指总线在机械连接方式上的一些性能
如插头与插座使用的标准，它们的几何尺寸、形状、引脚的个数以及排列的顺序，接头处的可靠接触等等。
3.3.1

## Slide 24: 电气特性
电气特性是指总线的每一根传输线上信号的传递方向和有效的电平范围。
3.3.1

## Slide 25: 功能特性
功能特性是指总线中每根传输线的功能
地址总线用来指出地址号
数据总线传递数据
控制总线发出控制信号，各条线其功能不一
3.3.1

## Slide 26: 时间特性
时间特性是指总线中的任一根线在什么时间内有效。
每条总线上的各种信号，互相存在着一种有效时序的关系
时间特性一般可用信号时序图来描述。
3.3.1

## Slide 27: 3.3.2 总线性能指标
总线宽度：它是指数据总线的根数，用位表示
总线带宽
时钟同步／异步
总线复用
信号线数：即地址总线、数据总线和控制总线三种总线数的总和。
总线控制方式：包括突发工作、自动配置、仲裁方式、逻辑方式、计数方式等。
其他指标

## Slide 28: 总线带宽
总线带宽指总线在单位时间内可以传输的数据总量，相当于总线的数据传输速率，等于总线工作频率与总线宽度（字节数）的乘积，用MB/s(每秒多少兆字节)表示。
如总线工作频率为33MHz，总线宽度为32位，则它的总线带宽为132MB／s。
总线带宽实际上即是在总线上每秒能传输的最大字节量。
3.3.2

## Slide 29: 时钟同步／异步
总线上的数据与时钟同步工作的总线称同步总线
与时钟不同步工作的总线称异步总线。
3.3.2

## Slide 30: 总线复用
总线复用指两种不同性质且不同时出现的信号分时使用同一组总线，称为总线的“多路分时复用”。
例如：为了提高总线的利用率，优化设计，经常将地址总线和数据总线共用一组物理线路，某一时刻该总线传输地址信号，另一时刻传输数据信号或命令信号。
3.3.2

## Slide 31: 其他指标
负载能力
电源电压是5V还是3.3V
总线能否扩展64位宽度
3.3.2

## Slide 32: 3.3.3 总线标准
ISA
EISA
VESA(VL-BUS)
PCI
AGP
RS-232
USB
模块
系统
总
线
标
准
系统
模块
标 准 界 面
总线标准可理解为系统与模块、模块与模块之间的互连的标准界面，总线标准的设置主要解决不同厂家各类模块化产品的兼容问题

## Slide 33
3.3.3
总线标准 | 数据线 | 总线时钟 | 带宽
ISA | 16 | 8 MHz（独立） | 15 MBps
EISA | 32 | 8.33 MHz（独立） | 33 MBps
VESA (VL-BUS) | 32 | 66 MHz（CPU） | 266MBps
PCI | 32 | 33 MHz（独立） 64 MHz（独立） | 133 MBps 266 MBps
AGP | 32 | 66.7 MHz（独立） 133 MHz（独立） | 266 MBps 533 MBps
RS-232 | 串行通信 总线标准 | 数据终端设备（计算机）和数据通信设备（调制解调器）之间的标准接口 | 
USB | 串行接口 总线标准 | 普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高 | 1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)

## Slide 34: 3.4 总线结构
3.4.1 单总线结构
3.4.2 多总线结构
3.4.3 总线结构举例

## Slide 35: 3.4.1 单总线结构
单总线结构是将CPU、主存、I/O设备都挂在一组总线上，允许I/O之间或I/O与主存之间直接交换信息。
这种结构简单，也便于扩充，但所有的传送都通过这组共享总线，因此极易形成计算机系统的瓶颈。
不允许两个以上的部件在同一时刻向总线传输信息，这就必然会影响系统工作效率的提高。这类总线多数为小型机或微型机所采用。

## Slide 36
3.4.1
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 37: 3.4.2 多总线结构
如果将速率不同的I／O设备进行分类，然后将它们连接在不同的通道上。那么计算机系统的利用率将会更高，由此发展成多总线结构。
    双总线结构
    三总线结构
    三总线结构的又一形式
    四总线结构

## Slide 38
双总线结构的特点是将速度较低的I／O设备从单总线上分离出来，形成主存总线与I/O总线分开的结构。
这种结构大多用于大、中型计算机系统。
具有特殊功能的处理器，
由通道对I/O统一管理
通道
I/O接口
设备n
…
…
I/O接口
设备0
CPU
主存
主存总线
I/O总线
3.4.2

## Slide 39
在三总线结构中，主存总线与DMA总线不能同时对主存进行存取，I／O总线只有在CPU执行I／O指令时才用到。
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
3.4.2

## Slide 40
下图是三总线的另外一种形式，处理器与高速缓冲存储器Cache之间有一条局部总线，它将CPU与Cache或与更多的局部设备连接。
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存
3.4.2

## Slide 41
为了进一步提高I／O的性能，使其更快地响应命令，又出现了四总线结构，如下图所示
主存
扩展总线接口
局域网
SCSI
多媒体
CPU
调制解调器
串行接口
FAX
系统总线
局部总线
高速总线
扩展总线
图形
Cache/桥
3.4.2

## Slide 42: 3.4.3 总线结构举例
传统微型机总线结构
VL-BUS局部总线结构
PCI总线结构
多层PCI总线结构

## Slide 43
存储器
SCSI II
控制器
主存控制器
ISA EISA
8 MHz16位数据通路
标准总线控制器
33 MHz32位数据通路
系统总线
调制解调器
多媒体
高速局域网
高性能图形
CPU
…
3.4.3

## Slide 44
33 MHz的32位数据通路
系统总线
ISA EISA
多媒体
高速局域网
高性能图形
调制解调器
图文传真
8 MHz的16位数据通路
标准总线
控制器
CPU
主存控制器
存储器
局部总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
VL BUS
…
…
3.4.3

## Slide 45
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
调制解调器
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
3.4.3

## Slide 46
PCI总线2
存储器
桥0
桥4
PCI设备
桥5
总线桥
桥3
桥1
设备
桥2
第一级桥
第二级桥
第三级桥
PCI总线4
PCI总线5
PCI总线3
PCI总线1
PCI总线0
存储器总线
标准总线
CPU
3.4.3

## Slide 47: 3.5 总线控制
总线上连接着多个部件，由哪个部件发送信息，给信息传送定时，防止信息丢失，避免多个部件同时发送，规定接受信息的部件等问题，由总线控制器统一管理。
    3.5.1 总线判优控制
    3.5.2 总线通信控制

## Slide 48: 3.5.1 总线判优控制
总线上的设备，分为主设备和从设备两种。
总线的主设备（主模块）指一次总线传输期间，拥有总线控制权的设备（模块）。
总线的从设备（从模块）——指一次总线传输期间，配合主设备完成传输的设备（模块），它只能被动接受主设备发来的命令。
主设备对总线有控制权，从设备只能响应从主设备发来的总线命令。

## Slide 49: 3.5.1 总线判优控制
众多部件共享总线，在争夺总线使用权时，只能按各部件的优先等级来解决。
总线判优控制解决多个部件同时申请总线时的使用权分配问题。
总线判优控制可分集中式和分布式两种，前者将控制逻辑集中在一处(如在CPU中),后者将控制逻辑分散在与总线连接的各个部件或设备上。
下面给出三种集中控制优先权仲裁方式：链式查询、计数器查询、独立请求。

## Slide 50: 链式查询
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS －总线忙
BR－总线请求
BG－总线同意
I/O接口1
3.5.1

## Slide 51: 计数器定时查询
0
BS －总线忙
BR－总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
I/O接口1
计数器
设备地址
1
3.5.1

## Slide 52: 独立请求方式
排队器
排队器
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG－总线同意
BR－总线请求
3.5.1

## Slide 53: 三种方式比较
链式查询方式连线简单，易于扩充，对电路故障最敏感，优先级固定。
计数器查询方式优先级设置较灵活，对故障不敏感，连线及控制过程较复杂。
独立请求方式判优速度最快，但硬件器件用量大，连线多，成本较高。

## Slide 54: 3.5.2 总线通信控制
在通信时间上，按分时方式来解决，即哪一个部件获得使用权，此刻就由它传送，下一部件获得使用权，接着下一时刻传送,一个接一个轮流交替传送。
总线完成一次完整而可靠的传输所需时间称为总线的传输周期，可分为四个阶段：申请分配阶段、寻址阶段、传数阶段、结束阶段。
总线的通信控制指总线传送过程中双方的时间配合方式，主要解决通信双方如何获知传输开始和传输结束，以及通信双方如何协调如何配合。
下面介绍总线通信控制的四种方式。

## Slide 55: 1. 同步通信
通信双方由统一时标控制数据传送为同步通信。
时标通常由CPU的总线控制部件发出，或由每个部件各自的时序发生器发出，但必须由总线控制部件发出的时钟信号进行同步。
这种通信的优点是规定明确、统一，模块间的配合简单一致。
缺点是主从模块须在限定时间内完成规定要求, 不同速度部件必须按最慢速度部件来设计公共时钟，效率低，使用受局限，灵活性差。
同步通信一般用于总线长度较短，各部件存取时间比较一致的场合。
3.5.2

## Slide 56
同步式数据输入
3.5.2
读
命令
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
数据

## Slide 57
同步式数据输出
3.5.2
数据
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写
命令

## Slide 58: 2. 异步通信
异步通信允许各模块速度的不一致，没有公共的时钟标准。
部件间采用应答方式进行通信,要求主从模块之间增加两条应答线。
控制方式较同步复杂，灵活性高，当系统中各部件工作速度差异较大时，有利于提高总线工作效率。
异步通信方式可分为不互锁、半互锁和全互锁三种类型。
3.5.2

## Slide 59: 异步通信
3.5.2
不互锁
半互锁
全互锁
主设备
从设备
请
求
回
答

## Slide 60
在异步串行传送系统中，字符格式为：1个起始位、8个数据位、1个校验位、 2个终止位。若要求每秒传送120个字符，试求传送的波特率和比特率。
3.16
解
（1）波特率
单位时间内传送的二进制信号数（它直接用来与表示一个二进制数据位的持续时间有关）
波特率 = ————————————
二进制位持续时间
1
（2）比特率
用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示
比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数
波特率 = 120×（1+8+1+2） = 1440bps
比特率= 1440 ×—————— = 960bps
12
8

## Slide 61: 3. 半同步通信
有统一时钟，信号发出在参照系统时钟前沿开始，而接收方都采用系统时钟后沿时刻来进行判断识别。
允许不同速度的模块和谐地工作。为此增设了一条“等待”响应信号线。
半同步通信适用于系统工作速度不高包含工作速度差异较大的各类设备的简单系统。
3.5.2

## Slide 62: 3. 半同步通信
半同步通信控制方式比异步通信简单，又能像异步通信那样允许传输时间不一致，可靠性较高，同步结构较方便，工作效率介于同步和异步通信之间。
其缺点是对系统时钟频率不能要求太高，故从整体上来看,系统工作的速度还是不很高。
3.5.2

## Slide 63: 半同步通信输入数据时序
3.5.2
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
…
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT

## Slide 64
读
命令
WAIT
地址
数据
时钟
总线传输周期
T1
T2
TW
TW
T3
T4

## Slide 65: 上述三种通信的共同点
一个总线传输周期（以输入数据为例）
主模块发地址 、命令
从模块准备数据
从模块向主模块发数据
总线空闲
占用总线
不占用总线
占用总线

## Slide 66: 4. 分离式通信
为充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力，将一个总线传输周期分解为两个子周期。
3.5.2
主模块 申请 占用总线，使用完后
即 放弃总线 的使用权
从模块 申请 占用总线，将各种信
息送至总线上
子周期1
子周期2
主模块

## Slide 67: 分离式通信的特点
1 各模块有权申请占用总线；
2 在得到总线使用权后，主模块在限定的时间内向对方传送信息，采用同步方式传送，不再等待对方的回答信号；
3 各模块在准备数据传送的过程中都不占用总线，使总线可接受其他模块的请求；
4 总线被占用时都在作有效工作。
分离式通信充分提高了总线的有效占用，微型计算机很少采用，适用于大型计算机系统。
3.5.2