## Slide 1: 第5章 输入输出系统
除了CPU和存储器两大模块外，计算机硬件系统的第三个关键部分即是输入输出模块，又称输入输出系统。
    5.1 概述
    5.3 I/O接口
    5.4 程序查询方式
    5.5 程序中断方式
    5.6 DMA方式

## Slide 2: 5.1 概述
5.1.1 输入输出系统的发展概况
5.1.2 输入输出系统的组成
5.1.3 I/O设备与主机的联系方式
5.1.4 I/O与主机信息传送的控制方式

## Slide 3: 5.1.1 输入输出系统的发展概况
输入输出系统的发展大致可分为四个阶段:
早期阶段
接口模块和DMA阶段
具有通道结构的阶段
具有I/O处理机的阶段

## Slide 4: 早期阶段
早期的I／O设备种类较少，I／O设备与主机交换信息都必须通过CPU，分散连接, CPU 和I/O串行工作,程序查询方式
5.1.1
CPU
存储器
I/O
I/O
I/O
……

## Slide 5: 接口模块和DMA阶段
I／O设备通过接口模块与主机连接，采用总线结构
通常在接口中都设有数据通路和控制通路。数据经过接口既起到缓冲作用，又可完成串一并交换或并一串变换。控制通路用以传送CPU向I／O设备发出的各种控制命令，或使CPU接受来自I／O设备的反馈信号。
CPU和I/O并行工作，有中断方式和DMA方式。
5.1.1

## Slide 6: 接口模块和DMA阶段
5.1.1
CPU
总线（BUS）
接口
设备1
接口
设备2
接口
设备N
……

## Slide 7: 具有通道结构的阶段
DMA方式增加了硬件成本，使控制变得十分复杂。对众多的DMA进行管理，会占用CPU的工作时间，直接影响CPU的整体工作效率。
在大、中型计算机系统中，采用了I/O通道的方式来进行数据交换。
通道负责管理I/O设备以及实现主存与I/O设备之间交换信息，能独立地执行用通道指令所编写的输入输出程序，它受CPU的I/O指令启动、停止或改变其工作状态。CPU不直接参与管理I/O设备，故CPU的资源利用率更高。
CPU
内存
通道
I/O
5.1.1

## Slide 8: 具有I/O处理机的阶段
I／O处理机独立于主机工作，既可完成I／O通道要完成的I／O控制，还可完成码制变换、格式处理、数据块检错、纠错等操作。
具有 I／O处理机的输入输出系统与 CPU工作的并行性更高。
5.1.1

## Slide 9
内存
CPU
I/O处理机
接口
设备2
……
接口
设备2
接口
设备2
5.1.1

## Slide 10: 5.1.2 输入输出系统的组成
输入输出系统应该由I／O软件和I／O硬件两部分组成。
    I／O软件
    I／O硬件

## Slide 11: I／O软件
输人输出系统软件的主要任务是：
  将用户编制的程序或数据输入至主机内
  将运算结果输送给用户
  实现I/O系统与主机工作的协调
采用接口模块方式时，应用I/O指令及系统软件中的管理程序
采用通道管理方式时，应用I/O指令、通道指令及相应的操作系统。
5.1.2

## Slide 12: I/O指令
I/O指令的命令码，一般可表述如下几种情况：
  将数据从I／O设备输入至主机。
  将数据从主机输出至I／O设备。
  状态测试。
  形成某些操作命令
I／O指令是CPU指令系统的一部分，是CPU用来控制输入输出操作的指令，由CPU译码后执行
操作码
命令码
设备码
5.1.2

## Slide 13: I／O硬件
输入输出系统的硬件组成是多种多样的，一个通道可以和一个以上的设备控制器相连，一个设备控制器又可以控制若干台同一类型的设备。
5.1.2

## Slide 14: 5.1.3 I/O设备与主机的联系方式
I/O编址方式
设备寻址
传送方式
联络方式
I／O与主机的连接方式

## Slide 15: I/O编址方式
通常将I／O设备码视为地址码，对I/O地址码的编址可采用两种方式：统一编址或不统一编址(独立编址)。
统一编址就是将I/O地址看作是存储器地址的一部分。
不统一编址由于不占用主存空间，故不影响主存容量，但需设I／O专用指令。
5.1.3

## Slide 16: 设备寻址
由于每台设备都赋予一个设备号，因此，当要启动某一设备时，可由I／O指令的设备码字段直接指出该设备的设备号。
通过接口电路中的设备选择电路，便可选中要交换信息的设备。
5.1.3

## Slide 17: 传送方式
在同一瞬间，n位信息同时从CPU输送至I/O设备，或由I/O设备输人到CPU，这种传送方式叫做并行传送。
若在同一瞬间只传送一位信息，在不同时刻连续逐位传送一串信息，这种传送方式叫做串行传送。
5.1.3

## Slide 18: 联络方式
I/O设备与主机之间必须互相了解彼此当时所处的状态，如相互是否可以传送，传送是否已结束等等。
    立即响应方式
    异步工作采用应答信号联络
    同步工作采用同步时标联络
5.1.3

## Slide 19: 立即响应方式
一些工作速度十分缓慢的I/O设备，当它们与CPU发生联系时，通常都已使其处于某种等待状态
只要CPU的I／O指令一到，它们便立即响应，故这种设备无需特殊联络信号，称作立即响应方式。
5.1.3

## Slide 20: 异步工作采用应答信号联络
当I/O设备与主机工作速度不匹配时，通常采用异步工作方式。
这种方式在交换信息前，I／O与CPU各自完成自身的任务，一旦出现联络信号时，彼此才准备交换信息。
下面示意了并行和串行传送的异步联络方式。

## Slide 21
5.1.3
数据字
命令字
命令字
0
1
1
0
1
0
0
0
起始位
终止位
9.09 ms
2× 9.09 ms
“Ready”
“Strobe”
I/O
接
口
I/O
设
备
CPU
并行
串行
起始位
终止位
9.09 ms
2× 9.09 ms

## Slide 22: 同步工作采用同步时标联络
同步工作要求I/O设备与CPU的工作速度完全同步，这种联络互相之间还得配有专用电路，用以产生同步时标来控制同步工作。
5.1.3

## Slide 23: I／O与主机的连接方式
I/O设备与主机的连接方式通常有两种：辐射式和总线式。总线连接方式是现代大多数计算机系统所采用的方式。
辐射式连接
总线连接
外设 Ⅰ
外设 Ⅱ
外设 Ⅲ
主
机
不便于增删设备
每台设备都配有一套
控制线路和一组信号线
便于增删设备
5.1.3

## Slide 24: 5.1.4 I/O与主机信息传送的控制方式
I/O设备与主机交换信息时，共有五种控制方式：程序查询方式、程序中断方式、直接存储器存取方式（DMA）、I／O通道方式、I／O处理机方式。这里主要介绍前三种方式。
    程序查询方式
    程序中断方式
    DMA方式
    三种方式的CPU工作效率比较

## Slide 25: 程序查询方式
程序查询方式是由CPU通过程序不断查询I／O设备是否已做好准备，从而控制I／O与主机交换信息。
右图示意了CPU欲从某一外设读数据块至主存的查询方式流程。
从I/O接口中读
一个字到CPU
从CPU向主存
写入一个字
CPU向I/O发
读指令
CPU读I/O状态
检查状态
完成否
未准备就绪
现行程序
是
出错
已准备就绪
否
5.1.4

## Slide 26: 程序中断方式
倘若CPU在启动I／O设备后，对设备是否已准备就绪不加过问，继续执行自身程序，只是当I／O设备准备就绪并向CPU发出中断请求后才予理睬，这将大大提高CPU的工作效率。
这种方式使原程序中断了运行 。
启动 I/O
现行程序
…
……
中断服务程序
K
K+1
…
5.1.4

## Slide 27
CPU 向 I/O 发读指令
CPU 读 I/O 状态
检查状态
完成否？
CPU 做其他事情
I/O 设备工作
准备就绪
CPU I/O
从 CPU 向主存写入一个字
CPU 主存
从 I/O 接口中读一个字到CPU
I/O CPU
中断请求
I/O CPU
出错
是
否
未错
5.1.4

## Slide 28: 结论
程序中断方式在I／O进行准备时，CPU不必时刻查询I／O的准备情况，CPU执行程序与I／O设备作准备是同时进行的，这种方式和CPU与I／O是串行工作的程序查询方式相比，其CPU的资源得到了充分的利用。
5.1.4

## Slide 29: DMA方式
虽然程序中断方式提高了CPU资源的利用率，但是CPU在响应中断请求后，必须停止现行程序而转人中断服务程序，为了完成I／O与主存交换信息，还不得不占用CPU内部的一些寄存器，同样消耗CPU资源。
在DMA方式中，主存与I／O设备之间有一条数据通路，主存与I／O设备交换信息时，无需处理中断服务程序。
5.1.4

## Slide 30: DMA方式
若出现DMA和CPU同时访问主存，CPU总是将总线占有权让给DMA，通常把DMA的这种占有叫做“窃取”或“挪用”。
窃取的时间一般为一个存储周期，故又把DMA占用的存取周期叫做“窃取周期”或“挪用周期”。
在DMA窃取存取周期时，CPU尚能继续作内部操作。
5.1.4

## Slide 31
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存
之间的传送
CPU 执行
现行程序
CPU查询等待并传输I/O数据
CPU 执行
现行程序
启动I/O
I/O 准备及传送
指令执行周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
启动I/O
中断请求
I/O准备
I/O准备
CPU 处理中断服务程序
实现 I/O 与主机之间的传送
间
断
启动I/O
启动I/O
I/O准备
中断请求
启动I/O
I/O准备
一个存取周期
DMA请求
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式
I/O 准备及传送
5.1.4

## Slide 32: 5.3 I/O接口
5.3.1 概述
5.3.2 接口的功能和组成
5.3.3 接口类型

## Slide 33: 5.3.1 概述
I／O接口通常是指主机与外部设备之间设置的一个硬件电路及其相应的软件控制。
I/O接口是一组电子电路，由若干专用寄存器和相应的控制逻辑电路构成，是CPU和I/O设备之间交换信息的媒介和桥梁。
主机
I/O
接口
设备
控制器
I/O设备

## Slide 34: 主机与外设之间设置接口的理由
实现设备的选择：一台机器通常配有多台外设，他们各自有其设备号（地址），通过接口可实现设备的选择。
实现数据缓冲达到速度匹配：外部设备种类繁多，速度不一，与CPU速度相差可能很大，通过接口可实现数据缓冲达到速度匹配。
实现数据串 -并格式转换：有些外部设备可能串行传送数据，而CPU一般为并行传送，通过接口可实现数据串一并格式的转换。
5.3.1

## Slide 35: 主机与外设之间设置接口的理由
实现电平转换：外部设备的入／出电平可能与CPU的入／出电平不同，通过接口可实现电平转换。
传送控制命令：CPU启动外部设备工作，要向外设发各种控制信号，通过接口可传送控制命令。
反映设备的状态：外部设备需将其工作状态（如“忙” 、“就绪”、“错误” 、“中断请求”等）及时向CPU报告，通过接口可监视设备的工作状态，并可保存状态信息，供CPU查询。
5.3.1

## Slide 36: 接口与端口
接口和端口是两个不同的概念。
端口是指接口电路中的一些寄存器，这些寄存器分别用来存放数据信息、控制信息和状态信息，相应的就是数据端口、控制端口和状态端口。
若干个端口加上相应的控制逻辑才能组成接口。
CPU通过输入指令，从端口读入信息，通过输出指令，可将信息写入到端口中。
5.3.1

## Slide 37: I/O端口编址方式
I/O端口是按地址访问的。I/O端口编址的方法：与主存统一编址、I/O独立编址。
与主存统一编址就是在主存地址空间中划出一部分作为I/O端口的地址。可以用访问主存的指令来访问I/O端口，区分访问对象是主存还是I/O，是由地址所处的范围决定的。
采用I/O独立编址，需要设置专用的I/O指令，如8086的输入指令IN和输出指令OUT。由于系统中只有一个地址总线，所以处理器需要增加一个IO/M控制信号来区分地址是对主存有效还是对I/O有效。
5.3.1

## Slide 38: 5.3.2 接口的功能和组成
I/O 接口
设备
I/O 接口
设备
数据线
命令线
状态线
I/O总线
设备选择线

## Slide 39: 数据线与设备选择线
数据线是I/O与主机之间数据代码的传送线，其根数一般等于存储字长的位数或字符的位数，它通常是双向的，也可以是单向的。
若采用单向数据总线，则必须用两组才能实现数据的输入和输出两种功能，而双向数据总线只需一组即可。
设备选择线是用来传送设备码的，它的根数取决于I／O指令中设备码的位数。如果把设备码看作是地址号，那么设备选择线又可称为地址线。
5.3.2

## Slide 40: 命令线与状态线
命令线主要用以传输CPU向设备发出的各种命令信号，如启动、清除、屏蔽、读、写等等。它是一组单向总线，其根数与命令信号多少有关。
状态线是将I／O设备的状态向主机报告的信号线，如设备是否准备就绪，是否向CPU发出中断请求等等。它也是一组单向总线。
5.3.2

## Slide 41: 接口的功能
选址功能
由于I／O总线与所有设备的接口电路相连，选择哪台I／O要通过设备选择线上的设备码来确定、该设备码将送至所有设备的接口
因此，要求每个接口都必须具有选址功能，即当设备选择线上的设备码与本设备码相符时，应发出设备选中信号SEL，这种功能可通过接口内的设备选择电路来实现。
5.3.2

## Slide 42: 接口的功能
传送命令的功能
当CPU向I／O发出命令时，要求I／O设备能作出响应。
如果I／O接口不具备传送命令信息的功能，那么设备将无法响应，故通常在I／O接口中设有存放命令的命令寄存器以及命令译码器
5.3.2

## Slide 43: 接口的功能
传送数据的功能
接口处于主机与I／O设备之间，数据必须通过接口才能实现主机与I/O设备之间的传送。这就要求接口中具有数据通路，完成数据传送。
这种数据通路还应具有缓冲能力，即将数据能暂存在接口内。接口中通常设有数据缓冲寄存器 DBR，它用来暂存 I／O设备与主机准备交换的信息，每个接口中的数据缓冲器的位数可以各不相同。
5.3.2

## Slide 44: 接口的功能
反映I／O设备工作状态的功能
为了使CPU能及时了解各I/O设备的工作状态，接口内必须设置一些反映设备工作状态的触发器。
接口电路中一般还设有中断请求触发器INTR，表示I/O设备向 CPU发出中断请求，还要有屏蔽触发器MASK，完成设备的中断屏蔽功能。
所有状态触发器都与I／O总线中的状态线相连。
接口电路中还可根据需要增设一些其他状态标记触发器，如“出错”触发器、“数据迟到”触发器，或配置一些奇偶校验电路，循环码校验电路等等。
5.3.2

## Slide 45: 接口的组成
5.3.2
命令寄存器
和命令译码器
设备选择
电路
设备状态
标记
数据缓冲
寄存器DBR
控制逻辑电路
I/O接口
外 部 设 备
数据线
命令
状态
数据线
命令线
状态线
CPU
地址线

## Slide 46: 5.3.3 接口类型
根据数据是串行传送还是并行传送，接口分为并行接口(Intel 8255)和串行接口(Intel 8251)
根据设定接口功能的灵活性不同，接口分为可编程接口(Intel 8255、Intel 8251)和不可编程接口(并行接口Intel 8212)
根据通用性不同，接口分通用接口和专用接口。通用接口可应用于多种外设，比如Intel 8255、Intel 8251等。专用接口是为某种用途或某类外设而专门设计的，如专门控制CRT显示器的Intel 8275和专门用于键盘与数码管的Intel 8279。
根据数据传送的控制方式不同，接口分为：中断接口(如Intel 8259A)和DMA接口(Intel 8237A)。

## Slide 47: 5.4 程序查询方式
5.4.1 程序查询流程
5.4.2 程序查询方式的接口电路

## Slide 48: 5.4.1程序查询流程
程序查询方式的核心问题在于每时每刻需不断查询I/O设备是否准备就绪,当I/O设备较多时，CPU需按各个I/O设备在系统中的优先级别进行逐级查询。
为了正确完成这种查询，通常要执行如下三条指令:
  测试指令，用来查询设备是否准备就绪；
  传送指令，当设备己准备就绪时，执行传送指令；
  转移指令，若设备未准备就绪，执行转移指令，转至测试指令，继续测试设备的状态。

## Slide 49: 单个设备查询流程
检查状态标记
交换数据
准备就绪?
是
否
测
试
指
令
转
移
指
令
传
送
指
令
5.4.1

## Slide 50: 多个设备查询流程
检查状态标记1
设备1
准备就绪？
检查状态标记N
设备N
准备就绪？
…
处理设备1
是
否
否
处理设备N
是
5.4.1

## Slide 51: 单个设备程序查询方式的程序流程
设置主存缓冲区首址
设置计数值
启动外设
传送一个数据
修改主存地址
修改计数值
结束I/O传送
准备好？
传送完？
未完
是
完
否
5.4.1

## Slide 52: CPU查询方式操作步骤
由于这种方式传送数据时要占用CPU中的寄存器，故首先需将寄存器原内容保护起来；
由于传送往往是一批数据，因此需先设置设备与主机交换数据的计数值；
设置欲传送数据在内存缓冲区的首地址。然后CPU启动设备，接着以下步骤操作：
启动外部设备；
将I/O接口中的设备状态标记取至CPU并测试I/O是否准备就绪。如果未准备就绪，则踏步等待，直到准备就绪为止。当准备就绪时，接着可实现传送。
5.4.1

## Slide 53: CPU查询方式操作步骤
CPU执行I/O指令，或从I/O接口的数据缓冲寄存器中读出一个数据，或把一个数据写入到I/O接口中的数据缓冲寄存器内，同时把接口中的状态标记复位；
修改内存地址；
修改计数值；
判断计数值。若计数值不为0，表示一批数据尚未传送完，重新启动外设继续传送：若计数值为0，则表示一批数据已传送完毕；
结束I/O传送，继续执行其他程序。
5.4.1

## Slide 54: 5.4.2 程序查询方式的接口电路
以输入为例：
②
设备选择电路
DBR
Q
Q
&
数据线
准备就绪
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
①
③
④
⑤
⑥
D
B
①
②
③
⑤
⑥
1
0
1
0
④

## Slide 55: 5.5 程序中断方式
5.5.l 中断的概念
5.5.2 I／O中断的产生
5.5.3 程序中断方式的接口电路
5.5.4 I／O中断处理过程
5.5.5 中断服务程序的流程

## Slide 56: 5.5.l 中断的概念
计算机在执行程序的过程中，当出现异常情况或特殊请求时，计算机停止现行程序的运行，转向对这些异常情况或特殊请求的处理；处理结束后再返回到现行程序的间断处，这就是“中断”。
中断是现代计算机一个十分重要的功能。通常把实现这种功能所需的软硬件技术，统称为中断技术。

## Slide 57: 中断过程的示意图
中断服务程序
中断服务程序
入口1
入口2
1
2
…
K
K+1
Q
Q+1
…
…
中断服务程序
1
中断服务程序
2
5.5.1

## Slide 58: 5.5.2 I/O中断的产生
以打印机为例
发中断请求
空闲
接收
数据
接收
数据
准备
发中断请求
打印
打印
打印机
执行主程序
继续执行主程序
继续执行主程序
响应中断
中断返回
响应中断
中断返回
启动
打印机
传送
数据
传送
数据
CPU
CPU 与打印机并行工作

## Slide 59: 5.5.3 程序中断方式的接口电路
中断请求触发器和中断屏蔽触发器
排队器
中断向量地址形成部件（设备编码器）
程序中断方式接口电路的基本组成

## Slide 60: 中断请求触发器和中断屏蔽触发器
D
Q
&
1
INTR
中断请求触发器
INTR = 1 有请求
MASK
中断屏蔽触发器
MASK = 1 被屏蔽
来自 CPU 的
中断查询信号
受设备本身控制
INTR
D
MASK
Q
D 完成触发器
中断请求
5.5.3

## Slide 61: 排队器
排队
在 CPU 内或在接口电路中（链式排队器）
硬件
软件
INTP1´
INTP2´
INTP3´
INTP4´
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
1
&
1
&
1
&
1
&
INTR1
设备 1#、2#、3#、4# 优先级按 降序排列
INTRi = 1 有请求 即 INTRi = 0
5.5.3

## Slide 62: 排队器
1
INTP1
1
INTP2
1
INTP3
1
INTP4
&
&
&
&
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
1
&
1
&
1
&
1
&
INTP1´
INTP2´
INTP3´
INTP4´
INTR2
INTR1
INTR1
INTR2
1
&
INTP2
5.5.3

## Slide 63: 中断向量地址形成部件(设备编码器)
CPU一旦响应了I／O中断，就要暂停现行程序，转去执行该设备的中断服务程序。
不同的设备有不同的中断服务程序，每个服务程序都有一个入口地址，CPU必须找到这个入口地址 。
入口地址
由软件产生
硬件向量法
由 硬件 产生 向量地址
再由 向量地址 找到 入口地址
5.5.3

## Slide 64
…
向量地址
…
排队器输出
显示器服务程序
打印机服务程序
JMP 400
JMP 300
JMP 200
…
…
…
…
主存
12H
13H
14H
200
300
向量地址
入口地址
入口地址
中断向量地址
形成部件
设备
编码器
1 0 0 0
…
0
0
0
1
0
0
1
0
0 1 0 0
…
0
0
0
1
0
0
1
1
5.5.3

## Slide 65
设备选择电路
DBR
D
Q
&
数据线
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
&
1
Q
Q
D
INTR
B
Q
Q
MASK
设备编码器
排队器
中断查询
来自高一级
的排队器
至低一级
的排队器
向量地址
中断响应
INTA
中断请求
命令译码
5.5.3

## Slide 66: 5.5.4 I／O中断处理过程
CPU响应I／O提出中断请求的条件是必须满足CPU中的允许中断触发器EINT为“1”。该触发器可用开中断指令置位（称作开中断）；也可用关中断指令或硬件自动使其复位（称作关中断）。
CPU响应中断的时间一定是在每条指令执行阶段的结束时刻。对于前面的接口电路：
  当 D = 1且 MASK = 0 时
  在每条指令执行阶段的结束前CPU 发 中断查询信号（将 INTR 置“1”）

## Slide 67
设备选择电路
DBR
D
Q
&
数据线
启动命令
地址线
SEL
输入数据
启动设备
设备工作
结束
&
1
Q
Q
D
INTR
B
Q
Q
MASK
设备编码器
排队器
中断查询
来自高一级
的排队器
至低一级
的排队器
向量地址
中断响应
INTA
中断请求
命令译码
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
1
0
&
DBR
③
④
⑤
⑦
⑧
⑥
设备选择电路
0
1
②
5.5.4

## Slide 68: I／O中断处理的具体过程
由CPU发启动外设命令；
接口启动输入设备开始工作；
输入设备将数据送入DBR；
输入设备向接口发“设备工作结束”信号，标志设备准备就绪；
当设备准备就绪，且本设备未被屏蔽时，在指令执行阶段的结束时刻，由CPU发中断查询信号；
设备中断请求触发器INTR被置“1”’，标志设备向CPU提出中断请求。与此同时，INTR送至排队器，进行中断判优；
5.5.4

## Slide 69: I／O中断处理的具体过程
若CPU允许中断，设备又被排队选中，即进入中断响应阶段，由中断响应信号INTA将排队器输出送至编码器形成向量地址；
向量地址送至PC，作为下一条指令的地址；
由于向量地址中存放的是一条无条件转移指令，故这条指令执行结束后，即无条件转至该设备的服务程序入口地址，开始执行中断服务程序，进入中断服务阶段；
中断服务程序的最后一条指令执行结束，即中断返回至原程序的断点处。至此，一个完整的程序中断处理过程即告结束。
5.5.4

## Slide 70: I／O中断处理的具体过程
综上所述，可将一次中断处理过程简单地归纳为五个阶段：
    中断请求
    中断判优
    中断响应
    中断服务
    中断返回
5.5.4

## Slide 71: 5.5.5 中断服务程序的流程
中断服务程序流程
单重中断和多重中断
单重中断和多重中断的服务程序流程

## Slide 72: 中断服务程序流程
保护现场：有两个含意，其一是保存程序的断点；其二是保存通用寄存器和状态寄存器的内容。前者由中断隐指令完成，后者由中断服务程序完成。
中断服务(设备服务)：这是中断服务程序的主体部分，不同的中断请求源其中断服务操作内容是不同的。
5.5.5

## Slide 73: 中断服务程序流程
恢复现场：这是中断服务程序的结尾部分，要求在退出服务程序前。将原程序中断时的“现场”恢复到原来的寄存器中。通常可用取数指令或出栈指令，将保存在存储器（或堆栈）中的信息送回到原来的寄存器中。
中断返回：中断服务程序的最后一条指令通常是一条中断返回指令，使其返回到原程序的断点处，以便继续执行原程序。
5.5.5

## Slide 74: 单重中断和多重中断
在处理中断的过程中，可能有新的、优先级更高的中断请求到来。当这种现象发生时，若允许CPU暂停现行的中断服务程序，转去处理新的中断请求，这种现象称为多重中断或中断嵌套，否则为单重中断。
CPU并不能区分中断请求信号的优先级，无论是哪个中断源发来的中断请求信号，在CPU看来都是一样的。实现多重中断的关键是在保护完现场后，开中断。
5.5.5

## Slide 75
单重中断和多重中断的服务程序流程
中断否？
保护现场
设备服务
恢复现场
开中断
中断返回
取指令
执行指令
中断服务程序
中断响应
程序断点进栈
关中断
向量地址 PC
中断周期
是
中断返回
保护现场
设备服务
恢复现场
开中断
开中断
开中断
中断隐指令
中断隐指令
否
取指令
执行指令
中断否？
否
中断响应
程序断点进栈
关中断
向量地址 PC
中断周期
是
中断服务程序
单重
多重
5.5.5

## Slide 76
程序中断接口芯片 8259A 的内部结构
内部总线
缓冲器
读 / 写
逻 辑
级联缓冲
器/比较器
优先权
比较器
( PR )
中断
服务
寄存
器
(ISR)
中断
请求
寄存
器
(IRR)
中断屏蔽寄存器
（IMR）
控制逻辑
INT
INTA
D7~D0
A0
RD
WR
CS
CAS0
CAS1
CAS2
SP/EN
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
内部总线
5.5.5

## Slide 77
主程序和服务程序抢占 CPU 示意图
准备工作
准备工作
准备工作
传送数据
传送数据
发中断请求
发中断请求
I/O
宏观 上 CPU 和 I/O 并行 工作
微观 上 CPU 中断服务程序 为 I/O 服务
主程序
继续执行主程序
启动外设
服务程序
（传送数据）
服务程序
（传送数据）
继续执行主程序
CPU
5.5.5

## Slide 78: 5.6 DMA方式
5.6.1 DMA方式的特点
5.6.2 DMA接口的功能和组成
5.6.3 DMA的工作过程
5.6.4 DMA接口的类型

## Slide 79: 5.6.1 DMA方式的特点
下面是DMA 和程序中断两种方式的数据通路
CPU
主
存
ACC
中断接口
DMA 接口
I/O
设
备
中断方式数据传送通路
输入指令
输出指令
DMA方式数据传送通路

## Slide 80: 5.6.1 DMA方式的特点
在DMA方式中，由于DMA接口与CPU共享主存，这就有可能会出现两者争用主存的冲突，为了有效地分时使用主存，DMA与主存交换数据时通常可采用如下三种方法：
  1 停止CPU访问主存
  2 周期挪用(或周期窃取)
  3 DMA与CPU交替访问

## Slide 81: 1 停止CPU访问主存
当外设要求传送一批数据时，由DMA接口向CPU发一个停止信号，要求CPU放弃地址线、数据线和有关控制线的使用权。
DMA接口获得总线控制权后，开始进行数据传送，在数据传送结束后，DMA接口通知 CPU可以使用主存，并把总线控制权交回给CPU。
这种方式控制简单, 但在DMA接口访问主存时，CPU处于不工作状态或保持原状态,未充分发挥CPU对主存的利用率。
5.6.1

## Slide 82: 1 停止CPU访问主存
主存工作时间
CPU不执行程序
DMA不工作
DMA不工作
DMA工作
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t
5.6.1

## Slide 83: 2 周期挪用(或周期窃取)
在这种方法中，每当 I／O设备发出 DMA请求时，I／O设备便挪用或窃取总线占用权一个或几个主存周期，而DMA不请求时，CPU仍继续访问主存。
与CPU暂停访存的方式相比，既实现了I／O传送，又发挥了主存与CPU的效率。
主存工作时间
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t
5.6.1

## Slide 84: I／O设备要求DMA传送遇到的三种情况
一种是此时CPU不需访问主存，I／O设备访存与CPU没有冲突。
第二种情况是I／O设备要求DMA传送时，CPU正在访存，此时必须待存取周期结束时刻，CPU才能将总线占有权让出。
第三种情况是I／O设备要求访存时，CPU也要求访存，出现了访存冲突。此刻，I／O访存优先于CPU访存，因为I／O不立即访存就可能丢失数据，这时I／O要窃取几个存取周期，CPU在执行访存指令过程中插入了 DMA请求，并挪用了一、二个存取周期，使 CPU延缓了一、二个存取周期再访存。
5.6.1

## Slide 85: 3 DMA与CPU交替访问
这种方法适合于CPU的工作周期比主存存取周期长的情况。
在这种工作方式下，CPU既不停止主程序的运行也不进入等待状态，在CPU不知不觉中完成了DMA的数据传送，故又有“透明的DMA”方式之称，当然其相应的硬件逻辑变得更为复杂。
主存工作时间
DMA控制
并使用主存
CPU控制
并使用主存
t
5.6.1

## Slide 86: 5.6.2 DMA接口的功能和组成
利用DMA方式传送数据时,数据的传输过程完全由DMA接口电路控制,故DMA接口又有DMA控制器之称。DMA接口应具有如下几个功能：
向CPU申请DMA传送；
在CPU允许DMA工作时、处理总线控制权的转交,避免因进入DMA工作而影响CPU正常活动或引起总线竟争;
在DMA期间管理系统总线，控制数据传送；
确定数据传送的起始地址和数据长度，修正数据传送过程中的数据地址和数据长度；
在数据块传送结束时,给出DMA操作完成的信号。

## Slide 87: DMA 接口基本组成
DMA接口
主
存
CPU
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
设备
HLDA
AR
WC
DAR
HRQ
中断请求
数据线
地址线
+1
+1
溢出信号
DREQ
DACK
BR
5.6.2

## Slide 88: 5.6.3 DMA的工作过程
DMA传送过程
  预处理
  数据传送
  后处理
DMA接口与系统的连接方式
  具有公共请求线的连接方式
  独立的DMA请求方式
DMA方式与程序中断方式的比较

## Slide 89: 预处理
在DMA接口开始工作之前，CPU必须给它预置如下信息：
给DMA控制逻辑指明数据传送方向是输入（主存写）还是输出（主存读）；
向DMA设备地址寄存器送入设备号，并启动设备；
向DMA主存地址寄存器送入交换数据的主存起始地址；
对字计数器赋以交换数据的个数。
5.6.3

## Slide 90
预处理：
主存起始地址
设备地址
传送数据个数
启动设备
DMA
DMA
DMA
数据传送：
继续执行主程序
同时完成一批数据传送
后处理：
中断服务程序
做 DMA 结束处理
继续执行主程序
CPU
DMA 传送过程示意
允许传送？
主存地址送总线
数据送I/O设备（或主存 ）
修改 主存地址
修改 字计数器
数据块
传送结束？
向CPU申请 程序中断
DMA请求
否
否
是
是
数据传送
5.6.3

## Slide 91
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
数据传送过程（输入）
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
BR
BR
BR
BR
BR
5.6.3

## Slide 92
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
机
构
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
BR
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
数据传送过程（输出）
BR
BR
BR
BR
5.6.3

## Slide 93: 后处理
当DMA的中断请求得到响应后，CPU停止原程序的执行，转去执行中断服务程序，做一些DMA的结束工作。包括：
校验送入主存的数据是否正确；
决定是否继续用DMA传送其他数据块，若继续传送，则又要对DMA接口进行初始化，若不需要传送，则停止外设；
测试在传送过程中是否发生错误，若出错，则转错误诊断及处理错误程序。
5.6.3

## Slide 94: DMA方式与程序中断方式的比较
5.6.3
(1) 数据传送
(2) 响应时间
(3) 处理异常情况
(4) 中断请求
(5) 优先级
中断方式
DMA 方式
程序 硬件
指令执行结束 存取周期结束
能 不能
低 高
传送数据 后处理