## Slide 1: 第六章 计算机的运算方法
6.1 无符号数和有符号数
6.2 数的定点表示和浮点表示
6.3 定点运算
6.4 浮点四则运算
6.5 算术逻辑单元

## Slide 2: 6.1 无符号数和有符号数
6.1.1 无符号数
6.1.2 有符号数

## Slide 3: 6.1.1 无符号数
计算机中的数均放在寄存器中，通常称寄存器的位数为机器字长。
无符号数即没有符号的数，在寄存器中的每一位均可用来存放数值。
当存放有符号数时，需留出位置存放符号。
在机器字长相同时，无符号数与有符号数所对应的数值范围是不同的。

## Slide 4
8 位 0 ~ 255
16 位 0 ~ 65535
6.1.1

## Slide 5: 6.1.2 有符号数
机器数与真值
原码表示法
补码表示法
反码表示法
原码、补码和反码的特点
移码表示法

## Slide 6: 机器数与真值
对有符号数而言，符号的“正”、“负”机器是无法识别的，但由于“正”、“负”恰好是两种截然不同的状态，如果用“0”表示“正”，用“1”表示“负”，这样符号也被数字化了，并且规定将它放在有效数字的前面，这样就组成了有符号数。
把符号“数字化”的数叫做机器数，而把带“＋”或“－”符号的数叫做真值。一旦符号数字化后，符号和数值就形成了一种新的编码。
6.1.2

## Slide 7
带符号的数 符号数字化的数
+ 0.1011
0 1011
小数点的位置
+ 1100
0 1100
小数点的位置
– 1100
1 1100
小数点的位置
– 0.1011
1 1011
小数点的位置
真值 机器数
6.1.2

## Slide 8: 原码表示法
原码是机器数中最简单的一种表示形式，原码符号位为0表示正数，符号位为1表示负数，数值位即真值的绝对值，原码表示又称作带符号的绝对值表示。
原码整数定义
原码小数定义
例
小结
6.1.2

## Slide 9: 原码整数定义
带符号的绝对值表示
整数
x 为真值
n 为整数的位数
如
x = +1110
[x]原 = 0 , 1110
[x]原 = 24 + 1110 = 1 , 1110
x = 1110
[x]原 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n x 0 ≥ x ＞ 2n
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
6.1.2

## Slide 10: 原码小数定义
x 为真值
如
x = + 0.1101
[x]原 = 0 . 1101
x = 0.1101
[x]原 = 1 ( 0.1101) = 1 . 1101
x 1 ＞ x ≥ 0
[x]原 =
1 – x 0 ≥ x ＞ 1
x = 0.1000000
[x]原 = 1 ( 0.1000000) = 1 . 1000000
x = + 0.1000000
[x]原 = 0 . 1000000
用 小数点 将符号
位和数值部分隔开
用 小数点 将符号
位和数值部分隔开
6.1.2

## Slide 11
例 6.1 已知 [x]原 = 1.0011 求 x
解:
例 6.2 已知 [x]原 = 1,1100 求 x
解:
x = 1 [x]原 = 1 1.0011 = 0.0011
x = 24 [x]原 = 10000 1,1100 = 1100
–
–
0.0011
1100
由定义得
由定义得
6.1.2

## Slide 12
例 6.4 求 x = 0 的原码
解:
设 x = + 0.0000
例 6.3 已知 [x]原 = 0.1101 求 x
解：
∴ x = + 0.1101
同理，对于整数
[+ 0 ]原 = 0,0000
[+ 0.0000]原 = 0.0000
x = 0.0000
[ 0.0000]原 = 1.0000
[ 0 ]原 = 1,0000
∴ [+ 0]原 ≠ [ 0]原
根据 定义 ∵ [x]原 = 0.1101
6.1.2

## Slide 13: 小结
原码的“0”有2种表示方法
原码的特点：简单直观
用原码做加法，情况如下表所示：
6.1.2
加法 正 正
加
加法 正 负
加法 负 正
加法 负 负
减
减
加
要求 数1 数2 实际操作 结果符号
正
可正可负
可正可负
负

## Slide 14: 补码表示法
补数的概念
补码的特点
补码的定义
求补码的快捷方式
例
6.1.2

## Slide 15: 补数的概念
- 12
3
时钟
逆时针
- 3
6
3
顺时针
+ 9
6
15
可见 3 可用 + 9 代替
记作 3 ≡ + 9 （mod 12）
同理 4 ≡ + 8 （mod 12）
5 ≡ + 7 （mod 12）
时钟以
12为模
减法 加法
称 + 9 是 3 以 12 为模的 补数
只要确定了“模”，就可找到一个与负数等价的正数（该正数即为负数的补数）来代替此负数，这样就可把减法运算用加法实现。
6.1.2

## Slide 16
一个负数加上 “模” 即得该负数的补数
2. 一个正数和一个负数互为补数时
它们绝对值之和即为 模 数
计数器（模 16）
– 1011
1011
0000
+ 0101
1011
10000
1011 0000 ？
可见 1011 可用 + 0101 代替
同理 011
0.1001
自然去掉
（mod 23）
≡ + 101
（mod 2）
≡ + 1.0111
6.1.2

## Slide 17: 整数补码的定义
x 为真值
n 为整数的位数
[x]补 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n+1 + x 0 ＞ x ≥ 2n（mod 2n+1）
如
x = +1010
[x]补 = 27+1 +( 1011000 )
=
[x]补 = 0,1010
x = 1011000
1,0101000
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
1011000
100000000
6.1.2

## Slide 18: 小数补码的定义
x 为真值
x = + 0.1110
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2 + x 0 ＞ x ≥ 1（mod 2）
如
[x]补 = 0.1110
x = 0.1100000
1.0100000
[x]补 = 2 + ( 0.1100000 )
=
用 小数点 将符号位
和数值部分隔开
0.1100000
10.0000000
6.1.2

## Slide 19: 变形补码定义
整数
[x]补 =
00，x 2n ＞ x ≥ 0
2n+2 + x 0 ＞ x ≥ 2n（mod 2n+2）
小数
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
4 + x 0 ＞ x ≥ 1（mod 4）
6.1.2

## Slide 20: 求补码的快捷方式
= 100000
= 1,0110
10101 + 1
= 1,0110
又[x]原 = 1,1010
则[x]补 = 24+1 1010
= 11111 + 1 1010
= 11111
1010
1010
当真值为 负 时，补码 可用 原码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
+ 1
设 x = 1010 时
6.1.2

## Slide 21
解：
x = + 0.0001
解：由定义得
x = [x]补 – 2
= 1.0001 – 10.0000
[x]原 = 1.1111
例 6.6 已知 [x]补 = 1.0001
求 x
[x]补 [x]原
？
由定义得
例 6.5 已知 [x]补 = 0.0001
求 x
∴ x = 0.1111
–
= 0.1111
–
6.1.2

## Slide 22
例 6.7
解：
x = [x]补 – 24+1
= 1,1110 – 100000
[x]原 = 1,0010
当真值为 负 时，原码 可用 补码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
[x]补 [x]原
？
∴ x = 0010
= 0010
求 x
已知 [x]补 = 1,1110
由定义得
6.1.2

## Slide 23
真值
0, 1000110
1, 0111010
0.1110
1.0010
0.0000
0.0000
1.0000
0,1000110
1,1000110
0.1110
1.1110
0.0000
1.0000
不能表示
练习
求下列真值的补码
[ 1]补 = 2 + x = 10.0000 1.0000 = 1.0000
[+ 0]补 = [ 0]补
由小数补码定义
= 1000110
[x]补 [x]原
x = +70
x = 0.1110
x = 0.0000
x = 70
x = 0.1110
x = 0.0000
x = 1.0000
= 1000110
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2+ x 0 ＞ x ≥ 1（mod 2）
6.1.2

## Slide 24: 反码表示法
反码通常用来作为由原码求补码或者由补码求原码的中间过渡。
整数反码的定义
小数反码的定义
举例
6.1.2

## Slide 25: 整数反码的定义
[x]反 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
( 2n+1 – 1) + x 0 ≥ x ＞ 2n（mod 2n+1 1）
如
x = +1101
[x]反 = 0,1101
= 1,0010
x = 1101
[x]反 = (24+1 1) 1101
= 11111 1101
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
x 为真值
n 为整数的位数
6.1.2

## Slide 26: 小数反码的定义
x = + 0.1101
[x]反 = 0.1101
x = 0.1010
[x]反 = (2 2-4) 0.1010
= 1.1111 0.1010
= 1.0101
如
[x]反 =
x 1 ＞ x ≥ 0
( 2 – 2-n) + x 0 ≥ x ＞ 1（mod 2 2-n）
用 小数点 将符号位
和数值部分隔开
x 为真值
n 为小数的位数
6.1.2

## Slide 27
例 6.10 求 0 的反码
设 x = + 0.0000
[+0.0000]反= 0.0000
解：
同理，对于整数
[+0]反= 0,0000
例6.9 已知 [x]反 = 1,1110 求 x
例6.8 已知 [x]反 = 0,1110 求 x
解：
由定义得 x = + 1110
解：
= 1,1110 11111
= 0001
由定义得
x = [x]反 (24+1 1)
x = 0.0000
[ 0.0000]反= 1.1111
[ 0]反= 1,1111
∴ [+ 0]反 ≠ [ 0]反
6.1.2

## Slide 28: 原码、补码和反码的特点
综上所述，三种机器数的特点可归纳如下：
三种机器数的最高位均为符号位。符号位和数值部分之间可用“．”（对于小数）或“，”（对于整数）隔开。
当真值为正时，原码、补码和反码的表示形式均相同，即符号位用“0”表示，数值部分与真值相同。
当真值为负时，原码、补码和反码的表示形式不同，但其符号位都用“1”表示，而数值部分有如下关系，即补码是原码的“求反加1”，反码是原码的“每位求反”。
6.1.2

## Slide 29
例6.11
00000000
00000001
00000010
…
01111111
10000000
10000001
11111101
11111110
11111111
…
128
129
-0
-1
-128
-127
-127
-126
二进制代码
无符号数
对应的真值
原码对应
的真值
补码对应
的真值
反码对应
的真值
0
1
2
127
…
253
254
255
…
-125
-126
-127
…
-3
-2
-1
…
-2
-1
-0
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
设机器数字长为 8 位（其中１位为符号位）对于整数，当其分别代表无符号数、原码、补码和反码时，对应的真值范围各为多少？
6.1.2

## Slide 30
例6.12
解：
已知 [y]补 求[ y]补
<Ⅰ> [y]补 = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
[ y]补 = 1.y1 y2 yn + 2-n
…
<Ⅱ> [ y]补 = 1. y1 y2 yn
…
[ y]原 = 1. y1 y2 yn + 2-n
…
y = （0. y1 y2 yn + 2-n）
…
y = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
[ y]补 = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
设 [y]补 = y0. y1 y2 yn
…
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
末位加 1
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
末位加 1
6.1.2

## Slide 31: 移码表示法
补码的缺点
移码的定义
移码和补码的比较
真值、补码和移码的对照表
移码的特点
6.1.2

## Slide 32
补码表示很难直接判断其真值大小
如
十进制
x = +21
x = –21
x = +31
x = –31
x + 25
+10101 + 100000
+11111 + 100000
10101 + 100000
11111 + 100000
大
大
错
错
大
大
正确
正确
0,10101
1,01011
0,11111
1,00001
+10101
– 10101
+11111
– 11111
= 110101
= 001011
= 111111
= 000001
二进制
补码
6.1.2

## Slide 33: 移码的定义
x 为真值，n 为 整数的位数
移码在数轴上的表示
[x]移码
2n+1–1
2n
2n –1
–2n
0
0
真值
如
x = 10100
[x]移 = 25 + 10100
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
x = –10100
[x]移 = 25 – 10100
[x]移 = 2n + x（2n＞x ≥ 2n）
= 1,10100
= 0,01100
6.1.2

## Slide 34: 移码和补码的比较
设 x = +1100100
[x]移 = 27 + 1100100
[x]补 = 0,1100100
设 x = –1100100
[x]移 = 27 – 1100100
[x]补 = 1,0011100
补码与移码只差一个符号位
= 1,1100100
= 0,0011100
1
0
0
1
6.1.2

## Slide 35: 真值、补码和移码的对照表
- 1 0 0 0 0 0
- 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1 0
- 0 0 0 0 1
± 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 1
+ 0 0 0 1 0
+ 1 1 1 1 0
+ 1 1 1 1 1
…
…
真值 x ( n = 5 )
[x]补
[x]移
[x] 移对应的
十进制整数
…
…
0
1
2
31
32
33
34
62
63
…
…
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
…
…
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0
± 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
6.1.2

## Slide 36: 移码的特点
当 x = 0 时
[+0]移 = 25 + 0
②当 n = 5 时
可见，最小真值的移码为全 0
用移码表示浮点数的阶码
能方便地判断浮点数的阶码大小
= 1,00000
= 1,00000
= 000000
[ 0]移 = 25 0
∴ [+0]移 = [ 0]移
[ 100000]移
= 25 100000
最小的真值为 25
= 100000
6.1.2

## Slide 37: 6.2 数的定点表示和浮点表示
在计算机中，小数点不用专门的器件表示，而是按约定的方式标出。共有两种方法来表示小数点的存在，即定点表示和浮点表示。定点表示的数称为定点数，浮点表示的数称为浮点数。
    6.2.1 定点表示
    6.2.2 浮点表示
    6.2.3 定点数和浮点数的比较
    6.2.4 举例

## Slide 38: 6.2.1 定点表示
小数点固定在某一位置的数为定点数，有两种格式:
当小数点位于数符和第一数值位之间时，机器内的数为纯小数
当小数点位于数值位之后时，机器内的数为纯整数

## Slide 39: 6.2.1 定点表示
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
或
定点机
小数定点机
整数定点机
原码
补码
反码
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)
– 1 ~ +(1 – 2-n)
– 2n ~ +( 2n – 1)
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)

## Slide 40: 6.2.2 浮点表示
概述
浮点数的表示形式
浮点数的表示范围
浮点数的规格化

## Slide 41: 概述
计算机中处理的数不一定是纯小数或纯整数，有些数据的数值范围相差很大，难以直接用定点小数或定点整数表示。
浮点数即小数点的位置可以浮动的数。通常表示成： N=S×rj
式中S为尾数，j为阶码，r是基数。计算机中基数取2、4、8或16等。
在计算机中规定浮点数的尾数用纯小数形式，此外，将尾数最高位为1的浮点数称作规格化数，浮点数表示成规格化形式后，精度最高。
6.2.2

## Slide 42
N = S×rj
浮点数的一般形式
S 尾数
j 阶码
r 基数（基值）
计算机中 r 取 2、4、8、16 等
当 r = 2
N = 11.0101
= 0.110101×210
= 1.10101×21
= 1101.01×2-10
= 0.00110101×2100
计算机中 S 小数、可正可负
j 整数、可正可负
规格化数
二进制表示
6.2.2

## Slide 43: 浮点数的表示形式
采用浮点数这种数据格式的机器叫做浮点机。
浮点数由阶码j和尾数S两部分组成:
  阶码是整数，阶符和阶码的位数m合起来反映浮点数的表示范围及小数点的实际位置；
  尾数是小数，其位数 n反映了浮点数的精度；尾数的符号 Sf代表浮点数的正负。
6.2.2

## Slide 44: 浮点数的表示形式
Sf 代表浮点数的符号
n 其位数反映浮点数的精度
m 其位数反映浮点数的表示范围
jf 和 m 共同表示小数点的实际位置
jf j1 j2 jm Sf S1 S2 Sn
…
…
j 阶码
S 尾数
阶符
数符
阶码的
数值部分
尾数的数值部分
小数点位置
6.2.2

## Slide 45: 浮点数的表示范围
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
–2–( 2m–1)×2–n
2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大负数
最大正数
最小正数
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–215 ×( 1 – 2-10)
–2-15 ×2-10
215 ×( 1 – 2-10)
设 m = 4
n =10
上溢 阶码 > 最大阶码
下溢 阶码 < 最小阶码 按 机器零 处理
2-15 ×2-10
6.2.2

## Slide 46
例. 设机器数字长为 24 位，欲表示±3万的十进制数，试问在保证数的最大精度的前提下，除阶符、数符各 取1 位外，阶码、尾数各取几位？
满足 最大精度 可取 m = 4，n = 18
解：
m = 4，5，6，7
15 位二进制数可反映 ±3 万之间的十进制数
∴
215 = 32768
214 = 16384
∵
215 × 0.××× ×××
18位
…
2m-1=15
6.2.2

## Slide 47: 浮点数的规格化
为了提高浮点数的精度，其尾数必须为规格化数。将非规格化数转换成规格化数的过程叫做规格化。
对于基数不同的浮点数，规格化过程不同。
若基数为2，规格化时，尾数左移一位，阶码减1，这种规格化叫做向左规格化；尾数右移一位，阶码加1,这种规格化叫做向右规格化。
浮点机中一旦基数确定后就不再变了，基数是隐含的，故不同基数的浮点数其表示形式完全相同。基数影响数的表示范围和精度。基数越大，可表示的浮点数范围变宽，精度下降。
6.2.2

## Slide 48
浮点数的规格化形式
r = 2
尾数最高位为 1
r = 4
尾数最高 2 位不全为 0
r = 8
尾数最高 3 位不全为 0
浮点数的规格化
r = 2
左规 尾数左移 1 位，阶码减 1
右规 尾数右移 1 位，阶码加 1
r = 4
左规 尾数左移 2 位，阶码减 1
右规 尾数右移 2 位，阶码加 1
r = 8
左规 尾数左移 3 位，阶码减 1
右规 尾数右移 3 位，阶码加 1
基数 r 越大，可表示的浮点数的范围越大
基数不同，浮点数的
规格化形式不同
基数 r 越大，浮点数的精度降低
6.2.2

## Slide 49
例如：
最大正数
= 215×( 1–2–10 )
2+1111 × 0.1111111111
10 个 1
最小正数
最大负数
最小负数
= 2–15×2–1
= –215×( 1–2– 10 )
= 2–16
= –2–15×2–1
= –2–16
2-1111 × 0.1000000000
9 个 0
2-1111 ×(– 0.1000000000)
9 个 0
2+1111 ×(– 0.1111111111)
10 个 1
设 m = 4，n = 10，r = 2
尾数规格化后的浮点数表示范围
6.2.2

## Slide 50: 6.2.3 定点数和浮点数的比较
定点数和浮点数可从如下几个方面进行比较：
当浮点机和定点机中的数其位数相同时，浮点数的表示范围比定点数大得多。
当浮点数为规格化数时，其精度远比定点数高。
浮点数运算要分阶码部分和尾数部分，而且运算结果都要求规格化，故浮点运算步骤比定点运算步骤多，运算速度比定点低，运算线路比定点复杂。
在溢出判断方法上，浮点数是对规格化数的阶码进行判断，定点数是对数值本身进行判断。

## Slide 51
例 6.13 将 + 写成二进制定点数、浮点数及在定点机和浮点机中的机器数形式。其中数值部分均取 10 位，数符取 1 位，浮点数阶码取 5 位（含1位阶符）。
19
128
解：
设 x = +
19
128
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0010; 0. 1001100000
[x]补 = 1, 1110; 0. 1001100000
[x]反 = 1, 1101; 0. 1001100000
定点机中
浮点机中
000
x = 0.0010011
x = 0.0010011
x = 0.1001100000×2-10
[x]原 = [x]补 = [x]反 = 0.0010011000
6.2.4

## Slide 52
x = – 111010
0000
例 6.14
将 –58 表示成二进制定点数和浮点数，
并写出它在定点机和浮点机中的三种机器数及阶码
为移码、尾数为补码的形式（其他要求同上例）。
解：
设 x = –58
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0000111010
[x]补 = 1, 1111000110
[x]反 = 1, 1111000101
[x]原 = 0, 0110; 1. 1110100000
[x]补 = 0, 0110; 1. 0001100000
[x]反 = 0, 0110; 1. 0001011111
定点机中
浮点机中
[x]阶移、尾补 = 1, 0110; 1. 0001100000
x = – 111010
x = – (0.1110100000) × 2110
6.2.4

## Slide 53
例6.15
写出对应下图所示的浮点数的补码
形式。 设 n = 10，m = 4， 阶符、数符各取 1位。（非规格化）
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2( 2m–1)×(1 – 2–n)
2–2m×2–n
最小负数
最大正数
最小正数
–2–2m×2–n
最大负数
解：
真值
最大正数
最小正数
最大负数
最小负数
215×(1 – 2–10)
2–16× 2–10
–2–16× 2–10
–215×(1 – 2–10)
0,1111; 0.1111111111
1,0000; 0.0000000001
1,0000; 1.1111111111
0,1111; 1.0000000001
补码
6.2.4
注意：书上答案有错

## Slide 54
当浮点数 尾数为 0 时，不论其阶码为何值
按机器零处理
机器零
当浮点数 阶码等于或小于它所表示的最小
数 时，不论尾数为何值，按机器零处理
如 m = 4 n = 10
当阶码用移码，尾数用补码表示时，机器零为
0, 0 0 0 0；0. 0 0 0
…
1, 0 0 0 0 ； ×.×× ×
…
×, × × × ×； 0. 0 0 0
…
有利于机器中“ 判 0 ” 电路的实现
当阶码和尾数都用补码表示时，机器零为
（阶码 = 16）
6.2.4

## Slide 55: 6.3 定点运算
6.3.1 移位运算
6.3.2 加法与减法运算
6.3.3 乘法运算
6.3.4 除法运算

## Slide 56: 6.3.1 移位运算
移位的意义
算术移位规则
算术移位的硬件实现
算术移位和逻辑移位的区别

## Slide 57: 移位的意义
15 m = 1500 cm
小数点右移 2 位
机器用语
15 相对于小数点 左移 2 位
（ 小数点不动 ）
.
.
左移 绝对值扩大
右移 绝对值缩小
在计算机中，移位与加减配合，能够实现乘除运算
6.3.1

## Slide 58: 算术移位规则
1
右移 添 1
左移 添 0
0
反 码
补 码
原 码
负数
0
原码、补码、反码
正数
添补代码
码 制
符号位不变
6.3.1

## Slide 59: 结论
机器数为正时，不论左移或右移，添补代码均为0。
由于负数的原码其数值部分与真值相同，故在移位时只要使符号位不变，其空位均添0。
负数的反码其各位除符号位外与负数的原码正好相反,故移位后所添的代码与原码相反，全部添1。
任意负数的补码,当对其由低位向高位找到第一个“1”时，在此“1”左边的各位均与对应的反码相同，而在此“1”右边的各位（包括此“1”在内）均与对应的原码相同。故负数的补码左移时，因空位出现在低位，则添补的代码与原码相同，即添0；右移时因空位出现在高位，则添补的代码应与反码相同，即添1。
6.3.1

## Slide 60
例6.16
设机器数字长为 8 位（含１位符号位），写出
A = +26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = +26
则 [A]原 = [A]补 = [A]反 = 0,0011010
+ 6
0,0000110
+13
0,0001101
+104
0,1101000
+ 52
0,0110100
+26
0,0011010
移位前
[A]原=[A]补=[A]反
对应的真值
机 器 数
移位操作
= +11010
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位
6.3.1

## Slide 61
例6.17
设机器数字长为 8 位（含１位符号位），写出
A = –26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = – 26
– 6
1,0000110
– 13
1,0001101
– 104
1,1101000
– 52
1,0110100
– 26
1,0011010
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
原码
= – 11010
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位
6.3.1

## Slide 62
– 6
1,1111001
– 13
1,1110010
– 104
1,0010111
– 52
1,1001011
– 26
1,1100101
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
– 7
1,1111001
– 13
1,1110011
– 104
1,0011000
– 52
1,1001100
– 26
1,1100110
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
补码
反码
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位
6.3.1

## Slide 63: 算术移位的硬件实现
（a）真值为正
（b）负数的原码
（c）负数的补码
（d）负数的反码
0
0
0
1
0
丢 1
丢 1
出错
影响精度
出错
影响精度
正确
影响精度
正确
正确
6.3.1

## Slide 64: 算术移位和逻辑移位的区别
算术移位
有符号数的移位
逻辑移位
无符号数的移位
逻辑左移
逻辑右移
低位添 0，高位移丢
高位添 0，低位移丢
例如 01010011
逻辑左移
10100110
逻辑右移
01011001
算术左移
算术右移
00100110
11011001
高位 1 移丢
0
1 0 1 0 0 1 1 0
Cy
0 1 0 1 0 0 1 1
0
0
10110010 （补码）
6.3.1

## Slide 65: 6.3.2 加法与减法运算
补码加减法运算公式
举例
溢出判断
补码加减法的硬件配置
补码加减法运算控制流程

## Slide 66: 补码加减法运算公式
补码加法的基本公式为：
即补码表示的两个数在进行加法运算时，可以把符号位与数位同等处理，只要结果不超出机器能表示的数值范围，运算后的结果2n+1取模（对于整数）或按2取模（对于小数），就能得到本次加法的运算结果。
整数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2n+1）
小数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2）
6.3.2

## Slide 67: 补码加减法运算公式
由补码加法基本公式可得减法运算公式：
A–B
= A+(–B )
整数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
= [A]补 + [ – B]补
(mod 2n+1)
小数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
(mod 2)
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉
= [A]补 + [ – B]补
6.3.2

## Slide 68
解：
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 0 . 1 0 1 1
= 1 . 1 0 1 1
= 1 0 . 0 1 1 0
= [A + B]补
验证
例 6.18
设 A = 0.1011，B = – 0.0101
求 [A + B]补
0.1011
– 0.0101
0.0110
∴ A + B = 0 . 0 1 1 0
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 1 , 0 1 1 1
= 1 , 1 0 1 1
= 1 1 , 0 0 1 0
= [A + B]补
验证
– 1001
– 1110
– 0101
+
例 6.19
设 A = –9，B = –5
求 [A+B]补
解：
∴ A + B = – 1110
6.3.2

## Slide 69
例 6.20
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A – B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[– B]补
= 1, 1101000
= 1, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 0, 0011000
练习 1
设 x = y = ，用补码求 x+y
9
16
11
16
x + y = – 0.1100 =
12
16
–
练习 2 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = – 97，B = +41，用补码求 A – B
A – B = + 1110110 = + 118
∴ A – B = – 1001 = –9
错
错
6.3.2

## Slide 70: 单符号位溢出判断
对于加法，只有在正数加正数和负数加负数两种情况下才可能出现溢出，符号不同的两个数相加是不会出现溢出的。
对于减法，只有在正数减负数或负数减正数两种情况下才可能出现溢出，符号相同的两个数相减是不会出现溢出的。
参加操作的两个数符号相同，其结果的符号与原操作数的符号不同，即为溢出。
6.3.2

## Slide 71: 单符号位溢出判断
硬件实现
最高有效位的进位 符号位的进位 = 1
如
1 0 = 1
0 1 = 1
有 溢出
0 0 = 0
1 1 = 0
无 溢出
溢出
6.3.2

## Slide 72: 两位符号位溢出判断
[x]补'
=
x 1 ＞x ≥ 0
4 + x 0 ＞x ≥ –1（mod 4）
[x]补' + [y]补' = [ x + y ]补' （mod 4）
[x –y]补' = [x]补' + [– y]补' （mod 4）
结果的双符号位 相同 未溢出
结果的双符号位 不同 溢出
最高符号位 代表其 真正的符号
00. ×××××
11. ×××××
10. ×××××
01. ×××××
00, ×××××
11, ×××××
10, ×××××
01, ×××××
6.3.2

## Slide 73: 补码加减法的硬件配置
V
0 A n
GA
GS
加法器（n+1）
溢出
判断
求补控制
逻 辑
0 X n
A、X 均 n+1 位
用减法标记 GS 控制求补逻辑
6.3.2

## Slide 74: 补码 加减法运算 控制 流程
6.3.2
开始
结束
加法吗？
溢出吗？
被加(减)数，补码A
加(减)数，补码X
(A)+(X)A
(mod 2 或 mod 2n+1)
准备
相加
判断溢出
减法求补
置溢出标志
Y
Y
N
N

## Slide 75: 6.3.3 乘法运算
分析笔算乘法
笔算乘法改进
改进后的笔算乘法过程（竖式）
小结
原码乘法
补码乘法（略）

## Slide 76: 分析笔算乘法
A = – 0.1101 B = 0.1011
A×B = – 0.10001111
0 . 1 1 0 1
0 . 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0 . 1 0 0 0 1 1 1 1
符号位单独处理
乘数的某一位决定是否加被乘数
4个位积一起相加
乘积的位数扩大一倍
×
乘积的符号心算求得
？
6.3.3

## Slide 77
笔算乘法改进
A • B = A • 0.1011
= 0.1A + 0.00A + 0.001A +0.0001A
= 0.1A + 0.00A + 0.001( A +0.1A)
= 0.1A + 0.01[0 • A + 0. 1( A +0.1A)]
= 0.1{A +0.1[ 0 • A+0.1(A + 0.1A)]}
= 2-1{A +2-1[ 0 • A+2-1(A + 2-1(A+0))]}
①
②
⑧
第一步 被乘数A + 0
第二步 右移 一 位，得新的部分积
第八步 右移 一 位，得结果
③
第三步 部分积 + 被乘数
…
右移一位
6.3.3

## Slide 78
改进后的笔算乘法过程（竖式）
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
初态，部分积 = 0
乘数为 1，加被乘数
乘数为 1，加被乘数
乘数为 0，加 0
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 0 1
1 1
1 . 0 0 0 1
1 1 1
乘数为 1，加 被乘数
0 . 1 0 0 0
1 1 1 1
1，得结果
1 0 1 1
=
0 . 0 1 1 0
1，形成新的部分积
1 1 0 1
=
0 . 1 0 0 1
1，形成新的部分积
1 1 1 0
=
0 . 0 1 0 0
1，形成新的部分积
1 1 1 1
=
部 分 积 乘 数 说 明
＋
＋
＋
＋
6.3.3

## Slide 79
小结
被乘数只与部分积的高位相加
由乘数的末位决定被乘数是否与原部分积相加，
然后 1 位形成新的部分积，同时 乘数 1 位
（末位移丢），空出高位存放部分积的低位。
硬件
3 个寄存器，具有移位功能
1 个全加器
乘法 运算可用 加和移位实现
n = 4，加 4 次，移 4 次
6.3.3

## Slide 80: 原码乘法
原码一位乘运算规则
原码一位乘递推公式
原码一位乘的硬件配置
原码两位乘
原码两位乘运算规则
原码两位乘和原码一位乘比较
6.3.3

## Slide 81: (1) 原码一位乘运算规则
以小数为例
设[x]原 = x0. x1x2 xn
…
[y]原 = y0. y1y2 yn
…
= (x0 y0). x*y*
[x • y]原 = (x0 y0).(0. x1x2 xn)(0.y1y2 yn)
…
…
式中 x*= 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
…
y*= 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
乘积的符号位单独处理 x0 y0
数值部分为绝对值相乘 x* • y*
6.3.3

## Slide 82: (2) 原码一位乘递推公式
x*• y* = x*(0.y1y2 yn)
…
= x*(y12-1+y22-2+ + yn2-n)
…
= 2-1(y1x*+2-1(y2x*+ 2-1(ynx* + 0) ))
…
…
z1
zn
z0 = 0
z1 = 2-1(ynx*+z0)
z2 = 2-1(yn-1x*+z1)
zn = 2-1(y1x*+zn-1)
…
…
z0
6.3.3

## Slide 83
例6.21
已知 x = – 0.1110 y = 0.1101 求[x • y]原
解：
数值部分的运算
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
部分积 初态 z0 = 0
部 分 积 乘 数 说 明
0 . 0 1 1 1
0
1 . 0 0 0 1
1 0
1 . 0 1 1 0
1 1 0
0 . 1 0 1 1
0 1 1 0
1，得 z4
逻辑右移
1 1 0 1
=
0 . 0 1 1 1
1，得 z1
0 1 1 0
=
0 . 0 0 1 1
1，得 z2
1 0 1 1
=
0 . 1 0 0 0
1，得 z3
1 1 0 1
=
逻辑右移
逻辑右移
逻辑右移
+
+
+
+
+ x*
+ 0
+ x*
+ x*
6.3.3

## Slide 84
② 数值部分按绝对值相乘
① 乘积的符号位 x0 y0 = 1 0 = 1
x*• y* = 0. 1 0 1 1 0 1 1 0
则 [x • y]原 = 1. 1 0 1 1 0 1 1 0
特点
绝对值运算
逻辑移位
例6.21 结果
用移位的次数判断乘法是否结束
6.3.3

## Slide 85: (3) 原码一位乘的硬件配置
A、X、Q 均 n+1 位
移位和加受末位乘数控制
0 A n
加 法 器
控 制 门
0 X n
移位和加控制
计数器 C
S
GM
0
Q n
右移
6.3.3

## Slide 86: (4) 原码两位乘
原码乘
符号位 和 数值位 部分 分开运算
两位乘
每次用 乘数的 2 位判断 原部分积
是否加 和 如何加 被乘数
1 1
1 0
0 1
0 0
加 “0” 2
加 1 倍的被乘数 2
加 2 倍的被乘数 2
加 3 倍的被乘数 2
3 ？
先 减 1 倍 的被乘数
再 加 4 倍 的被乘数
4
– 1
3
100
– 01
11
新的部分积
乘数yn-1 yn
6.3.3

## Slide 87: (5) 原码两位乘运算规则
1
1 1
1
1 0
1
0 1
1
0 0
0
1 1
0
1 0
0
0 1
0
0 0
操 作 内 容
标志位 Cj
乘数判断位 yn-1yn
z 2, y* 2, Cj 保持“0”
z 2, y* 2, Cj 保持“1”
z–x* 2, y* 2, Cj 保持“1”
z+2x* 2, y* 2, Cj 保持“0”
z+x* 2, y* 2, Cj 保持“0”
共有操作 +x* +2x* –x* 2
实际操作 +[x*]补 +[2x*]补 +[–x* ]补 2 补码移
z–x* 2, y* 2, Cj 置“1”
z+2x* 2, y* 2, Cj 置“0”
z+x* 2, y* 2, Cj 置“0”
6.3.3

## Slide 88
例6.22
已知 x = 0.111111 y = – 0.111001 求[x·y]原
0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
0 0 . 1 1 1 0 0 1
0
初态 z0 = 0
+ x*， Cj = 0
0 1 0 . 0 0 1 1 0 1
1 1
0 0 0 . 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1
1 1 1 . 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1
0 0 1 . 1 1 1 1 1 0
+ 2x*，Cj = 0
1 1 1 . 0 0 0 0 0 1
– x*， Cj = 1
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
+ x*， Cj = 0
0
0 0 0 . 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 0
2
0
0 0 0 . 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 1
2
1
1 1 1 . 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 0 0
2
Cj
部 分 积 乘 数
说 明
补码右移
补码右移
解：
数值部分的运算
补码右移
+
+
+
+
6.3.3

## Slide 89
② 数值部分的运算
① 乘积的符号位 x0 y0 = 0 1 = 1
x*• y* = 0. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
则 [x • y]原 = 1. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
例6.22 结果
特点
绝对值的补码运算
算术移位
用移位的次数判断乘法是否结束
6.3.3

## Slide 90: (6) 原码两位乘和原码一位乘比较
符号位
操作数
移位
移位次数
最多加法次数
x0 y0
x0 y0
绝对值
绝对值的补码
逻辑右移
算术右移
n
n
n
2
（n为偶数）
n
2
+1（n为偶数）
思考 n 为奇数时，原码两位乘 移 ？次
最多加 ？次
原码一位乘
原码两位乘
6.3.3

## Slide 91: 6.3.4 除法运算
分析笔算除法
笔算除法和机器除法的比较
原码除法
补码除法

## Slide 92: 1. 分析笔算除法
x = – 0.1011 y = 0.1101 求 x÷y
0 . 1 0 1 1
0 . 1 1 0 1
⌒
0 . 0 1 1 0 1
0 . 0 1 0 0 1
0 . 0 0 1 1 0 1
0 . 0 0 0 1 0 1
0 . 0 0 0 0 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0 0 1 1 1
1
商符单独处理
心算上商
余数不动低位补“0”
减右移一位的除数
上商位置不固定
x÷y = – 0. 1 1 0 1
余数 0. 0 0 0 0 0 1 1 1
商符心算求得
0
0 .
1
0
1
0
0
0
？
？
？
6.3.4

## Slide 93: 2. 笔算除法和机器除法的比较
笔算除法
机器除法
商符单独处理
心算上商
符号位异或形成
| x | – | y | ＞ 0 上商 1
| x | – | y | ＜ 0 上商 0
余数 不动 低位补“0”
减右移一位 的除数
2 倍字长加法器
上商位置 不固定
余数 左移一位 低位补“0”
减 除数
1 倍字长加法器
在寄存器 最末位上商
6.3.4

## Slide 94
3. 原码除法
以小数为例
[ x ]原 = x0. x1x2 xn
…
[ y ]原 = y0. y1y2 yn
…
式中 x* = 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
y* = 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
…
数值部分为绝对值相除
x*
y*
被除数不等于 0
除数不能为 0
小数定点除法 x* ＜ y*
整数定点除法 x* ＞ y*
商的符号位单独处理 x0 y0
[ ]原 = (x0 y0).
x
y
x*
y*
约定
6.3.4

## Slide 95
(1) 恢复余数法
0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 0 0 0 0
+[– y*]补
0
1 . 1 1 1 0
余数为负，上商 0
0 . 1 1 0 1
恢复余数
0
0 . 1 0 0 1
余数为正，上商 1
+[– y*]补
1 . 0 1 1 0
0
1
1 . 0 0 1 0
0 1
1
+[–y*]补
解：
被除数（余数） 商 说 明
[x]原 = 1.1011 [y]原 = 1.1101
① x0 y0 = 1 1 = 0
②
x = – 0.1011 y = – 0.1101
求
[ ]原
x
y
例6.24
1
0 . 1 0 1 1
恢复后的余数
0
+[y*]补
[y*]补 = 0.1101 [– y*]补 = 1.0011
逻辑左移
逻辑左移
+
+
+
+
6.3.4

## Slide 96
0 . 0 1 0 1
0 1
余数为正，上商 1
被除数（余数） 商 说 明
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 1 0
0 1 1
+[– y*]补
1 . 1 1 0 1
0 1 1
余数为负，上商 0
恢复余数
1 . 0 1 0 0
0 1 1 0
1
+[– y*]补
0 . 0 1 1 1
0 1 1 0
余数为正，上商 1
= 0.1101
x*
y*
∴
[ ]原
x
y
= 0.1101
上商 5 次
第一次上商判溢出
余数为正 上商 1
余数为负 上商 0，恢复余数
移 4 次
1
0
0 . 1 0 1 0
恢复后的余数
0 1 1 0
1
+[y*]补
逻辑左移
逻辑左移
+
+
+
6.3.4

## Slide 97
(2) 不恢复余数法
余数 Ri＞0 上商 “1”，2Ri – y*
余数 Ri＜0 上商 “0”， Ri + y* 恢复余数
2( Ri+y*) – y* = 2Ri + y*
加减交替
恢复余数法运算规则
不恢复余数法运算规则
上商“1” 2Ri – y*
上商“0” 2Ri + y*
（加减交替法）
6.3.4

## Slide 98
x = – 0.1011 y = – 0.1101 求
[ ]原
x
y
解：
例6.25
0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
+[– y*]补
0
1 . 1 1 1 0
余数为负，上商 0
1 . 1 1 0 0
0
1
+[y*]补
0
0 . 1 0 0 1
余数为正，上商 1
+[– y*]补
1 . 0 0 1 0
0 1
1
+[– y*]补
+[y*]补
0 . 1 0 1 0
0 1 1
1
1 . 1 0 1 0
0 1 1 0
1
0 . 0 1 0 1
0 1
余数为正，上商 1
0 . 0 1 1 1
0 1 1 0
余数为正，上商 1
1 . 1 1 0 1
0 1 1
余数为负，上商 0
[x]原 = 1.1011
[y*]补 = 0.1101
[–y*]补 = 1.0011
[y]原 = 1.1101
1
1
0
1
逻辑左移
[x*]补 = 0.1011
逻辑左移
逻辑左移
逻辑左移
＋
＋
＋
＋
＋
6.3.4

## Slide 99
① x0 y0 = 1 1 = 0
②
x*
y*
= 0.1101
∴ = 0.1101
[ ]原
x
y
上商 n+1 次
例6.25 结果
特点
用移位的次数判断除法是否结束
第一次上商判溢出
移 n 次，加 n+1 次
6.3.4

## Slide 100: (3) 原码加减交替除法硬件配置
A、X、Q 均 n +1 位
用 Qn 控制加减交替
0 A n
n + 1 位加法器
控 制 门
0 X n
0 Q n
计数器 C
GD
加
减
移位和加控制逻辑
S
V
左移
6.3.4

## Slide 101: 6.4 浮点四则运算
6.4.1 浮点加减运算
6.4.2 浮点乘除运算
6.4.3 浮点运算所需要的硬件配置

## Slide 102: 6.4.1 浮点加减运算
1. 对阶
2. 尾数求和
3. 规格化
4. 舍入
5. 溢出：利用阶码判断

## Slide 103: 1. 对阶
对阶的目的是使两操作数的小数点位置对齐，即使两数的阶码相等。
先要求出阶差，再按小阶向大阶看齐的原则，使阶小的尾数向右移位，每右移一位，阶码加1，直到两数的阶码相等为止。右移的次数正好等于阶差。
尾数右移时可能会发生数码丢失，影响精度。
6.4.1

## Slide 104: 1. 对阶
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 对阶
(1) 求阶差
(2) 对阶原则
Δj = jx – jy =
jx= jy 已对齐
jx＞ jy
jx＜ jy
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
小阶向大阶看齐
Sx 1,
Sy 1,
Sx 1,
Sy 1,
= 0
＞ 0
＜ 0
jx–1
jy+1
jx+1
jy–1
6.4.1

## Slide 105
例如
x = 0.1101 × 201 y = (–0.1010) × 211
求 x + y
解：
[x]补 = 00, 01; 00.1101 [y]补 = 00, 11; 11.0110
1. 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 01
11, 01
11, 10
阶差为负（ – 2）
∴ Sx 2 jx+ 2
② 对阶
[x]补' = 00, 11; 00.0011
+
① 求阶差
6.4.1

## Slide 106: 2. 尾数求和
将对阶后的两个尾数按定点加（减）运算规则进行运算。
[Sx]补'
= 00.0011
[Sy]补
= 11.0110
11.1001
∴ [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
+
对阶后的[Sx]补'
2. 尾数求和
6.4.1

## Slide 107
3. 规格化
(1) 规格化数的定义
(2) 规格化数的判断
r = 2 ≤ |S| ＜1
1
2
S＞0
真值
原码
补码
反码
规格化形式
S＜ 0
规格化形式
真值
原码
补码
反码
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
原码 不论正数、负数，第一数位为1
补码 符号位和第 一数位不同
– 0.1×× ×
…
1.1×× ×
…
1.0×× ×
…
1.0×× ×
…
6.4.1

## Slide 108: 特例
S = – = – 0.100 0
1
2
…
∴ [– ]补 不是规格化的数
1
2
S = – 1
∴ [–1]补 是规格化的数
[S]原 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 0 0 0 0
…
6.4.1

## Slide 109
(3) 左规
(4) 右规
尾数左移一位，阶码减 1，直到数符和第一数位不同为止
上例 [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
左规后 [x+y]补 = 00, 10; 11. 0010
∴ x + y = (– 0.1110)×210
当 尾数溢出（ >1）时，需 右规
即尾数出现 01. ×× ×或 10. ×× ×时
…
…
尾数右移一位，阶码加 1
6.4.1

## Slide 110
例6.27
x = 0.1101× 210 y = 0.1011× 201
求 x +y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 00, 010; 00. 110100
[y]补 = 00, 001; 00. 101100
① 对阶
② 尾数求和
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 010
11, 111
100, 001
阶差为 +1
∴ Sy 1, jy+1
∴ [y]补' = 00, 010; 00. 010110
[Sx]补 = 00. 110100
[Sy]补' = 00. 010110
对阶后的[Sy]补'
01. 001010
+
+
尾数溢出需右规
6.4.1

## Slide 111
③ 右规
[x +y]补 = 00, 010; 01. 001010
[x +y]补 = 00, 011; 00. 100101
右规后
∴ x +y = 0. 100101 × 211
6.4.1

## Slide 112: 4. 舍入
在对阶和右规的过程中，可能会将尾数的低位丢失，引起误差，影响了精度。为此可用舍入法来提高尾数的精度。常用舍入方法有两种。
0舍1入法:类似十进制运算中的四舍五入法，在尾数右移时，被移去的最高数值位为0，则舍去；被移去的最高数值位为1，则在尾数的末位加1。这样做可能使尾数又溢出，此时需再做一次右规。
恒置1法:尾数右移时，不论丢掉的最高数值位是1或0，都使右移后的尾数末位恒置“1”。这种方法同样有使尾数变大和变小的两种可能。
6.4.1

## Slide 113
例 6.28
x = (– —)×2-5 y = (—) ×2-4
5
8
7
8
求 x – y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 11, 011; 11. 011000
[y]补 = 11, 100; 00. 111000
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 11, 011
00, 100
11, 111
阶差为 –1
∴ Sx 1, jx+ 1
∴ [x]补' = 11, 100; 11. 101100
x = (– 0.101000)×2-101
y = ( 0.111000)×2-100
+
6.4.1

## Slide 114
② 尾数求和
[Sx]补´ = 11. 101100
[–Sy]补 = 11. 001000
+
110. 110100
③ 右规
[x – y]补 = 11, 100; 10. 110100
[x – y]补 = 11, 101; 11. 011010
右规后
∴ x – y = (–0.100110)×2-11
= (– —)×2-3
19
32
6.4.1

## Slide 115
5. 溢出判断
设机器数为补码，尾数为 规格化形式，并假
设阶符取 2 位，阶码的数值部分取 7 位，数符取
2 位，尾数取 n 位，则该 补码 在数轴上的表示为
上溢
下溢
上溢
对应
负浮点数
对应
正浮点数
00,1111111;11.00 0
…
00,1111111;00.11 1
…
11,0000000;11.011 1
…
11,0000000;00.100 0
…
2127×(–1)
– 2-128×(2-1+ 2-n)
2-128×2-1
2127×(1–2-n)
最小负数
最大负数
最小正数
最大正数
0
阶码
01, ××···×
阶码
01, ××···×
阶码 10, ××···×
按机器零处理
6.4.1

## Slide 116
6.4.2 浮点乘除运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 乘法
x · y = (Sx · Sy)×2jx+jy
2. 除法
x
y
=
Sx
Sy
× 2jx – jy
(1) 阶码采用 补码定点加（乘法）减（除法）运算
(2) 尾数乘除同 定点 运算
4. 浮点运算部件
阶码运算部件，尾数运算部件
3. 步骤
(3) 规格化

## Slide 117: 6.4.3 浮点运算所需的硬件配置
主要由2个定点运算部件组成：
阶码运算部件，用来完成阶码加、减以及控制对阶时小阶的尾数右移次数和规格化时对阶码的调整
尾数运算部件，用来完成尾数的四则运算以及判断尾数是否已规格化，和判断运算结果是否溢出

## Slide 118: 6.5 算术逻辑单元
6.5.1 ALU电路
6.5.2 快速进位链（略）

## Slide 119: 6.5.1 ALU电路
组合逻辑电路
Ki 不同取值
Fi 不同
四位 ALU 74181
M = 0 算术运算
M = 1 逻辑运算
S3 ~ S0 不同取值，可做不同运算
ALU
Ai
Bi
Fi
…
Ki