## Slide 1: 第4章 存储器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.3 高速缓冲存储器(Cache)
4.4 辅助存储器

## Slide 2: 4.1 概述
4.1.1 存储器分类
4.1.2 存储器的层次结构

## Slide 3: 4.1.1 存储器分类
存储器是计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据。随着计算机发展，存储器在系统中的地位越来越重要，存储器的性能已成为计算机系统的核心。
    按存储介质分类
    按存取方式分类
    按在计算机中的作用分类

## Slide 4: 按存储介质分类
半导体存储器：易失性存储器，如TTL、MOS
磁表面存储器：非易失性存储器，如磁头、载磁体,
光盘存储器：非易失性存储器，如激光、磁光材料
4.1.1

## Slide 5: 按存取方式分类
存取时间与物理地址无关（随机访问）
  随机存储器RAM：在程序的执行过程中可读可写
  只读存储器ROM：在程序的执行过程中只读
存取时间与物理地址有关（串行访问）
  顺序存取存储器：磁带
  直接存取存储器：磁盘
4.1.1

## Slide 6: 按在计算机中的作用分类
磁盘、磁带、光盘
高速缓冲存储器（Cache）
Flash Memory
存
储
器
主存储器
辅助存储器
MROM
PROM
EPROM
EEPROM
RAM
ROM
静态 RAM
动态 RAM
4.1.1

## Slide 7: 4.1.2 存储器的层次结构
存储器三个主要特性的关系
缓存--主存层次和主存 --辅存层次

## Slide 8: 存储器三个主要特性的关系
4.1.2
访问速度越来越快
通用寄存器堆
指令和数据缓冲
缓存Cache (SRAM)
主存储器(DRAM)
联机外部存储器：硬盘
脱机外部存储器：磁带、光盘
每位的价格越来越便宜
存储容量越来越大
CPU 内部

## Slide 9: 几个概念
主存是计算机中存放正在运行的程序和数据的存储器。
Cache是位于CPU和主存之间速度更快、容量更小的高速缓冲存储器
辅存是计算机中用来存放暂时没用到程序和数据的存储器，容量比主存大很多，如硬盘等。
4.1.1

## Slide 10: 计算机中各种存储器的性能特性
4.1.2

## Slide 11: 存储器和处理器性能增长曲线
4.1.2

## Slide 12
从上图看到，CPU与主存储器的速度差距越来越大
存储器性能增长年均7%
处理器性能80-86年均增长25%，86-04年均增长52%，04以后年均增长20%
今后，CPU与主存储器的速度差距会更大，存储器大大影响了计算机系统的性能。
4.1.2

## Slide 13: 缓存--主存层次和主存 --辅存层次
缓存
CPU
主存
辅存
缓存
主存
辅存
主存
虚拟存储器
10 ns
20 ns
200 ns
ms
虚地址
逻辑地址
实地址
物理地址
主存储器
（速度）
（容量）
4.1.2

## Slide 14: 缓存--主存层次和主存 --辅存层次
4.1.2
存储器的层次结构主要体现在Cache—主存和主存—辅存这两个存储层次上。
Cache—主存层次在存储系统中主要对CPU访存起加速作用，即从整体运行的效果分析，CPU访存速度加快，接近于Cache的速度，而寻址空间和位价却接近于主存。
主存—辅存层次在存储系统中主要起扩容作用，即从程序员的角度看，他所使用的存储器其容量和位价接近于辅存，而速度接近于主存。
综合两个存储层次的作用，从整个存储系统来看，就达到了速度快、容量大、位价低的优化效果。

## Slide 15: 缓存--主存层次和主存 --辅存层次
4.1.2
主存与Cache之间的信息调度功能全部由硬件自动完成。
主存—辅存层次的调度采用虚拟存储技术实现，即将主存与辅存的一部份通过软硬结合的技术组成虚拟存储器，程序员可使用这个比主存实际空间大得多的虚拟地址空间编程，当程序运行时，再由软、硬件自动配合完成虚拟地址空间与主存实际物理空间的转换。
这两个层次上的调度或转换操作对于程序员来说都是透明的。

## Slide 16: 4.2 主存储器
4.2.1 概述
4.2.2 半导体存储芯片简介
4.2.3 随机存取存储器(RAM)
4.2.4 只读存储器(ROM)
4.2.5 存储器与CPU的连接
4.2.6 存储器的校验
4.2.7 提高访存速度的措施

## Slide 17: 4.2.1 概述
主存的基本组成
主存和CPU的联系
主存中存储单元地址的分配
主存的技术指标

## Slide 18: 主存的基本组成
存储体
驱动器
译码器
MAR
控制电路
读
写
电
路
MDR
地址总线
数据总线
读
写
…
…
…
…
…
4.2.1

## Slide 19: 主存和CPU的联系
存储芯片和CPU芯片可通过总线连接
MDR
MAR
CPU
主 存
读
数据总线
地址总线
写
4.2.1

## Slide 20: 主存中存储单元地址的分配
高位字节 地址为字地址
字节次序为大端模式
低位字节 地址为字地址
字节次序为小端模式
设地址线 24 根
按 字节 寻址
按 字 寻址
若字长为 16 位
按 字 寻址
若字长为 32 位
字地址
字节地址
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
4
0
字节地址
字地址
4
5
2
3
0
1
4
2
0
224 = 16 M
8 M
4 M
4.2.1

## Slide 21: 主存的技术指标
主存是计算机中存放正在运行的程序和数据的存储器。
存储容量
存储速度：由以下2个指标来表示
  存取时间
  存取周期
存储器带宽
4.2.1

## Slide 22: 存储容量
存储容量是指主存能存放二进制代码的总数，即:
存储容量=存储单元个数* 存储字长
存储容量也可用字节总数来表示，即:
存储容量=存储单元个数*存储字长/8
目前的计算机存储容量大多以字节数来表示。
4.2.1

## Slide 23: 存取时间
存取时间指启动一次存储器操作(读或写)到完成该操作所需的全部时间。
存取时间分读出时间和写入时间两种。
读出时间是从存储器接收到有效地址开始,到产生有效输出所需的全部时间。
写入时间是从存储器接收到有效地址开始，到数据写入被选中单元为止所需的全部时间。
4.2.1

## Slide 24: 存取周期
存取周期是指存储器进行连续两次独立的存储器操作所需的最小间隔时间,通常存取周期大于存取时间。
存取周期和存取时间的主要区别是：存取时间仅为完成一次操作的时间，而存取周期不仅包含操作时间，还包含操作后线路的恢复时间。即：
存取周期 = 存取时间 + 恢复时间
4.2.1

## Slide 25: 存储器带宽
存储器用带宽表示每秒从存储器进出信息的最大数量，单位可用字/秒或字节/秒或位/秒表示。
存储器的带宽决定了以存储器为中心的机器可以获得的信息传输速度。
若存取周期为500ns，每周期可访问16位，则：
存储器带宽=（1/500ns）*16b=32Mb/s
4.2.1

## Slide 26: 存取器带宽
提高带宽方法主要有：
缩短存取周期
增加存储字长，使每个周期访问更多的二进制位
增加存储体。
4.2.1

## Slide 27: 4.2.2 半导体存储芯片简介
半导体存储芯片的基本结构
半导体存储芯片的译码驱动方式：
  线选法
  重合法

## Slide 28: 半导体存储芯片的基本结构
芯片容量
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
1K×4位
16K×1位
8K×8位
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
地址线
（单向）
数据线
（双向）
10
4
14
1
13
8
4.2.2

## Slide 29: 半导体存储芯片的基本结构
片选线
读/写控制线
（低电平写 高电平读）
（允许读）
CS
CE
WE
（允许写）
WE
OE
译
码
驱
动
存
储
矩
阵
读
写
电
路
片选线
读/写控制线
地
址
线
…
数
据
线
…
4.2.2

## Slide 30: 存储芯片片选线的作用
用 16K × 1位 的存储芯片组成 64K × 8位 的存储器
32片
当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
8片
16K × 1位
4.2.2

## Slide 31: 线选法
0,0
15,0
15,7
0,7
读/写控制电路
地
址
译
码
器
字线
0
15
…
…
16×8矩阵
…
…
…
0
7
D
0
7
D
位线
读 / 写选通
A
3
A
2
A
1
A
0
…
…
0
0
0
0
0,0
0,7
…
0
…
0
7
…
D
0
7
D
读 / 写选通
读/写控制电路
4.2.2

## Slide 32: 重合法
A
3
A
2
A
1
A
0
A
4
0,31
0,0
31,0
31,31
Y 地址译码器
X
地
址
译
码
器
32×32
矩阵
…
…
A
9
I/O
A
8
A
7
A
5
6
A
Y
0
Y
31
X
0
X
31
D
读/写
…
…
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
31,0
0,31
…
…
I/O
D
0,0
读
4.2.2

## Slide 33: 4.2.3 随机存取存储器(RAM)
随机存取存储器按其存储信息的原理不同，可分为静态RAM和动态RAM两大类。
    静态RAM(Static RAM或记作SRAM)
    动态RAM(Dynamic RAM或DRAM)
    动态RAM与静态RAM的比较

## Slide 34: 静态RAM
静态RAM基本单元电路
静态RAM芯片举例
静态RAM读写时序
4.2.3

## Slide 35: 静态RAM基本单元电路
存储器中用于寄存“0”和“1”代码的电路叫做存储器的基本单元电路，下面将要给出的例子就是一个六个MOS管组成的基本单元电路。
由于静态RAM是触发器存储信息,因此即使信息读出后，它仍保持其原状态，不需要再生。但电源掉电时，原存信息丢失，故它属易失性半导体存储器。
4.2.3

## Slide 36: 静态RAM基本单元电路
A´ 触发器非端
1
T
4
T
~
触发器
5
T
T
6
、
行开关
7
T
T
8
、
列开关
7
T
T
8
、
一列共用
A 触发器原端
T1 ~ T4
T5
T6
T
7
T
8
A´
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
DOUT
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
T1 ~ T4
4.2.3

## Slide 37
A´
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A
写放大器
写放大器
DIN
写选择
读选择
读放
位线A
位线A
´
列地址选择
行地址选择
DOUT
静态RAM基本电路的读操作
行选
T5、T6 开
T7、T8 开
列选
读放
DOUT
VA
T6
T8
DOUT
读选择有效
4.2.3

## Slide 38
静态RAM基本电路的写操作
4.2.3
T1 ~ T4
T5
T6
T7
T8
A´
A
DIN
位线A
位线A ´
列地址选择
行地址选择
写放
写放
读放
DOUT
写选择
读选择
行选
T5、T6 开
两个写放
DIN
列选
T7、T8 开
（左）
反相
T5
A´
（右）
T8
T6
A
DIN
DIN
T7
写选择有效
T1 ~ T4

## Slide 39
T1
T2
T3
T4
T5
T6
X(行地址)选
位
线
A
位
线
-A
Vcc
MOS六管静态存储单元
A

## Slide 40: 静态RAM芯片举例
典型的SRAM有2114(1k4位)，6116(2k×8位)，6264 (8K×8位)，62256(32k×8位)等。
Intel 2ll4芯片的基本单元电路由六个MOS管组成
Intel 2114的 2114外特性
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写
4.2.3

## Slide 41: Intel 2114的 2114外特性
存储容量
1K×4位
.
.
.
.
.
.
I/O
1
I/O
2
I/O
3
I/O
4
A
0
A
8
A
9
WE
CS
CC
V
GND
Intel 2114
4.2.3

## Slide 42
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
4.2.3
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读

## Slide 43
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读
4.2.3

## Slide 44
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读
4.2.3

## Slide 45
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读
4.2.3

## Slide 46
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
第一组
第二组
第三组
第四组
0
16
32
48
CS
WE
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读
4.2.3

## Slide 47
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
CS
WE
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读
4.2.3

## Slide 48
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
CS
WE
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读
4.2.3

## Slide 49
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
CS
WE
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读
4.2.3

## Slide 50
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
…
…
…
…
CS
WE
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
0
16
32
48
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)读
4.2.3

## Slide 51
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A0
A1
A2
A9
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 52
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
第一组
第二组
第三组
第四组
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 53
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 54
第一组
第二组
第三组
第四组
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
WE
CS
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 55
第一组
第二组
第三组
第四组
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
WE
CS
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 56
第一组
第二组
第三组
第四组
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
WE
CS
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 57
第一组
第二组
第三组
第四组
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
WE
CS
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 58
第一组
第二组
第三组
第四组
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
CS
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 59
第一组
第二组
第三组
第四组
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
15
…
0
31
…
16
47
…
32
63
…
48
15
0
31
16
47
32
63
48
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
…
…
…
…
…
…
…
…
0
1
63
0
15
…
…
行
地
址
译
码
列
地
址
译
码
WE
CS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
31
16
47
32
63
48
…
…
…
…
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
读写电路
读写电路
读写电路
读写电路
WE
CS
0
16
32
48
Intel 2114 RAM矩阵(64×64)写
4.2.3

## Slide 60: 静态RAM读写时序
静态RAM(2114)读时序
静态RAM(2114)写时序
已制成的RAM芯片其读／写时序关系已被确定,因此,将它与CPU连接时,必须注意它们相互间的时序匹配关系,否则RAM将无法正常工作。
4.2.3

## Slide 61
A
CS
D
OUT
地址有效
地址失效
片选失效
数据有效
数据稳定
高阻
静态RAM(2114)读时序
t
A
t
CO
t
OHA
t
OTD
t
RC
片选有效
读周期 tRC 地址有效 下一次地址有效
读时间 tA 地址有效
数据稳定
tCO 片选有效
数据稳定
tOTD 片选失效
输出高阻
tOHA 地址失效后的
数据维持时间
4.2.3

## Slide 62
WE在整个读周期中而始终为高电平
tRC是对芯片进行两次连续读操作的最小间隔时间
tA表示从地址有效到数据稳定所需的时间
tCO是从片选有效到数据稳定的时间
tA- tCO为地址有效后给出片选信号的时限
tOHA为地址失效后的数据维持时间
静态RAM(2114)读时序
4.2.3

## Slide 63
A
CS
WE
D
OUT
D
IN
静态RAM(2114)写时序
t
WC
t
W
t
AW
t
DW
t
DH
t
WR
写周期 tWC 地址有效
下一次地址有效
写时间 tW 写命令 WE 的有效时间
tAW 地址有效
片选有效的滞后时间
tWR 片选失效
下一次地址有效
tDW 数据稳定
WE 失效
tDH WE 失效后的数据维持时间
4.2.3

## Slide 64
tWC是对芯片进行连续两次写操作的最小间隔时间,包括滞后时间tAW、写入时间tW和写恢复时间tWR。
数据线上的有效数据Din,必须在CS、WE失效前tDW时刻出现，延续时间tDH，保证数据可靠写入。
静态RAM(2114)写时序
4.2.3

## Slide 65: 动态RAM
动态RAM的基本单元电路
动态RAM芯片举例
动态RAM时序
动态RAM的刷新
4.2.3

## Slide 66: 动态RAM的基本单元电路
动态RAM是靠电容存储电荷的原理来寄存信息的。若电容上存有足够多的电荷表示存“1”，电容上无电荷表示存“0”。
电容上的电荷只能维持1～2ms，必须在2ms内再生或刷新。
与静态RAM相比，具有集成度更高，功耗更低等特点。
下面给出三管MOS和单管MOS两种动态RAM基本单元电路。
4.2.3

## Slide 67
读出时,先对预充电管T4置一预充电信号
然后由读选择线打开T2
若Cg没有足够多的电荷, T1截止,读出“1”信息。
否则读数据线降为零电平,读出“0”信息
读出线的高低电平与原存信息反相
DD
预充电信号
读选择线
写数据线
写选择线
读数据线
V
C
g
T4
T3
T2
T1
1
DD
V
0
1
1
0
T3
T2
T1
写入时,将写入信号加到写数据线上,然后由写选择线打开T3
这样,Cg便能随输入信息充电或放电，写入与输入信息相同
4.2.3

## Slide 68
读出时，字线上的高电平使T导通
若Cs无电荷，则数据线上无电流，可视为读出“ 0”。
若Cs有电荷，经T管在数据线上产生电流，可视为读出“ 1”。
读操作结束时，Cs的电荷已泄放完毕，故是破坏性读出，必须再生
数据线
C
s
T
字线
0
1
T
无电流
有电流
写入时，字线为高电平使T导通，若数据线上为高电平，经T管对CS充电，使其存“1”；
若数据线为低电平，则Cs经T放电，使其无电荷而存“0”。
4.2.3

## Slide 69: 动态RAM芯片举例
三管动态RAM芯片
1k x 1三管动态RAM芯片读
1k x 1三管动态RAM芯片写
单管动态RAM芯片
4116动态 RAM(16KX1位)芯片结构图
16KX1位4116动态RAM存储芯片读原理
16KX1位4116动态RAM存储芯片写原理

## Slide 70
4.2.3
单元
电路
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
A9
A8
A7
A6
A5
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
1k x 1三管动态RAM芯片读
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
…
0
0
单元
电路
读 写 控 制 电 路

## Slide 71
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 72
1
1
1
1
1
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 73
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
1
1
1
1
1
…
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 74
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 75
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 76
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
D
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 77
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
D
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
读 写 控 制 电 路
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 78
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
D
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
读 写 控 制 电 路
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 79
A9
A8
A7
A6
A5
读 写 控 制 电 路
列 地 址 译 码 器
…
…
…
读选择线
写选择线
D
单元
电路
行
地
址
译
码
器
0
0
1
1
31
31
1
31
A4
A3
A2
A1
A0
刷新放大器
写
数
据
线
读
数
据
线
…
…
…
…
…
0
…
…
D
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
读 写 控 制 电 路
1k x 1三管动态RAM芯片写
4.2.3

## Slide 80: 4116动态 RAM(16KX1位)芯片结构图
时序与控制
行时钟
列时钟
写时钟
WE
RAS
CAS
A
'
6
A
'
0
存储单元阵列
基准单元
行
译
码
列译码器
再生放大器
列译码器
读
出
放
大
基准单元
存储单元阵列
行
译
码
I/O
缓存器
数据输出
驱动
数据输入
寄存器
DIN
DOUT
~
行地址
缓存器
列地址
缓存器
DIN
DOUT
A
'
6
A
'
0
~
4.2.3

## Slide 81
读出放大器
读出放大器
读出放大器
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
0
63
64
127
128 根行线
C
S
0
127
1
128
列
选
择
读/写线
数据输入
I/O缓冲
输出驱动
D
OUT
D
IN
C
S
16KX1位4116动态RAM存储芯片读原理
读出放大器
读出放大器
读出放大器
…
…
…
63
0
0
0
I/O缓冲
输出驱动
OUT
D
4.2.3

## Slide 82
读出放大器
读出放大器
读出放大器
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
0
63
64
127
128 根行线
C
S
0
127
1
128
列
选
择
读/写线
数据输入
I/O缓冲
输出驱动
D
OUT
D
IN
C
S
…
16KX1位4116动态RAM存储芯片写原理
数据输入
I/O缓冲
I/O缓冲
D
IN
读出放大器
读出放大器
63
0
4.2.3

## Slide 83: 动态RAM时序
特点：行、列地址分开传送
写时序
行地址 RAS 有效
写允许 WE 有效(高)
数据 DOUT 有效
数据 DIN 有效
读时序
行地址 RAS 有效
写允许 WE 有效(低)
列地址 CAS 有效
列地址 CAS 有效
4.2.3

## Slide 84: 动态RAM的刷新
刷新的过程实质上是先将原存信息读出，再由刷新放大器形成原信息并重新写入的再生过程。
一般采用定时刷新的方法，在一定的时间内，对动态RAM的全部基本单元电路必作一次刷新，一般取2ms，这个时间叫做刷新周期，或叫再生周期；
在刷新周期内，由专用的刷新电路来完成对基本单元电路的逐行刷新。
下面给出集中刷新、分散刷新和异步刷新3种刷新的说明。
4.2.3

## Slide 85: 集中刷新
集中刷新是在规定的一个刷新周期内，对全部存储单元集中一段时间逐行进行刷新。
集中刷新在刷新时必须停止读／写操作，因此这种刷新方式缺点在于出现了访存产“死区” 。
4.2.3

## Slide 86
“死时间率” 为 128/4 000 ×100% = 3.2%
“死区” 为 0.5 s ×128 = 64 s
周期序号
地址序号
t
c
0
1
2
3871
3872
0
1
t
c
t
c
t
c
t
c
3999
V
W
0
1
127
读
/
写或维持
刷新
读
/
写或维持
3872
个周期
（1936 s）
128
个周期
（64 s）
刷新时间间隔
（
2 m
s
）
刷新序号
•••
•••
t
c
X
t
c
Y
• • •
• • •
集中刷新与行地址有关
以128 × 128 矩阵为例，假设存取周期为0.5 s
4.2.3

## Slide 87: 分散刷新
分散刷新指对每行存储单元的刷新分散到每个读／写周期内完成。
把存取周期分成两段，前半段用来读写或维持，一后半段用来刷新。
这种刷新克服了集中刷新出现“死区”的缺点，但刷新同样需要一个读/写周期时间，存取周期由0.5us变成lus。
4.2.3

## Slide 88
tC = tM + tR
读写
刷新
无 “死区”
(存取周期为 0.5 s + 0.5 s )
假设存取周期为1 s，以 128 ×128 矩阵为例
W/R
REF
0
W/R
t
R
t
M
t
C
REF
126
REF
127
REF
W/R
W/R
W/R
W/R
刷新间隔
128
个存取周期
…
4.2.3

## Slide 89: 异步刷新
为了真正提高整机的工作效率，应该采用集中与分散相结合的方式，称为异步刷新。
可以利用CPU对指令的译码阶段，即不访问主存的这段时间,安排动态RAM的刷新操作。
4.2.3

## Slide 90: 异步刷新
对于 128 ×128 的存储芯片（存取周期为 0.5 s ）
将刷新安排在指令译码阶段，不会出现 “死区”
“死区” 为 0.5 s
若每隔 15.6 s 刷新一行
每行每隔 2 ms 刷新一次
4.2.3

## Slide 91: 动态RAM与静态RAM的比较
4.2.3
特性 | SRAM | DRAM
存储信息 | 触发器 | 电容
破坏性读出 | 非 | 是
需要刷新 | 不要 | 需要
送行列地址 | 同时送 | 分两次送
运行速度 | 快 | 慢
集成度 | 低 | 高
发热量 | 大 | 小
存储成本 | 高 | 低
功耗 | 高 | 低
适用场合 | 高速小容量存储器 | 大容量主存

## Slide 92: 4.2.4 只读存储器(ROM)
按ROM的原始定义,一旦注入原始信息后是不能改变的,即只能读不能写。
随着用户的需要,现在的很多ROM，其内部信息也是能任意修改的。
ROM是非易失性存储器，目前主要有MROM、PROM、EPROM、EEPROM和Flash Memory。

## Slide 93
1. 掩模 ROM ( MROM )
行列选择线交叉处有 MOS 管为“1”
行列选择线交叉处无 MOS 管为“0”
2. PROM (一次性编程)
VCC
行线
列线
熔丝
熔丝断
为 “0”
为 “1”
熔丝未断
4.2.4

## Slide 94
3. EPROM (多次性编程 )
(1) N型沟道浮动栅 MOS 电路
G 栅极
S 源
D 漏
紫外线全部擦洗
D 端加正电压
形成浮动栅
S 与 D 不导通为 “0”
D 端不加正电压
不形成浮动栅
S 与 D 导通为 “1”
S
G
D
N
+
N
+
P
基片
G
D
S
浮动栅
SiO
2
+ + + + +
_ _ _
4.2.4

## Slide 95
…
控制逻辑
Y 译码
X
译
码
数据缓冲区
Y 控制
128 × 128
存储矩阵
…
…
PD/Progr
CS
A10
A7
…
A6
A0
…
…
DO0
…
DO7
1
12
…
A7
A1
A0
VSS
DO2
DO0
DO1
…
2716
24
13
…
VCC
A8
A9
VPP
CS
A10
PD/Progr
DO3
DO7
…
(2) 2716 EPROM 的逻辑图和引脚
PD/Progr
PD/Progr
功率下降 / 编程输入端 读出时 为 低电平
4.2.4
Notes: VDD：电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
VCC：电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
VSS:：地或电源负极
VEE：负电压供电;场效应管的源极(S)
VPP：编程/擦除电压。
在电子电路中，VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压：VSS：S=series 表示公共连接的意思，也就是负极

## Slide 96
4. EEPROM (多次性编程 )
电可擦写
局部擦写
全部擦写
5. Flash Memory (闪速型存储器)
比 EEPROM快
EPROM
价格便宜 集成度高
EEPROM
电可擦洗重写
具备 RAM 功能
4.2.4

## Slide 97: 4.2.5 存储器与CPU的连接
存储容量的扩展
  位扩展
  字扩展
  字、位扩展
存储器与CPU的连接

## Slide 98: 位扩展
位扩展是指增加存储字长
4.2.5
用 1K × 4位 存储芯片组成 1K × 8位 的存储器
10根地址线
8根数据线
9
A
A
0
•••
2114
2114
CS
WE
2片

## Slide 99: 字扩展
字扩展是指增加存储字的数量
用 1K × 8位 存储芯片组成 2K × 8位 的存储器
11根地址线
8根数据线
2片
1K× 8位
1K× 8位
D7
D0
•••
•••
•••
•••
•••
WE
A1
A0
•••
A9
CS0
A10
1
CS1
4.2.5

## Slide 100
字、位扩展
用 1K × 4位 存储芯片组成 4K × 8位 的存储器
8根数据线
12根地址线
WE
A8
A9
A0
...
D7
D0
…
A11
A10
CS0
CS1
CS2
CS3
片选
译码
…
…
…
…
…
…
…
…
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
8片
字、位扩展是指既增加存储字的数量,又增加存储字长
4.2.5

## Slide 101: 存储器与CPU的连接
地址线的连接
数据线的连接
读／写命令线的连接
片选线的连接
合理选择存储芯片
例
4.2.5

## Slide 102: 地址线的连接
存储芯片容量不同，其地址线数也不同，而CPU地址线数往往比存储芯片的地址线数要多。
这时可以选择处理器的部分地址线(如地址线的低位)直接连到存储芯片的地址线上，剩余的地址线(如地址线的高位)连接到译码器的输入端，再把译码输出信号与存储芯片的片选端相连。
例如，3-8译码器74LS138根据三个输入端A、B及C(有时也表示为A0,A1,A2)的8种不同组合状态选择8个输出端中的一个输出有效信号。
4.2.5

## Slide 103: 数据线的连接
CPU的数据线数与存储芯片的数据线数也不一定相等。
此时，必须对存储芯片扩位，即进行位扩展，使其数据位数与CPU的数据线数相等。
4.2.5

## Slide 104: 读／写命令线的连接
CPU读／写命令线一般可直接与存储芯片的读／写控制端相连。通常高电平为读，低电平为写。例如：
读/写控制线WR与存储芯片读/写控制端(WE)相连
访存控制IO/MREQ(或IO/M)与3-8译码器使能端G2A(E1)和G2B(E2)连接
译码器的另外一个使能端G1(E3)可以直接与电源Vcc连接
4.2.5

## Slide 105: 片选线的连接
由于存储器是由许多存储芯片叠加组成的，哪一片被选中完全取决于该存储芯片的片选控制端是否能接收到来自CPU的片选有效信号。只有当CPU要求访存时，才要求选择存储芯片。
片选有效信号和地址有关，因为CPU给出的存储单元地址的位数往往大于存储芯片的地址线数，故那些未与存储芯片连上的高位地址必须和访存控制信号共同作用，产生存储器的片选信号。
下面给出3种片选信号的形成方法
4.2.5

## Slide 106: 1 全译码方法
除了将地址总线的低位地址直接连至各存储芯片的地址线外，将所有余下的高位地址全部用于译码，译码输出作为各存储芯片片选信号
M
A0
A1
.
.
.
AK
A0
A1
.
.
.
AK
低位地址
CS
译码电路
AK+1
AK+1
.
.
.
AN
高位地址
译码输出
选中内存单元
4.2.5

## Slide 107
CS
WE
OE
O
I
/
O
1
～
I
/
8
7
～
D
0
MEMR
D
MEMW
系统总线
A12
A0
～
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
CS
WE
OE
O
I
/
O
1
～
I
/
8
CS
WE
OE
O
I
/
O
1
～
I
/
8
CS
WE
OE
O
I
/
O
1
～
I
/
8
Y
0
Y
1
Y
2
Y
3
Y
4
Y
7
G
1
G
2
B
G
2
A
A
C
B
4.2.5

## Slide 108
8KB
(2)
8KB
(3)
3-8
译码器
A0~A12
A13~A15
Y0
Y1
Y7
…
CS
CS
CS
(1)
8KB
全译码方法的精髓在于，全部的地址线都被使用上，从而使被选中的设备有唯一的地址或地址范围。
4.2.5

## Slide 109
2 部分译码法
只选用地址总线高位地址的一部分(而不是全部)进行译码，以产生各个存储器芯片的片选信号。
上面的例子由于A18不参与译码，使得被选中的存储器芯片占有2组不同地址范围：
F0000H~F1FFFH B0000H~B1FFFH
A19
A17
A16
A15
A14
A13
&
≥1
CS
存储器
4.2.5

## Slide 110
D0~D7
A0
A12
•
•
•
WE
OE
CS1
•
•
•
A0
A12
MEMW
MEMR
D0~D7
G1
G2B
C
B
A
&
&
A19
A14
A13
A17
A16
A15
G2A
Y0
6264
将SRAM 6264芯片与系统连接，使其地址范围为38000H~39FFFH和78000H~79FFFH。
4.2.5

## Slide 111
C、线选法
当存储器容量不大，所使用的存储芯片数量不多,而CPU寻址空间远远大于存储器容量时，可用高位地址线直接作为存储芯片的片选信号，每一根地址线选通一块芯片，这种方法称为线选法。
上面的例子中A19和A18不能同时为0，否则将会同时选中两个存储芯片，造成访存操作错误。
Ⅱ
___
CS
Ⅰ
___
CS
A17～A0
(片内地址)
A19
A18
地
址
总
线
4.2.5

## Slide 112
线选方式的突出优点是无须使用片选译码器，缺点是存储地址空间被分成了相互隔离的区段，造成地址空间的不连续。(片选线多于一位为“0”以及片选线为全“1”的地址空间不能使用)
A19 A18 A17 ～ A0
0 0 0 ～ 0
1 0 1 ～ 1
1 0 0 ～ 0
0 1 1 ～ 1
1 1 0 ～ 0
0 0 1 ～ 1
0 1 0 ～ 0
1 1 1 ～ 1
不能使用（256K）
存储芯片I 地址空间(256K)
存储芯片II 地址空间(256K)
不能使用（256K）
4.2.5

## Slide 113: 合理选择存储芯片
合理选择存储芯片主要是指存储芯片类型（RAM或ROM）和数量的选择。
通常选用ROM存放系统程序、标准子程序和各类常数等。
RAM则是为用户编程而设置的。
在考虑芯片数量时，要尽量使连线简单方便。
4.2.5

## Slide 114
【例1】某CPU有20根地址线，8根数据线，并用 MEMR和MEMW 作为访存控制信号，由两片27256EPROM和两片62256SRAM构成一个8位存储器系统如图所示，27256和62256均为32Kx8位的存储芯片，问：
（1）图中采用何种译码方式形成存储器的片选信号。
（2）图中各存储芯片的地址范围为多少?
（3）图中还有多大的地址空间可以用于存储器扩展？
4.2.5

## Slide 115
A0~A14
OE
CE
D0~D7
62256
(2#)
WE
A0~A14
OE
CE
D0~D7
62256
(1#)
WE
A0~A14
OE
CE
D0~D7
27256
(2#)
A0~A14
OE
CE
D0~D7
27256
(1#)
A
B
C
E1
E2
E3
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A15
A16
A17
A18
A19
A0~A14
D0~D7
MEMR
MEMW
4.2.5

## Slide 116
~
27256(1#)
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
1
0
* * *
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
~
~
~
62256(1#)
* * *
27256(2#)
62256(2#)
001 011 101 111
（1）由于CPU的20根地址线完全用上，故为全译码方式
（2）
（3）还剩余：4×32K
4.2.5

## Slide 117
【例2】假设CPU有16根地址线，8根数据线，并用MREQ作访存控制信号，用WR作读/写控制信号。现有下列存储芯片：1K×4位RAM；4K×8位RAM；8K×8位RAM；2K×8位ROM；4K×8位ROM；8K×8位ROM及74LS138译码器和各种门电路，画出CPU与存储器的连接图，要求：
① 6000H~67FFH为系统程序区， 6800H~6BFFH为用户程序区
②合理选用上述存储芯片，说明各选几片？
③详细画出存储芯片的片选逻辑
4.2.5

## Slide 118
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
A15A14A13 A11A10 … A7 … A4A3 … A0
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
4.2.5
Notes: 内存分ROM和RAM两部分。ROM用于存放固化程序及常数，RAM分为系统区和用户区。系统区用于存放监控程序或操作系统的数据；用户区用于存放用户程序和数据。一般存储器由多个芯片组成，地址进行分配时，需要知道哪些 地址区域分配给ROM，哪些地址区域分配给RAM。对8086CPU而言，高地址区域分配给ROM区域，低地址区域分配给RAM。
一般而言，计算机中的ROM主要就是BIOS!

## Slide 119
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM
A12
A14
C
B
A
(4) 确定片选信号
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
使能端
4.2.5

## Slide 120: CPU与存储器的连接图
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
…
…
…
…
…
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
CPU
4.2.5
相当于或门

## Slide 121
【例3】 设某处理器有18根地址线，8根数据线，并用IO/M作为访存控制信号，RD/ WR为读/写信号。现有如下各种芯片及各种门电路(自定)。要求主存地址空间分配为0～32767为系统程序区，32768～98303为用户程序区，最大16K地址空间为系统程序工作区。请说明选用存储芯片的类型、数量，并写出每片存储芯片的二进制地址范围。画出处理器与存储芯片的连接图 。

## Slide 122
解：
（1）已知0～32767为系统程序区，这是32K的只读地址空间，所以选用32K8的ROM芯片一片。
32768～98303为用户程序区，这是64K的随机存取地址空间，选用32K8的RAM芯片两片。
最大16K地址空间为系统程序工作区，这是16K的随机存取空间，选用16K8的RAM芯片一片。
一片32K8 ROM芯片的寻址范围是:
00 0000 0000 0000 0000 B～00 0111 1111 1111 1111 B
两片32K8 RAM芯片的寻址范围是:
00 1000 0000 0000 0000 B～01 0111 1111 1111 1111 B
一片16K8 RAM芯片的寻址范围是:
11 1100 0000 0000 0000 B～11 1111 1111 1111 1111 B
4.2.5

## Slide 123
（2）处理器与存储芯片的连接如下：
4.2.5