## Slide 1: 4.2.6 存储器的校验
在计算机运行过程中，由于种种原因致使数据在存储过程中可能出现差错。
为了能及时发现错误并及时纠正错误，通常可将原数据配成汉明码，它是由R.HmIMI1ing在1950年首次提出的，它是一种可以纠正一位差错的编码。
（1）编码的最小距离
（2）汉明码的组成
（3）汉明码的纠错过程

## Slide 2: （1）编码的最小距离
编码的最小距离是任意两组合法代码之间二进制位数的最少差异，例如：001\010\100\111四个合法代码之间二进制数的最少差异是2，所以编码的最小距离为2
编码的纠错 、检错能力与编码的最小距离有关，有公式：L - 1 = D + C ( D≥C )，其中：
  L — 编码的最小距离
  D — 检测错误的位数
  C — 纠正错误的位数
根据公式，当L=3，最多可检错2位，或检错和纠错各1位，增大L，能够增加检错与纠错能力
4.2.6

## Slide 3
在n位代码中，如果要求能检测出e位错，则 编码的最小距离为：
L ≥ e + 1
在n位代码中，如果要求能纠正t位错，则编码的最小距离为：
L ≥ 2t + 1
在n位代码中，如果要求能检测出e位错，纠正t位错，则编码的最小距离为：
L ≥ e + t + 1
设欲检测的二进制代码为n位，为使其具有纠错能力，需增添k位检测位，组成 n+k 位的代码。
为了能准确对错误定位以及指出代码任一位是否有错，新增添的检测位数k应满足：
2k ≥ n+k+1
4.2.6

## Slide 4
代码长度与检测位数的关系如下表:
规定:
设n+k位代码自左至右依次编为：第1，2，3，……n+k位
将k位检测位记作Ci（i=1，2，4，8……）
n
2
3
4
5
6
7
1
2~4
5~11
12~26
27~57
58~120
K（最小）
4.2.6

## Slide 5: （2）汉明码的组成
汉明码是具有1位纠错能力的编码
组成汉明码的三要素：
位数：汉明码的组成需增添 k位检测位
2k ≥ n + k + 1
位置：检测位的位置2i
2i ( i = 0、1、2 、3 ……、k-1)
取值：检测位的取值需要按规则计算，检测位的取值与该位所在的检测“小组” 中承担的奇偶校验任务有关
4.2.6

## Slide 6
各检测位 Ci 所承担的检测小组为
C1检测的g1小组包含第 1,3,5,7,9,11…
C2检测的g2小组包含第 2,3,6,7,10,11…
C4检测的g3小组包含第 4,5,6,7,12,13…
C8检测的g4小组包含第 8,9,10,11,12,13,14,15, 24…
每个小组有且仅有一个独立的数位，gi 小组独占第 2i－1 位
每2个小组共同占有且一个数位， gi 和 gj 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 位
每3个小组共同占有且一个数位， gi、gj 和 gl 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 + 2l－1 位
依次类推，可确定每组所包含的各位。
4.2.6

## Slide 7
例：欲传递信息为b4b3b2b1(n=4)，根据 2k≥n+K+1，可求出配置汉明码，需要增添检测位k=3，且它们的位置安排应如下：
如果按照配偶原则来配置汉明码，则:
C1使1,3,5,7位中1的个数为偶数，C1=b4b3b1
C2使2,3,6,7位中1的个数为偶数，C2=b4b2b1
C4使4,5,6,7位中1的个数为偶数，C4=b3b2b1
若b4b3b2b1 = 0101，则C1=0， C2=1， C4=0，0101的汉明码为：c1c2b4c4b3b2b1，即0100101
1 2 3 4 5 6 7
C1
C2
b4
C4
b3
b2
b1
二进制序号
名称
4.2.6

## Slide 8
C1= 3  5  7 = 1
C2= 3  6  7 = 0
C4= 5  6  7 = 0
∴ 0011的海明码为1000011
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
1 0 0
0
0 1 1
例：按配偶原则配置 0011 的汉明码
解：∵ n = 4 ，根据 2k ≥ n + k + 1，取 k = 3
例：写出按配奇原则配置 0011 的汉明码
解：可求得配奇的汉明码为 0101011
4.2.6

## Slide 9: （3）汉明码的纠错过程
①汉明码的纠错过程，是对传送后的汉明码形成新的检测位Pi（i=1，2，4，8）
  Pi的数值是由原检测位Ci及其所在小组内“1”的个数决定
②若按配偶原则配置的海明码，其传送后形成新的检测位Pi应为0，否则说明传送中出错
③根据Pi的状态，便可直接指出错误的位置
4.2.6

## Slide 10
如果增添 3 位 （k = 3）时，新的检测位为 P4 P2 P1，以 k = 3 为例，Pi 的取值为
P1=C1  b4  b3  b1，P2=C2  b4  b2  b1，P4=C4  b3  b2  b1
对于按 “偶校验” 配置的汉明码，不出错时 P1= 0，P2 = 0，P4 = 0
若已知接收到的汉明码为 0100111，按配偶原则配置，试问要求传送的信息是什么?
可求出P4P2P1 = 110，第 6 位出错，可纠正为 0100101，故要求传送的信息为 0101
若汉明码为0101101，P4P2P1 = 100，第4位错，可不纠
4.2.6

## Slide 11: 4.2.7 提高访存速度的措施
使用高性能存储芯片
采用层次结构: Cache –主存结构,见4.3节
调整主存的结构也可提高访存速度
  单体多字系统
  多体并行系统

## Slide 12: 单体多字系统
由于程序和数据在存储体内是连续存放的，因此CPU访存取出的信息也是连续的
如果可以在一个存取周期内，从同一地址取出4条指令，然后再逐条将指令送至CPU执行，也即每隔四分之一存取周期，主存向CPU送一条指令
这样显然增大了存储器的带宽，提高了单体存储器的工作速度。
4.2.7

## Slide 13: 单体多字系统
W位
W位
W位
W位
W位
地址寄存器
主存控制部件
. . . . . .
. . . . . .
单字长寄存器
数据寄存器
存储体
4.2.7

## Slide 14: 多体并行系统
多体并行系统就是采用多体模块组成的存储器。
每个模块有相同的容量和存取速度，各模块各自都有独立的地址寄存器、地址译码器、驱动电路和读写电路，它们能并行工作，又能交叉工作。
并行工作即同时访问N个模块，同时启动，同时读出，完全并行地工作。
多体并行系统分为高位交叉编址的多体存储器和低位交叉编址的多体存储器两种。
4.2.7

## Slide 15: 高位交叉编址的多体存储器
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
体内地址
体号
体号
地址
00 0000
00 0001
00 1111
01 0000
01 0001
01 1111
10 0000
10 0001
10 1111
11 0000
11 0001
11 1111
4.2.7

## Slide 16: 低位交叉编址的多体存储器
M0
…
…
M1
…
…
M2
M3
…
…
…
…
体号
体内地址
地址
0000 00
0000 01
0000 10
0000 11
0001 00
0001 01
0001 10
0001 11
1111 00
1111 01
1111 10
1111 11
4.2.7

## Slide 17: 四个存储体交叉访问的时间关系
时间
单体
访存周期
单体
访存周期
启动存储体 0
启动存储体 1
启动存储体 2
启动存储体 3
4.2.7

## Slide 18
设四体低位交叉存储器，存取周期为T，总线传输周期为τ，为实现流水线方式存取，应满足 T ＝ 4τ。
连续读取 4 个字所需的时间为 T＋(4 －1)τ
Notes: 设存储器模块数为n，存取周期为T，总线传输周期为t，则该方式应满足T=nt
设存储器模块数为n，存取周期为T，总线传输周期为t，则该方式应满足T=nt

## Slide 19
例：设有四个模块组成的四体存储器结构，每个体的存储字长为32位，存取周期为200ns。假设数据总线宽度为32位，总线传输周期为50ns，试求顺序存储和交叉存储的存储器带宽。
解：顺序存储连续读出4个字的时间：200×4=800ns
交叉存储连续读出4个字的时间：200+50×（4－1）=350ns
顺序存储器的带宽：
（32×4）/(800×10-9)=16×107bps
交叉存储器的带宽：
（32×4）/(350×10-9)=37×107bps
Notes: 设存储器模块数为n，存取周期为T，总线传输周期为t，则该方式应满足T=nt
设存储器模块数为n，存取周期为T，总线传输周期为t，则该方式应满足T=nt

## Slide 20
高位交叉编址存储器：
主要目的：扩大存储器容量
优点：可靠性高，一个存储器模块失效只会影响存储空间的1/N部分，不在这一部分的程序和数据照常工作。
缺点是，发生访问冲突的概率高。
低位交叉编址存储器：
主要目的：提高存储器访问速度
优点：可以将连续的指令和数据存储在不同的存储器模块中，有利于减少访问冲突。
缺点：可靠性差，一旦一个存储体失效，整个存储空间将崩溃。
4.2.7

## Slide 21: 4.3 高速缓冲存储器（Cache）
4.3.l 概述
4.3.2 Cache一主存地址映象
4.3.3 替换算法
4.3.4 习题

## Slide 22: 4.3.l 概述
1 问题的提出
2 Cache的工作原理
3 Cache的基本结构
4 Cache的改进

## Slide 23: 1 问题的提出
很多时候I／O向主存请求的级别高于CPU，使CPU空等，降低了CPU工作效率，如果在CPU与主存之间加一级缓存，可将要取的信息提前送至缓存，主存在与I／O交换时，CPU可直接从缓存中读取信息，不必空等。
计算机中设置Cache主要是为了加速CPU访存速度，主存速度比CPU慢得多，100M处理器平均每10us就执行一条指令，而动态RAM访问时间为60～120us，也需要由高速缓存Cache来解决主存与CPU速度的不匹配问题。
4.3.1

## Slide 24: 1 问题的提出
程序运行具有局部性，即所谓的局部性原理：
在一小段时间内，最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问；
在空间上，这些被访问的程序和数据往往集中在一小片存储区；
在访问顺序上，指令顺序执行比转移执行的可能性大 (大约 5:1 )。
4.3.1

## Slide 25: 1 问题的提出
由于程序运行的局部性原理，CPU不直接访问主存，只与高速Cache交换信息，是可能的。
Cache-主存层次就采用了程序访问的局部性原理。
缓存
CPU
主存
4.3.1

## Slide 26: 2 Cache的工作原理
Cache／主存存储空间的基本结构图
Cache／主存存储空间的基本结构
Cache访问的命中率
4.3.1

## Slide 27
主存和缓存按块存储 块的大小相同
B 为块长
~
~
~
~
…
…
主存块号
主存储器
0
1
2m－1
字块 0
字块 1
字块 M－1
主存块号
块内地址
m位
b位
n位
M块
B个字
缓存块号
块内地址
c位
b位
C块
B个字
~
~
~
~
…
…
字块 0
字块 1
字块 C－1
0
1
2c－1
标记
Cache
缓存块号
4.3.1

## Slide 28: Cache／主存存储空间的基本结构
主存由2n个可编址的字组成，每个字有唯一的n位地址。
为了与Cache映射，将主存与缓存都分成若干块，每块内又包含着干个字，并使它们的块大小相同。
这就将主存的地址分成两段：高m位表示主存的块地址，低b位表示块内地址，则2m=M表示主存的块数。
4.3.1

## Slide 29: Cache／主存存储空间的基本结构
同样缓存的地址也分为两段：高c位表示缓存的块号，低b位表示块内地址，则2c=C表示缓存块数，且C远小于M。
主存与缓存地址中都用b位表示其块内字数，即B＝2b反映了块的大小，称B为块长。
4.3.1

## Slide 30: Cache访问的命中率
任何时刻都有一些主存块处在缓存块中。CPU欲读取主存某字时，有两种可能：一种是所需要的数已在缓存中，可直接访问Cache；另一种是所需的数不在Cache内，需调入Cache中。
上述第一种情况称为CPU访问Cache命中，第二种情况称CPU访问Cache不命中, Cache命中率是指CPU要访问的信息己在Cache内的比率。
在一个程序执行期间，设Nc为访问Cache的总命中次数，Nm为访问主存的总次数，则命中率h为：
4.3.1

## Slide 31: Cache访问的命中率
设tc为命中时的Cache访问时间，tm期为未命中时的主存访问时间，则Cache-主存系统的平均访问时间未Ta为：
存储系统的访问效率e为：
为提高访问效率，h应该尽量接近1。

## Slide 32: Cache访问的命中率
Cache的容量与块长都能影响Cache命中率。
Cache容量越大，其CPU的命中率就越高。但Cache大会增加成本，而且大到一定值时，命中率也不再有明显的提高。
块长与命中率之间的关系更为复杂，它取决于各程序的局部特性。
4.3.1

## Slide 33: 3 Cache的基本结构
Cache 由Cache存储体、地址映象变换机构、Cache替换机构几大模块组成。
    Cache的基本结构图
    Cache存储体
    地址映象变换机构
    替换机构
    Cache的读／写操作
4.3.1

## Slide 34
Cache
替换机构
Cache
存储体
主存Cache
地址映象
变换机构
数据总线
Cache
替换机构
可装进？
命中？
主存Cache
地址映象
变换机构
主 存
访问主
存替换
Cache
Cache
存储体
块号
块内地址
直接通路
访问主存装入Cache
N
N
Y
Y
块号
块内地址
CPU
主存地址
地址总线
Cache地址
1
2
3
4
5
4.3.1

## Slide 35: Cache存储体
Cache存储体以块为单位与主存交换信息，为加速Cache与主存之间的调动，主存大多采用多体结构，且Cache访存的优先级最高。
4.3.1

## Slide 36: 地址映象变换机构
它是将CPU送来的主存地址转换为Cache地址。
由于主存和Cache的块大小相同，块内地址都是相对于块的起始地址的偏移量（即低位地址相同），因此地址变换主要是主存的块号（高位地址）与Cache块号间的转换。
4.3.1

## Slide 37: 替换机构
当Cache内容已满就由Cache内的替换机构按一定的替换算法来确定应从Cache内移出哪个块返回主存，而把新的主存块调入Cache。
Cache对用户是透明的，即用户编程时所用到的地址是主存地址，用户根本不知道这些主存块是否己调入Cache内。调入Cache由机器硬件自动完成。
4.3.1

## Slide 38: Cache的读／写操作
Cache读操作流程
访问Cache
取出信息送CPU
访问主存
取出信息送CPU
将新的主存块
调入Cache中
执行替换算法
腾出空位
结束
命中？
Cache满？
CPU发出访问地址
开始
Y
N
Y
N
4.3.1

## Slide 39: Cache写操作
Cache写操作主要采用以下几种方法：
写直达法,即向Cache写人时,也向主存写入。能随时保证主存与Cache的数据一致,可能增加访存次数。
写回法,数据暂时写入Cache,并用标志将该块加以注明,直至该块从Cache替换出时,才写入主存。其速度快，但因主存中的字块未经随时修改,可能失效。
4.3.1

## Slide 40: Cache写操作
信息只写入主存，同时将相应的Cache块有效位置“0”，表明此Cache块已失效，需要时从主存调人。
多处理器系统，各自都有独立的Cache，且都共享主存。当一个缓存中数据修改时，不仅主存中相对应的字无效，连同其他缓存中相对应的字也无效。
4.3.1

## Slide 41: 4 Cache的改进
Cache刚出现时，典型系统只有一个缓存,近年来普遍采用多个Cache。
其含义有两方面：一是增加Cache的级数；二是将统一的Cache变成分开的Cache。
下面分别讲解单一缓存和两级缓存、统一缓存和分开缓存。
4.3.1

## Slide 42: 单一缓存和两级缓存
单一缓存是在CPU和主存之间只设一个缓存。
把这个缓存直接与CPU制作在同一个芯片内，叫片内缓存，CPU直接访问，不占用外部总线，提高了存取速度，增强了系统的整体效率。
在主存与片内缓存之间，再加一级缓存，叫做片外缓存，由静态RAM组成，提高从片外缓存调入片内缓存的速度，工作速度有明显改进。这种由片外缓存和片内缓存组成的Cache，叫做两级缓存，片内缓存为第一级，片外缓存为第二级。
4.3.1

## Slide 43: 统一缓存和分开缓存
统一缓存是指指令和数据都存放在同一缓存内，分开缓存是指指令和数据分别存放在两个缓存中，分别叫指令Cache和数据Cache。
如果计算机的主存是统一的（指令、数据存在同一主存内），则相应的Cache就采用统一缓存；如果主存采用指令、数据分开存放的方案，则相应的Cache就采用分开缓存。
当采用超前控制或流水线控制方式时，一般都采用分开缓存。
4.3.1
Notes: 超前控制:提前取下一条指令

## Slide 44: 4.3.2 Cache一主存地址映象
地址映象：把存放在主存中的程序按照某种规则装入到Cache中，并建立主存地址与Cache地址之间的对应关系。
地址变换：当程序已经装入到Cache之后，在实际运行过程中，把主存地址变换成Cache地址
直接映象
全相联映象
组相联映象

## Slide 45: 直接映象
字块2m－1
字块2c+1
字块2c+1－1
字块2c +1
字块2c
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
…
主存储体
字块 1
标记
字块 0
标记
字块 2c－1
标记
Cache存储体
t位
0
1
2c－1
…
字块
字块地址
主存字
块标记
t 位
c 位
b 位
主存地址
比较器（t位）
=
≠
不命中
有效位=1？
*
m位
Cache
内地址
否
是
命中
每个缓存块 i 可以和 若干 个 主存块 对应
每个主存块 j 只能和 一 个 缓存块 对应
i = j mod C
字块2c+1
字块2c
字块0
字块 0
4.3.2

## Slide 46
① 主存字块标记 t = m – c 的由来
因主存中会有很多块映射到Cache中的同一块，到底是多少块呢？
主存中共计有2t个块都可以映射到Cache中的某一块；
M = 2m （主存总块数）
C = 2c（Cache总块数）
= 2 m －c = 2t
② 标记比较
① 不够灵活，Cache利用率低，易发生冲突；
② 硬件实现简单，成本低。
特点:
某一个时刻只能有主存中的这2t中的一块映射到Cache中的这一块。
计算：
比较是用硬件来完成的速度较快。
Cache的所有这些个标记被存放到CAM（相联存储器）内；

## Slide 47
例：设主存的容量是256KB，Cache的容量是2KB，每个块的大小为16B
  问主存和Cache各有多少个块？
  主存和Cache地址各有多少位？
  主存中第135块在直接映象方式下映象到Cache的哪一块？
  直接映象方式下，主存地址分为哪几段，每段各有多少位？

## Slide 48
解：①主存 256K/16=256*1024/16=16384块
Cache 2K/16=128块
②主存 log2256K=18,所以主存地址有18位
Cache log22K=11，所以cache地址有11位
③ j=i mod 2c＝135mod128=7
④主存地址格式：
块内地址＝log216＝4 位
Cache字块地址＝log2128＝7位
主存字块标记＝主存地址长度-cache地址长度＝18-11＝7位
字块
字块地址
主存字
块标记
Cache
内地址
7 7 4

## Slide 49: 全相联映象
主存 中的 任一块 可以映射到 缓存 中的 任一块
字块2m－1
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
字块2c－1
字块1
字块0
…
标记
标记
标记
主存字块标记
字块内地址
主存地址
m = t + c 位
b位
m = t+c
Cache 存储器
主存储器
字块0
4.3.2

## Slide 50: 全相联映象
映象规则：
  主存中的任意一块都可以映象到Cache中的任意一块。
  如果Cache的块数为Cb，主存的块数为Mb，映象关系共有：
    Cb×Mb种。
用硬件实现起来会非常复杂
4.3.2

## Slide 51
块0
Cache
块1
……
块Cb-1
块0
块1
……
块i
……
块Mb-1
主存储器
全相联映象方式
4.3.2

## Slide 52
有效位
块号B
块内地址w
主存地址
目录表(由相联存储器组成，共Cb个字)
主存块号B
B
块号b
块内地址w
Cache块号b
b
相联比较
命中
Cache地址
4.3.2

## Slide 53
① 主存共有2m个块，此2m个块均可以映射到Cache中的任一块。
故 Cache “标记”位应为m位；
② 标记位为：m = t + c位，访问Cache时需与全部Cache块的标记进行比较，查找时间长。
优点：更灵活,Cache利用率高,命中率高。
特点:
缺点：硬件电路复杂，成本高，实际中较少使用。

## Slide 54: 组相联映象
字块2m－1
字块2c-r+1
字块2c-r + 1
字块2c-r
字块2c-r －
字块1
字块0
…
…
…
字块 3
标记
字块 1
标记
字块 2c－1
标记
字块 2
标记
字块 0
标记
字块 2c－2
标记
…
…
…
…
字块内地址
组地址
主存字块标记
s = t + r 位
q = c－r 位
b 位
组
0
1
2c-r－1
主存地址
Cache
主存储器
m 位
共 Q 组，每组内两块（r = 1)
1
某一主存块 j 按模 Q 映射到 缓存 的第 i 组中的 任一块
i = j mod Q
直接映射
全相联映射
字块0
字块 1
字块 0
字块2c-r
字块2c-r+1
4.3.2

## Slide 55
则C = 2c = QR = 2q×2r = 2q+r
c = q+r
① 内存共分为M个块：M = 2m
Cache分为Q组，Q=2q
②
Cache每组包括R块，R=2r
Cache分为C个块：C=2c

## Slide 56
例. 假设主存容量为512K×16位，Cache容量为4096×16位，块长为4个16位的字，访存地址为字地址。
（1）在直接映象方式下，设计主存的地址格式。
（2）在全相联映象方式下，设计主存的地址格式。
（3）在二路组相联映象方式下，设计主存的地址格式。
（4）若主存容量为512K×32位，块长不变，在四路组相联映象方式下，设计主存的地址格式。

## Slide 57
解：cache的容量为4096，所以cache字地址为log24096＝12位。 块长为4，所以字块内地址为2位，cache块共有4096/4＝1024块。块号占10位。主存地址为log2512K＝19位。
1）直接映象方式下，主存字块标记为19-12＝7位。主存地址格式为：
主存字块标记
Cache字块地址
字块内地址
2）全相联方式下，主存字块标记为19-2＝17位，其格式为
主存字块标记
字块内地址
3）在二路组相联的条件下，一组内有2块，cache共分为1024/2＝512组，所以组地址为9；主存字块标记为19-9-2＝8位，其格式为：
主存字块标记
组地址
字块内地址
7 10 2
17 2
8 9 2

## Slide 58
4）若主存容量为512K×32位，访问地址为字地址16位，则主存地址位log2512K×32/16=20位。在四路组相联的条件下，一组内有4块，cache共分为1024/4＝256组，所以组地址为8；主存字块标记为20-8-2＝8位，其格式为：
主存字块标记
组地址
字块内地址
10 8 2

## Slide 59
例. 假设主存容量为16MB，Cache容量为8KB，每字块8个字，每字32位，设计一个四路组相连映像的Cache组织，要求：
（1）设计主存的地址格式。
（2）设Cache的初态为空，CPU依次从主存第0、1、2……99号单元读出100个字（主存一次读出一个字），并重复按此次序读10次，问命中率是多少？ （3）若Cache的速度是主存的5倍，试问有Cache和无Cache相比，速度约提高多少倍？
（4） 系统效率为多少？

## Slide 60
解：
1）主存地址格式为：
2）命中率H=（100×10-13）/(100×10）=0.987
3）设Cache存取周期为t，主存存取周期为5t，则
速度提高倍数为
主存字块标记
组地址
字块内地址
13 6 5
5t×1000
5t×13 + t（1000-13）
－1=3.75
4）效率e=
t
0.987t + 5t（1-0.987）
×100%= 95%

## Slide 61: 4.3.3 替换算法
先进先出（FIFO）算法：总是将最先调人Cache的字块替换出来，它不需要随时记录各字块的使用情况，所以容易实现、开销小。但可能把一些需要经常使用的程序块也作为最早进入Cache的块而被替换出去。
近期最少使用（LRU）算法： 是将近期最少使用的块替换出来。需要随时记录Cache中各个字块的使用情况，以便确定哪个字块是近期最少使用的字块。LRU算法的平均命中率比FIFO高。

## Slide 62
例：设一个容量为4个块的全相联Cache，分别采用FIFO和LRU替换算法，假定访问的主存地址块号序列为2、11、2、9、7、6、4、3，画出每次访问后Cache中的内容变化情况。
解：
访问顺序 1 2 3 4 5 6 7 8
地址块号 2 11 2 9 7 6 4 3
块分配情况
（FIFO）
操作状态 调进 调进命中调进调进替换替换替换
2
2
2
2
2*
6
6
6
11
11
11
11
11*
4
4
9
9
9
9*
3
7
7
7
7*

## Slide 63
    访问顺序 1 2 3 4 5 6 7 8
    地址块号 2 11 2 9 7 6 4 3
    块分配情况
近期最
少使用
（LRU）
操作状态 调进 调进命中调进调进替换替换替换
2
2
2
2
2
2*
4
4
11
11*
11*
11*
6
6
6
9
9
9
9*
3
7
7
7
7*

## Slide 64: 4.4 辅助存储器
4.4.l 概述
4.4.2 磁记录原理和记录方式
4.4.3 硬磁盘存储器
4.4.4 软磁盘存储器（略）
4.4.5 磁带存储器（略）
4.4.6 循环冗余校验码(CRC)
4.4.7 光盘存储器（略）
习题

## Slide 65: 4.4.l 概述
辅助存储器的特点
磁表面存储器的主要技术指标
  记录密度
  存储容量
  平均寻址时间
  数据传输率
  误码率

## Slide 66: 辅助存储器的特点
辅存容量大、速度慢、价格低、可脱机保存信息。
辅助存储器有硬磁盘、软磁盘、磁带、光盘等。前三种均属磁表面存储器。
磁表面存储器是在不同形状的载体上，涂有磁性材料层，工作时，靠载磁体高速运动，由磁头在磁层上进行读写操作，信息被记录在磁层上，这些信息的轨迹就是磁道。
磁盘的磁道是一个个同心圆，磁带的磁道是沿磁带长度方向的直线。
4.4.1

## Slide 67: 记录密度
指单位长度内所存储的二进制信息量。
磁盘存储器用道密度和位密度表示;磁带存储器则用位密度表示。
磁盘沿半径方向单位长度的磁道数为道密度Dt ,相邻磁道之间的距离，称为道距P。 Dt=1/ P
4.4.1

## Slide 68: 记录密度
单位长度磁道能记录二进制信息的位数，称为位密度或线密度。磁带存储器主要用位密度来衡量。对于磁盘，位密度Db可按下式计算：
Db=ft/(π*dmin)
ft为每道总位数，dmin为同心圆中最小直径，各磁道上所记录的信息量是相同的而位密度不同，一般的磁盘位密度是指最内圈磁道的位密度，即最大位密度。
4.4.1

## Slide 69: 存储容量
存储容量是指外存所能存储的二进制信息总数量，一般以位或字节为单位。
以磁盘存储器为例，存储容量可按下式计算：
C＝n*k*s
其中C为存储总容量，n为存放信息的盘面数，k为每个盘面的磁道数，s为每条磁道上记录的二进制代码数。
4.4.1

## Slide 70: 存储容量
磁盘有格式化容量和非格式化容量两个指标。
非格式化容量是磁表面可以利用的磁化单元总数。
格式化容量是指按某种特定的记录格式所能存储信息的总量，即用户可以使用的容量，它一般为非格式化容量的60％～70％。
4.4.1

## Slide 71: 平均寻址时间
由存取方式分类可知，磁盘采取直接存取方式，寻址时间分为两个部分：
其一是磁头寻找目标磁道的找道时间ts
其二是找到磁道后，磁头等待欲读写的磁道区段旋转到磁头下方所需要的等待时间tw
4.4.1

## Slide 72: 平均寻址时间
由于从最外圈磁道找到最里圈磁道和寻找相邻磁道所需时间是不等的，而且磁头等待不同区段所花的时间也不等，因此，取其平均值，称作平均寻址时间Ta，它是平均找道时间tsa和平均等待时间twa之和： Ta =tsa+ twa
4.4.1

## Slide 73: 数据传输率
数据传输率Dr是指单位时间内磁表面存储器向主机传送数据的位数或字节数，它与记录密度D和记录介质的运动速度V有关：
Dr＝D* V
此外，辅存和主机的接口逻辑应有足够快的传送速度，用来完成接收／发送信息，以保证主机与辅存之间的传送正确无误。
4.4.1

## Slide 74: 误码率
误码率是衡量磁表面存储器出错概率的参数，它等于从辅存读出时，出错信息位数和读出的总信息位数之比。
为了减少出错率，磁表面存储器通常采用循环冗余码来发现并纠正错误。
4.4.1

## Slide 75: 4.4.2 磁记录原理和记录方式
磁记录原理
磁表面存储器的记录方式
评价记录方式的主要指标

## Slide 76: 磁记录原理
磁表面存储器通过磁头和记录介质的相对运动完成读写操作。
写入时,记录介质在磁头下方匀速通过,根据写入代码的要求,对写入线圈输入一定方向和大小的电流,使磁头导磁体磁化,产生一定方向和强度的磁场。
由于磁头与磁层表面间距非常小,磁力线直接穿透到磁层表面,将对应磁头下方的微小区域磁化。根据写入驱动电流的不同方向,使磁层表面被磁化的极性方向不同,以区别记录“0”或“1”。
4.4.2

## Slide 77: 磁记录原理
读出时，记录介质在磁头下方匀速通过，磁头相对于一个个被读出的磁化单元作切割磁力线的运动，从而在磁头读线圈中产生感应电势e,且e=-n*（dφ/dt）(n为读出线圈匝数)，其方向正好和磁通的变化方向相反。
由于原来磁化单元的剩磁通φ的方向不同，感应电势方向也不同，便可读出“1”或“0”两种不同信息。
4.4.2

## Slide 78: 磁记录的写入
局部磁化单元
载磁体
写线圈
S
N
I
局部磁化单元
写线圈
S
N
铁芯
磁通
磁层
写入“0”
写入“1”
I
4.4.2

## Slide 79: 磁记录的读出
N
读线圈
S
读线圈
S
N
铁芯
磁通
磁层
运动方向
运动方向
s
s
t
t
f
f
e
e
读出 “0”
读出 “1”
4.4.2

## Slide 80: 磁表面存储器的记录方式
共有六种磁记录方式，包括归零制(RZ)、不归零制(NRZ)、见1就翻的不归零制(NRZ1)、调相制(PM)、调频制(FM)、改进调频制(MFM)。
下面将首先给出这六种磁记录方式的写入电流波形。
4.4.2

## Slide 81
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
RZ
NRZ
NRZ1
PM
FM
MFM
T
位周期
4.4.2

## Slide 82
归零制记录“1”时，通以正向脉冲电流，记录“0”时，通以反向脉冲电流，使其在磁表面形成两个不同极性的磁饱和状态，分别表示“1”和 “0”。
两位信息之间驱动电流归零，故叫归零制记录方式。这种方式在写入信息前，必须先抹去原存信息。
这种记录方式原理简单，实施方便，但由于两个脉冲之间有一段间隔没有电流，相应的该段磁介质未被磁化，即该段空白，故记录密度不高，目前很少使用。
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
RZ
4.4.2

## Slide 83
不归零制记录信息时，磁头线圈始终有驱动电流，不是正向，便是反向，不存在无电流状态。磁表面层不是正向被磁化，就是反向被磁化。
当连续记录“1”或“0”时，其写电流方向不变，只有当相邻两信息代码不同时，写电流才改变方向，故称为“见变就翻”的不归零制。
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
NRZ
4.4.2

## Slide 84
见“1”就翻的不归零制在记录信息时，磁头线圈也始终有电流。
在记录“1”时电流改变方向，使磁层磁化方向发生翻转；记录“0”时，电流方向保持不变，使磁层的磁化方向也维持原来状态，这就叫见“1”就翻的不归零制。
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
NRZ1
4.4.2

## Slide 85
调相制记录规则是：记录“0”时，写电流由负变正；记录“1”时，写电流由正变负，而且电流变化出现在一位信息记录时间的中间时刻，它以相位差为180◦的磁化翻转方向来表示“1”和“0”。
因此，当连续记录相同信息时，在每两个相同信息的交界处，电流方向都要变化一次；若相邻信息不同，则两个信息位的交界处电流方向维持不变。调相制在磁带存储器中用得较多。
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
PM
4.4.2

## Slide 86
调频制的记录规则是：以驱动电流变化的频率不同来区别记录“1”还是“0”。
当记录“0”时，在一位信息的记录时间内电流保持不变；当记录“1”时，在一位信息记录时间的中间时刻，使电流改变一次方向。
无论记录“0”还是“1”，在相邻信息的交界处，线圈电流均变化一次。写“1”时，在位单元的起始和中间位置，都有磁通翻转；在写“0”时，仅在位单元起始位置有翻转。
记录“1”的磁翻转频率为记录“0”的两倍，故又称为倍频制,应用在硬磁盘和软磁盘中。
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
FM
4.4.2

## Slide 87
这种记录方式基本上同调频制，不同之处在于，改进调频制只有当连续记录两个或两个以上的“0”时，才在每位的起始处电流改变一次，不必在每个位起始处都改变电流方向。
在写入同样数据序列时，MFM比FM磁翻转次数少，在相同长度的磁层上可记录的信息量将会增加，从而提高了磁记录密度。
FM制记录一位二进制代码最多是两次磁翻转，MFM制最多只要一次翻转，记录密度提高了一倍，故又称之为倍密度记录方式。倍密度软磁盘即采用MFM记录方式。
0
1
1
1
0
0
0
1
0
数据序列
MFM
4.4.2

## Slide 88: 评价记录方式的主要指标
评价一种记录方式的优劣标准，主要反映在编码效率和自同步能力等方面。
编码效率是指位密度与磁化翻转密度的比值，可用记录一位信息的最大磁化翻转次数来表示。
FM、PM记录方式中，记录一位信息最大磁化翻转次数为2，因此编码效率为 50％；而MFM、NRZ、NRZ1三种记录方式的编码效率为100％，因为它们记录一位信息磁化翻转最多一次。
4.4.2

## Slide 89: 自同步能力
自同步能力是指从单个磁道读出的脉冲序列中所提取同步时钟脉冲的难易程度。
为了将数据信息分离出来，必须有同步信号。
同步信号从专门设置用来记录同步信号的磁道中取得，叫做外同步，如NRZ1。
4.4.2

## Slide 90: 自同步能力
对于高密度的记录系统，可直接从磁盘读出的信号中提取同步信号，称为自同步。
自同步能力可用最小磁化翻转间隔和最大磁化翻转间隔之比值R来衡量。
R越大，自同步能力也越强。
NRZ和NRZ1都没有自同步能力。
而PM、FM、MFM方式均有自同步能力。
4.4.2

## Slide 91: NRZ1 的读出代码波形
0
1
1
0
0
1
0
数据序列
驱动电流
磁通变化
感应电势
同步脉冲
读出代码
4.4.2

## Slide 92: 小结
影响记录方式的优劣因素还有很多，如读分辨力、信息独立性（即某一位信息读出时出现误码而不影响后续其他信息位的正确性）、频带宽度、抗干扰能力以及实现电路的复杂性等等。
除上述所介绍的六种记录方式外，还有成组编码记录方式，如GCR（5．4）编码，它广泛用于磁带存储器。
游程长度受限码（RLL 码）也是近年来发展起来的用于高密度磁盘上的一种记录方式。
4.4.2

## Slide 93: 4.4.3 硬磁盘存储器
硬磁盘存储器是计算机系统中最主要的外存设备。
第一个商品化的硬磁盘是由美国IBM公司于1956年研制而成的。四十多年来，无论在结构还是在性能方面，磁盘存储器有了很大的发展和改进。
  硬磁盘存储器类型
  硬磁盘存储器的结构
  硬磁盘存储器的发展动向
  硬磁盘的磁道记录格式

## Slide 94: 硬磁盘存储器类型
硬磁盘存储器的盘片由硬质铝合金材料制成，表面涂有一层可被磁化的硬磁特性材料。
按磁头的工作方式分为固定磁头磁盘存储器和移动磁头磁盘存储器。
按磁盘是否具有可换性又分为可换盘磁盘存储器和固定盘磁盘存储器。
4.4.3

## Slide 95: 固定磁头磁盘存储器
固定磁头的磁盘存储器，其磁头位置固定不动，磁盘上的每一个磁道都对应一个磁头，盘片也不可更换。
其特点是省去了磁头沿盘片径向运动所需寻找磁道的时间，存取速度快，只要磁头进入工作状态即可进行读写操作。
磁
道
4.4.3

## Slide 96: 移动磁头磁盘存储器
移动磁头的磁盘存储器在存取数据时，磁头在盘面上作径向运动，这类存储器可以由一个盘片组成，也可由多个盘片装在一个同心主轴上，每个记录面各有一个磁头。
下例含有六个盘片，除上下两外侧为保护面外，共有10个盘面可作为记录面，并对应10个磁头。
这类结构的硬磁盘存储器，目前应用最广泛，最典型的就是温彻斯特磁盘。
主轴
磁头运动方向
磁头支架
旋转的盘
4.4.3

## Slide 97: 可换盘和固定盘磁盘存储器
可换盘磁盘存储器是指盘片可以脱机保存。这种磁盘可以在互为兼容的磁盘存储器之间交换数据，便于扩大存储容量。
盘片可以只换单片，如在四片盒式磁盘存储器中，三片磁盘固定，只有一片可换。
也可以将整个磁盘组（如六片、十一片、十二片等）换下。
固定盘磁盘存储器是指磁盘不能从驱动器中取下，更换时要把整个“头盘组合体”一起更换。
4.4.3

## Slide 98: 温彻斯特磁盘
温彻斯特磁盘是一种可移动磁头固定盘片的磁盘存储器，简称温盘。它是目前用得最广，最有代表性的硬磁盘存储器。
1973年首先应用在IBM3340硬磁盘存储器中。其特点是采用密封组合方式，将磁头、盘片、驱动部以及读写电路等制成一个不能随意拆卸的整体，叫作“头盘组合体”。
它的防尘性能好、可靠性高、对环境要求不高。有些普通的硬磁盘存储器要求在超净环境中应用，只能用在大、中型计算机系统中。
4.4.3

## Slide 99: 硬磁盘存储器的结构
硬磁盘存储器是由磁盘驱动器、磁盘控制器和盘片组成。
磁 盘 控 制 器
磁 盘 驱 动 器
盘 片
主 机
4.4.3

## Slide 100: 磁盘驱动器
磁盘
磁
盘
组
主轴
磁头
音圈
电机
位置检测
定位驱动
模拟控制
放
大
闭环自动控制系统
由磁盘控制
器送来的目
标磁道信号
测
速
输
出
读写臂
传动机构
主轴
定位驱动
数据控制
4.4.3

## Slide 101: 磁盘控制器
磁盘控制器通常制作成一块电路板，插在主机总线插槽中，实现主机和驱动器之间的数据格式转换和数据传送，并控制驱动器的读写。
其内部又包含对主机的接口和对硬盘的接口，一个磁盘控制器可以控制一台或几台驱动器。
4.4.3

## Slide 102: 4.4.6 循环冗余校验码(CRC)
（1）模2运算
（2）CRC码的编码方法
（3）例题
（4）CRC码的检错与纠错
（5）对生成多项式G(x)的要求
（6）循环码应用的重要场合

## Slide 103: （1）模2运算
模2运算是不考虑进位和借位的运算
（1）模2加和模2减结果相同，0±0=0；0±1=1；1±0=1；1±1=0；
（2）模2乘是按模2和求部分积之和
1101
× 110
0000
1101
101110
+ 1101
4.4.6

## Slide 104
（3）模2除是按模2减求部分余数
① 部分余数首位为1，上商1；部分余数首位为0，上商0；
② 部分余数位数小于除数位数时，即为最后余数.
4.4.6

## Slide 105: （2）CRC码的编码方法
汉明码编码中需K位检测位，其位置为2i；
CRC码编码中需K位校验位，位于原信息位后面
待编码信息：Dn-1 … D1D0，设为M(X)
编码结果：Dn-1 … D1D0××…×
  ××…×设为R(X)
即：
M(X)= Dn-1xn-1 + Dn-2 xn-2 + … + D0 x0
M(X)xk =Dn+k-1xn+k-1 + Dn+k-2 xn+k-2 + … + Dk xk
编码结果为M(X)XK + R(X)
4.4.6

## Slide 106
现在问题转化成如何求R(X)
若在模2运算下, M(X)XK = Q(X)G(X) + R(X), 则：
从M(X)XK + R(X) = Q(X)G(X) + R(X) + R(X)
得到M(X)XK + R(X) = Q(X)G(X)
最终结论：M(X)XK+ R(X) 可被给定的多项式G(X)除尽！
M(X)XK
G(X)
Q(X)G(X)
G(X)
G(X)
R(X)
Q(X)
=
+
=
+
G(X)
R(X)
4.4.6

## Slide 107
CRC码就是用多项式M(x)xk除以给定的生成多项式G(X)，所得余数作为校验位。为了得到k位余数(即校验位)，G(X)必须是k+1位。
CRC特点：
CRC码是一个能被生成多项式G(X)模2整除的信息码组，利用该特点可以进行检错。
发送时双方事先约定生成多项式G(X)(被除数)。
CRC校验实现简单，检错能力强，被广泛应用在各种数据校验应用中，占用系统资源少，用软硬件均能实现。是进行数据传输差错检测的一种很好手段
给定信息
M(x)
写成
M(X)XK
G(X)
余数(即校验位)
得到
信息+校验位
（最终结果）
组合
4.4.6

## Slide 108
例：有效信息为1100，试用生成多项式G（X）=X3+X+1=1011，编制CRC码。
解：由 G（X）=X3+X+1=1011，得K=3
M（X）=X3+X2 =1100
M（X）X3 = X6+X5 =1100000
将M(x)X3模2除G（X），有：
1100000
1011
1110
1011
1010
1011
0010
0000
010
则 CRC 码为：
1 1 0 0
0 1 0
信息码
校验码
称为（7，4）码制
4.4.6

## Slide 109: （4）CRC码的检错与纠错
检错：接收方将收到的CRC码模2除G(x)，若传输无误，则余数为0；
  如果某一位出错，则余数不为0
  不同的出错位，其余数也不同。
纠错：
①出错位与余数有一定的对应关系，该对应关系与码制及G(x)有关系。
②纠错过程：某位出错，余数不为0，将余数补0继续作模2除，得到下一信息位的出错余数。即出错信息位对应的余数构成一个循环—“循环码”, 这样可以通过循环将出错位移出并异或取反。
4.4.6

## Slide 110
CRC码 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 余数 | 出错位
正确 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 | 无
错误 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 001 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 011 | 3
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 4
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 5
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 6
补0除以生成多项式1011等于下一个余数
4.4.6

## Slide 111: （5）对生成多项式G(x)的要求
任一位发生错误，均应使余数不为0
出错位不同，余数不同
余数补0对G(x)连续做模2除，余数循环
4.4.6

## Slide 112: （6）循环码应用的重要场合
磁表面存储器由于碰介质表面的缺陷、尘埃等原因，致使出现多个错误码。CRC码可以发现并纠正信息在存储或传送过程中连续出现的多位错误代码。
因此CRC校验码在磁介质存储器和计算机之间通信方面得到广泛应用。在PC机上，也采用了循环码，读盘时对读出的码字自动进行检测和纠错，如不能纠正，则发出错误信号，提醒用户重读。
CRC具体算法定义在ISO 3309和ITU-T V.42中
4.4.6

## Slide 113: 38. 磁盘组有6片磁盘，最外两侧盘面可以记录，存储区域内径22cm，外径33cm，道密度为40道/cm，内层密度为400位/cm，转速3600转/分。 （1）共有多少存储面可用？ （2）共有多少柱面？ （3）盘组总存储容量是多少？ （4）数据传输率是多少？

## Slide 114: 解： （1）共有：6×2 = 12个存储面可用； （2）有效存储区域 =（33-22）/2 = 5.5cm 柱面数 = 40道/cm × 5.5cm= 220道 （3）内层道周长=22cm= 69.08cm 道容量=400位/cm×69.08cm = 3454B 面容量=3454B×220道 = 759 880B 盘组总容量 =759，880B×12面 = 9，118，560B

## Slide 115: （4）转速 = 3600转 / 60秒 = 60转/秒 数据传输率 = 3454B × 60转/秒 = 207，240 B/S 注意： 1）的精度选取不同将引起答案不同，一般取两位小数； 2）柱面数盘组总磁道数（=一个盘面上的磁道数） 3）数据传输率与盘面数无关； 4）数据传输率的单位时间是秒，不是分。

## Slide 116: 39. 某磁盘存储器转速为3000转/分，共有4个记录盘面，每毫米5道，每道记录信息12 288字节，最小磁道直径为230mm，共有275道，求： （1）磁盘存储器的存储容量； （2）最高位密度（最小磁道的位密度）和最低位密度； （3）磁盘数据传输率； （4）平均等待时间。

## Slide 117: 解： （1）存储容量 = 275道×12 288B/道×4面 = 13 516 800B （2）最高位密度 = 12 288B/230 ≈17B/mm≈136位/mm（向下取整） 最大磁道直径 =230mm+275道/5道 × 2 = 230mm + 110mm = 340mm 最低位密度 = 12 288B / 340 ≈11B/mm≈92位 / mm （向下取整） （3）磁盘数据传输率 = 12 288B × 3000转/分 =12 288B × 50转/秒=614 400B/S （4）平均等待时间 = 1/50 / 2 = 10ms

## Slide 118: 41. 设有效信息为110，试用生成多项式G(x) =11011将其编成循环冗余校验码。 解：编码过程如下： M(x) =110 n =3 G(x) =11011 k+1 =5 k =4 M(x)·x4 =110 0000 M(x)·x4/G(x) =110 0000/11011 =100+1100/11011 R(x) =1100 M(x)·x4+R(x) =110 0000+1100 =110 1100 =CRC码 （7，3）码 注：此题的G(x)的选择是错误的，当最高位和最低位出错时，余数相同，均为0001。此时只能检错，无法纠错，G(x)实际不能作生成多项式。

## Slide 119: 42. 有一个（7，4）码，生成多项式G(x) =x3+x+1，写出代码1001的循环冗余校验码。 解：编码过程如下： M(x) =1001 n =4 G(x) =x3+x+1 =1011 k+1 =4 k =3 M(x)·x3 =1001 000 M(x)·x3/G(x) =1001 000/1011 =1010+110/1011 R(x) =110 M(x)·x3+R(x) =1001 000+110 =1001 110 =CRC码 由于码制和生成多项式均与教材上的例题4.15相同，故此（7，4）码的出错模式同表4.6。