## Slide 1: 第一章习题讨论
单击输入您的封面副标题

## Slide 2
2012年研究生入学统一考试计算机专业基础综合考试试题
假定基准程序A在某计算机上的运行时间为100秒，其中90秒为CPU时间，其余为I/O时间。若CPU速度提高50%，I/O速度不变，则运行程序A所耗费的时间是 。
A．55秒 B．60秒 C．65秒 D．70秒
答：执行时间=CPU时间 + I/O时间=90/(1+50%)+10=90/1.5+10=60+10=70秒。故选D。
2011年研究生入学统一考试计算机专业基础综合考试试题
下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是 。
A．MIPS B．CPI C．IPC D．MFLOPS
答：只有选项D带“F（意味着浮点数）”，选D。

## Slide 3: 2. 解释概念： 主机、CPU、主存、存储单元、存储元件、存储基元、存储元、存储字、存储字长、存储容量、机器字长、指令字长。 解： 主机——是计算机硬件的主体部分，由CPU+MM（主存或内存）组成； CPU——中央处理器（机），是计算机硬件的核心部件，由运算器+控制器组成。

## Slide 4: 主存——计算机中存放正在运行的程序和数据的存储器，为计算机的主要工作存储器，可随机存取；(由存储体、各种逻辑部件及控制电路组成） 存储单元——可存放一个存储字并具有特定存储地址的存储单位； 存储元件——存储一位二进制信息的物理元件，是存储器中最小的存储单位，又叫存储基元或存储元，不能单独存取； 存储字——一个存储单元所存二进制代码的逻辑单位；

## Slide 5: 存储字长——一个存储单元所存二进制代码的位数； 存储容量——存储器中可存二进制代码的总量；（通常主、辅存容量分开描述） 机器字长——CPU能同时处理的数据位数； 指令字长——一条指令的二进制代码位数；

## Slide 6: 3. 解释下列英文缩写的中文含义： CPU、PC、IR、CU、ALU、ACC、MQ、X、MAR、MDR、I/O、MIPS、CPI、FLOPS 解：全面的回答应分英文全称、中文名、中文解释三部分。 CPU——Central Processing Unit，中央处理机（器），中文解释见7题，略； PC——Program Counter，程序计数器，存放当前欲执行指令的地址，并可自动计数形成下一条指令地址的计数器；

## Slide 7: IR——Instruction Register， 指令寄存器，存放当前正在执行的指令的寄存器； CU——Control Unit，控制单元（部件），控制器中产生微操作命令序列的部件，为控制器的核心部件； ALU——Arithmetic Logic Unit，算术逻辑运算单元，运算器中完成算术逻辑运算的逻辑部件； ACC——Accumulator，累加器，运算器中运算前存放操作数、运算后存放运算结果的寄存器；

## Slide 8: MQ——Multiplier-Quotient Register，乘商寄存器，乘法运算时存放乘数、除法时存放商的寄存器。 X——操作数寄存器，即运算器中工作寄存器之一，用来存放操作数； MAR——Memory Address Register，存储器地址寄存器，内存中用来存放欲访问存储单元地址的寄存器；

## Slide 9: MDR——Memory Data Register，存储器数据缓冲寄存器，主存中用来存放从某单元读出、或写入某存储单元数据的寄存器； I/O——Input/Output equipment，输入/输出设备，为输入设备和输出设备的总称，用于计算机内部和外界信息的转换与传送； MIPS——Million Instruction Per Second，每秒执行百万条指令数，为计算机运算速度指标的一种计量单位；

## Slide 10
CPI——Cycle Per Instruction，执行一条指令所需时钟周期数，计算机运算速度指标计量单位之一；
FLOPS——Floating Point Operation Per Second，每秒浮点运算次数，计算机运算速度计量单位之一。

## Slide 11: 4. 指令和数据都存于存储器中,计算机如何区分它们？ 解：计算机硬件主要通过不同的时间段来区分指令和数据，即：取指周期取出的既为指令，执行周期取出的既为数据。 另外也可通过地址来源区分，从PC指出的存储单元取出的是指令，由指令地址码部分提供操作数地址。

## Slide 12
画出主机框图，分别以存数指令“STA M”和加法指令“ADD M”（M均为主存地址）为例，在图中按序标出完成该指令（包括取指令阶段）的信息流程（如→①）。假设主存容量为256M*32位，在指令字长、存储字长、机器字长相等的条件下，指出图中各寄存器的位数。
解：主机框图如P13图1.11所示。
（1）STA M指令：
取指令：PC→MAR→M→MDR→IR,(PC )+ 1→PC
分析指令：OP(IR)→CU
执行指令：Ad(IR)→MAR→M，ACC→MDR→M
（2）ADD M指令：
取指令：PC→MAR→M→MDR→IR,(PC )+ 1→PC
分析指令：OP(IR)→CU
执行指令：Ad(IR)→MAR→M→MDR→X，ACC→ALU,X→ALU，ALU→ACC假设主存容量256M*32位，在指令字长、存储字长、机器字长相等的条件下，ACC、X、IR、MDR寄存器均为32位，PC和MAR寄存器均为28位。