## Slide 1: 第3课习题、讨论

## Slide 2
本章重点：
（1）有关总线的基本概念
（2）如何克服总线的瓶颈
（3）如何对总线进行管理，包括判优控制和通信控制
本章难点：
总线的通信控制，既要解决通信双方如何获知传输的开始和结束，又要使通信双方按规定的协议互相协调配合来完成通信任务

## Slide 3: 什么是总线？总线传输有何特点？为了减轻总线的负载，总线上的部件都应具备什么特点？ 解：总线是连接多个部件的信息传输线，是各部件共享的传输介质； 总线传输的特点是：某一时刻只能有一路信息在总线上传输，即分时使用； 为了减轻总线负载，总线上的部件应通过三态驱动缓冲电路与总线连通。

## Slide 4
总线技术特点
1）使系统中的连线大大减少，可靠性高
2）便于硬件和软件的标准化，便于接口设计
3）易于系统模块化，可替换性好
4）便于维修，即可维护性好
5）任意时刻只有一个源发送（主设备），可由多个部件接收（从设备）
6）有仲裁机制
7）缺点：传输率受带宽限制，且总线一旦故障，整个系统将瘫痪

## Slide 5
串行总线和并行总线有何区别？各适用于什么场合？
答：
串行总线的数据传输在一条线路上按位进行。成本低，速度慢。适用于主机和低速外设或远距离通信。
并行总线的每个数据位都需要单独一条传输线，所有数据同时进行传输，成本高，速度快。适用于短距离的高速数据传输。

## Slide 6: 解释概念：总线宽度、总线带宽、总线复用、总线的主设备（或主模块）、总线的从设备（或从模块）、总线的传输周期、总线的通信控制。 解： 总线宽度——指数据总线的位（根）数，用bit（位）作单位。 总线带宽——指总线在单位时间内可以传输的数据总量，相当于总线的数据传输率，等于总线工作频率与总线宽度（字节数）的乘积。 总线复用——指两种不同性质且不同时出现的信号分时使用同一组总线，称为总线的“多路分时复用”。

## Slide 7: 总线的主设备（主模块）——指一次总线传输期间，拥有总线控制权的设备（模块）； 总线的从设备（从模块）——指一次总线传输期间，配合主设备完成传输的设备（模块），它只能被动接受主设备发来的命令； 总线的传输周期——总线完成一次完整而可靠的传输所需时间； 总线的通信控制——指总线传送过程中双方的时间配合方式。

## Slide 8: 设总线的时钟频率为8MHz，一个总线周期等于一个时钟周期。如果一个总线周期中并行传送16位数据，试问总线的带宽是多少？ 解： 总线宽度 = 16位/8 =2B 总线带宽 = 8MHz×2B =16MB/s

## Slide 9: 在一个32位的总线系统中，总线的时钟频率为66MHz，假设总线最短传输周期为4个时钟周期，试计算总线的最大数据传输率。若想提高数据传输率，可采取什么措施？ 解： 总线宽度 =32位/8 =4B 时钟周期 =1/ 66MHz =0.015µs 总线最短传输周期 =0.015µs×4 =0.06µs 总线最大数据传输率 = 4B/0.06µs =66.67MB/s

## Slide 10
计算机使用总线结构便于增减外设，同时？
A.减少了信息传输量
B.提高了信息的传输速度
C.减少了信息传输线的条数

## Slide 11
计算机使用总线结构的主要优点是便于实现积木化，缺点是 ？
A.地址信息、数据信息和控制信息不能同时出现
B.地址信息和数据信息不能同时出现
C.两种信息源的代码在总线中不能同时传送

## Slide 12
微型计算机中控制总线提供的完整信息是？
A.存储器和I/O设备的地址码
B.所有存储器和I/O设备的时序信号和控制信号
C.来自I/O设备的时序和控制信号
D.上述B、C两项

## Slide 13
总线中地址线的作用是？
A.只用于选择存储单元
B.由设备向主机提供地址
C.用于选择指定存储器单元和I/O设备接口电路的地址

## Slide 14
连接计算机与计算机之间的总线属于？
A.内总线
B.系统总线
C.通信总线

## Slide 15
总线是计算机各部件交换信息的公共通路，当使用总线传输数据时在每一个时刻总线上传送？
A.多个部件发送给多个部件的信息
B.多个部件发送给一个部件的信息
C.一个部件发送给一个部件的多组信息
D.一个部件发送给一个部件的一组信息

## Slide 16
系统总线是指？
A.运算器、控制器、寄存器之间的总线
B.运算器、寄存器、主存之间的总线
C.CPU、主存、I/O设备之间的总线

## Slide 17
按数据传送格式划分，常将总线分为？
A.并行总线和串行总线
B.同步总线和异步总线
C.系统总线和外总线

## Slide 18
数据总线、地址总线、控制总线三类是跟据什么来划分的？
A.总线所在的位置
B.总线传送的内容
C.总线的传送方式
D.总线的传送方向

## Slide 19
不同信号在同一信号线上分时传输的方称为？
A.串行传输
B.并行传输
C.总线复用

## Slide 20
总线设计中采用分时传输方式的目的？
A.提高总线的传输带宽
B.减少总线中信号数的数量
C.增加总线的功能

## Slide 21
串行总线主要用于？
A.连接主机和I/O设备
B.连接主存和CPU
C.连接运算器和控制器
D.连接CPU内部各部件

## Slide 22
某总线在一个总线周期并行传送4个字节数据，假设一个总线周期等于一个时钟周期，总线时钟频率为33MHZ，则总线带宽是？
A.33MB/S
B.64MB/S
C.132MB/S

## Slide 23
在一个16位的总线系统中，若时钟频率为100MHZ，总线的传输周期为5个时钟周期，每一个总线周期可传送一个字，则总线的数据传输率是？
A.16MB/S
B.40MB/S
C.100MB/S

## Slide 24
在什么总线结构的计算机系统中，外设可以和主存单元统一编址，因此可以不使用I/O指令？
A.单总线
B.双总线
C.三总线

## Slide 25
什么是总线判优？为什么需要总线判优？
解：
总线判优：当有多个设备同时要求占用总线时，通过总线控制器，按一定优先级顺序确定某个设备可以占用总线。
为什么需要总线判优：因为总线传输的特点是某一个时刻，只允许一个部件向总线发送信息，否则发生总线冲突，所以需要判优来解决。

## Slide 26
集中式总线判优有哪几种方式？各有哪些特点？
各需几根用于总线控制的控制线？优先级灵活性如何？

## Slide 27
集中式总线判优有哪几种方式？各有哪些特点？
各需几根用于总线控制的控制线？优先级灵活性如何？
解：
1.链式查询：1根BR线， 1根BG线， 1根BS线，
设备优先级固定，结构简单，容易扩充设备，对故障敏感。
2.计数器定时查询：1根BR线， 1根BS线，设备地址线？根。
设备优先级灵活，故障不敏感，控制较复杂。

## Slide 28
集中式总线判优有哪几种方式？各有哪些特点？
各需几根用于总线控制的控制线？优先级灵活性如何？
解：
3.独立请求：N根BR线， N根BG线，
设备优先级灵活，响应速度快，控制复杂。

## Slide 29: 讨论：试比较同步通信和异步通信。 解： 同步通信——由统一时钟控制的通信，控制方式简单，灵活性差，当系统中各部件工作速度差异较大时，总线工作效率明显下降。适合于速度差别不大的场合； 异步通信——不由统一时钟控制的通信，部件间采用应答方式进行联系，控制方式较同步复杂，灵活性高，当系统中各部件工作速度差异较大时，有利于提高总线工作效率。

## Slide 30: 为什么说半同步通信同时保留了同步通信和异步通信的特点？ 解： 半同步通信既能像同步通信那样由统一时钟控制，又能像异步通信那样允许传输时间不一致，因此工作效率介于两者之间。

## Slide 31
异步通信即可以用于并行传送也可以用于串行传送。
CPU
I/O
接 口
I/O
设 备
数据总线
地址总线
控制总线
字或字节
Ready
Strobe
特点：按字或字节各位同时传送；
按应答方式进行联系。

## Slide 32
异步串行方式：
特点：按位串行传送；
按应答方式进行联系。
这种方式要求数据格式中设置同步信息。
异步串行数据格式如下：
CPU
I/O
接口
I/O
设备
数据总线
地址总线
控制总线
二进制位
Ready
Strobe
起始位
（低）
奇偶 停止位
校验位 （高）
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
数据位

## Slide 33
异步串行通信的数据传输率可以用波特率和比特率来衡量
波特率—单位时间内传送二进制数据的位数，单位：bps
比特率—单位时间内传送二进制有效数据的位数，单位：bps
在异步串行传输系统中，若字符格式为：1个起始位、7个数据位、1个奇校验位、1个终止位。假设每秒传输120个数据帧，试计算波特率及比特率。
解：由题意知，一帧包括 1+7+1+1＝10位
所以波特率为（1+7+1+1）×120＝1200bps
一帧中的有效数据位为7位
所以比特率为 1200 ×（7/10）=840bps

## Slide 34
在异步串行传输系统中，若字符格式为：1个起始位、8个数据位、1个奇校验位、1个终止位。假设波特率为1200bps，求比特率。
解：由题意知，一帧包括 1+8+1+1＝11位
一帧中的有效数据位为8位
所以比特率为 1200 ×（8/11）=872.72bps

## Slide 35
画图说明用异步串行传输方式发送8位二进制数（16进制为65H），要求字符格式为：1位起始位（0）、8位数据位、1位偶校验位、1位终止位（1）。
解：数据65H传送波形如下：
起 始 位 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 校 验 位 | 停 止 位

## Slide 36
在三种集中式总线仲裁控制中，对电路故障敏感的是？
A.链式查询
B.计数器定时查询
C.独立请求

## Slide 37
在计数器定时查询方式下，若每次计数从上一次计数的终止点开始，则？
A.设备号小的优先级高
B.每个设备使用总线的机会相等
C.设备号大的优先级高

## Slide 38
在计数器定时查询方式下，若每次计数从0开始，则？
A.设备号小的优先级高
B.每个设备使用总线的机会相等
C.设备号大的优先级高

## Slide 39
在独立请求方式下，若有N个设备，则？
A.有一个总线请求信号和一个总线响应信号 B.有N个总线请求信号和N个总线响应信号
C.有一个总线请求信号和N个总线响应信号

## Slide 40
总线的独立请求方式优点是？
速度快
B.可靠性高
C.成本低

## Slide 41
总线通信中的同步控制是？
A.只适合CPU的控制方式
B.由统一时序控制的方式
C.只适合外部设备控制的方式

## Slide 42
同步通信中，一个总线周期的传输过程是？
先传输数据，在传输地址
B.先传输地址，在传输数据
C.只传输数据

## Slide 43
总线的异步通信方式？
A.不采用时钟信号，只采用握手信号
B.既采用时钟信号，又采用握手信号
C.既不采用时钟信号，又不采用握手信号

## Slide 44
总线的串行异步通信方式，以下正确的是？
A.数据帧之间的间隔时间是任意的
B.数据帧中不包含控制信息
C.数据帧之间的间隔时间是固定的

## Slide 45
总线的半同步通信方式？
A.不采用时钟信号，只采用握手信号
B.既采用时钟信号，又采用握手信号
C.既不采用时钟信号，又不采用握手信号

## Slide 46
波特率表示传输线路上？
A.信号传输速率
B.有效数据的传输速率
C.校验信号的传输速率

## Slide 47
在异步串行传输系统中，假设每秒传输120个数据帧，其字符格式为：1位起始位，8位数据位，1位奇偶校验位，1位终止位，则其波特率？
A.1320波特
B.960波特
C.1080波特

## Slide 48
在异步串行传输系统中，假设波特率为1200bps，其字符格式为：1位起始位，8位数据位，1位奇偶校验位，1位终止位，则其比特率？
A.872.72bps
B.1200bps
C.981.81bps

## Slide 49
在总线上，同一时刻？
A.只能有一个主设备控制总线传输操作
B.只能有一个从设备控制总线传输操作
C.可以有多个主设备控制总线传输操作

## Slide 50
总线主设备是？
A.掌握总线控制权的设备
B.申请作为主设备的设备
C.总线裁决部件

## Slide 51
“总线忙”信号的建立者是？
A.获得总线控制权的设备
B.发出“总线请求”的设备
C.总线控制器

## Slide 52
挂接在总线上的多个部件？
A.只能分时向总线发送数据，并只能分时从总线接收数据
B.只能分时向总线发送数据，但可同时从总线接收数据
C.可同时向总线发送数据，但只能分时从总线接收数据

## Slide 53
在链式查询方式下，越靠近控制器的设备？
A.得到总线使用权的机会越多，优先级越高
B.得到总线使用权的机会越少，优先级越低
C.得到总线使用权的机会越少，优先级越高

## Slide 54
同步通信的特点是？
A.需要应答信号
B.各部件的存取时间比较接近
C.总线周期长度可变

## Slide 55
在各种异步通信方式中，速度最快的是？
A.全互锁
B.半互锁
C.不互锁

## Slide 56: 填空
1.在做手术过程中，医生经常将手伸出等护士将手术刀递上，待医生握紧后，护士才松手。如果把医生和护士看成是两个通信模块上述一系列动作相当于异步通信中的全互锁方式。
2.按联接部件不同，总线可分为片内总线、系统总线和 通信总线三种。
3.系统总线是连接CPU、主存、I\O之间的信息传送线，按传输内容不同，又可分为地址线，数据线和，控制线分别用来传送地址 数据和 控制信号、响应信号和时序信号。
4.一个总线传输周期包括 申请分配阶段、寻址阶段、传数阶段和结束阶段四个阶段。

## Slide 57
5.总线上的主模块是指 对总线有控制权的模块，从模块是指 被主模块访问的模块，只能响应从主模块发来的各种总线命令。
6.总线的通信控制主要解决 通信双方如何获知传输开始和传输结束，以及通信双方如何协调如何配合 通常有 同步通信、 异步通信、 半同步通信和 分离式通信四种。
7.同步通信的主要特点是 通信双方由统一时钟控制数据的传输，一般用于 总线长度较短，总线上各部件存取时间比较一致的 场合；异步通信的特点是 通信双方没有公共的时钟标准，采用应答方式通信，一般用于 总线上各部件速度不一致的 场合。
8.每个总线部件一般都配有 三态 门电路，以避免总线访问冲突，当某个部件不占用总线时，由该电路禁止向总线发出信息。

## Slide 58
9.总线同步通信影响总线效率的原因是 必须按最慢速度的部件来设计公共时钟。
10.在总线的异步通信方式中，通信的双方可以通过不互锁、半互锁和 全互锁 三种类型联络。
11.按数据传送方式不同，总线可分为串行传输总线和 并行传输总线。
12.单向总线只能将信息从总线的一端传到另一端，不能反向传输。
13.总线判优控制可分为集中式和 分布 式两种。

## Slide 59
16.在同步通信中，设备之间 没有 应答信号，数据传输在 公共时钟信号的控制 下进行。
17.在异步通信中，没有固定的总线传输周期，通信双方通过 应答（握手） 信号联络。
18.在计数器定时查询方式下，采用 每次从上一次计数的终止点开始 计数的方式，可使每个设备使用总线的优先级相等。

## Slide 60
19.总线 复 用 技术是指不同的信号（如地址信号和数据信号）共用同一组物理线路，分时使用，此时需配置相应的电路。
20. 半同步 通信既有统一的时钟信号，又允许不同速度的模块和谐工作，为此需增设一条“等待”（WAIT）响应信号线。