## Slide 1: 第五章习题

## Slide 2
I/O接口中数据缓冲器的作用是？
A.暂存I/O设备和CPU之间的数据
B. 暂存CPU发出的命令
C. 暂存I/O设备的状态

## Slide 3
I/O接口中数据缓冲器的作用是？
A.暂存I/O设备和CPU之间的数据
B. 暂存CPU发出的命令
C. 暂存I/O设备的状态

## Slide 4: 讨论. I/O有哪些编址方式？各有何特点？

## Slide 5: 讨论. I/O有哪些编址方式？各有何特点？ 解：常用的I/O编址方式有两种： I/O与内存统一编址和I/O独立编址； 特点： I/O与内存统一编址方式的I/O地址采用与主存单元地址完全一样的格式，I/O设备和主存占用同一个地址空间，CPU可像访问主存一样访问I/O设备，不需要安排专门的I/O指令。 I/O独立编址方式时机器为I/O设备专门安排一套完全不同于主存地址格式的地址编码，此时I/O地址与主存地址是两个独立的空间，CPU需要通过专门的I/O指令来访问I/O地址空间。

## Slide 6
I/O端口地址采用统一编址方式时，进行I/O操作的指令是？
A.控制指令
B. 访存指令
C. 输入输出指令

## Slide 7
I/O端口地址采用统一编址方式时，进行I/O操作的指令是？
A.控制指令
B. 访存指令
C. 输入输出指令

## Slide 8
I/O端口地址采用独立编址方式时，进行I/O操作的指令是？
A.控制指令
B. 访存指令
C. I/O指令

## Slide 9
I/O端口地址采用独立编址方式时，进行I/O操作的指令是？
A.控制指令
B. 访存指令
C. I/O指令

## Slide 10
在统一编址方式下，下列说法正确的是？
A.一个具体地址只能对应输入输出设备
B.一个具体地址只能对应主存单元
C.一个具体地址只对应I/O设备或只对应主存单元

## Slide 11
在统一编址方式下，下列说法正确的是？
A.一个具体地址只能对应输入输出设备
B.一个具体地址只能对应主存单元
C.一个具体地址只对应I/O设备或只对应主存单元

## Slide 12
在独立编址方式下，下列说法正确的是？
A.一个具体地址只能对应输入输出设备
B. 一个具体地址只对应I/O设备或只对应主存单元
C.一个具体地址即可对应I/O设备也可只对应主存单元

## Slide 13
在独立编址方式下，下列说法正确的是？
A.一个具体地址只能对应输入输出设备
B. 一个具体地址只对应I/O设备或只对应主存单元
C.一个具体地址即可对应I/O设备也可只对应主存单元

## Slide 14
统一编址方式下，存储单元和I/O设备是靠什么来区分的？
A.不同的地址线
B. 不同的地址码
C. 不同的控制线

## Slide 15
统一编址方式下，存储单元和I/O设备是靠什么来区分的？
A.不同的地址线
B. 不同的地址码
C. 不同的控制线

## Slide 16
在（ ）的计算机系统中，外部设备可以和主存储器单元统一编址，因此可以不使用I/O指令。
A.单总线
B. 双总线
C. 三总线

## Slide 17
在（ ）的计算机系统中，外部设备可以和主存储器单元统一编址，因此可以不使用I/O指令。
A.单总线
B. 双总线
C. 三总线

## Slide 18: 讨论. 说明中断向量地址和入口地址的区别和联系。

## Slide 19: 讨论. 说明中断向量地址和入口地址的区别和联系。 解： 中断向量地址和入口地址的区别： 向量地址是硬件电路（向量编码器）产生的中断源的内存中断向量表表项地址编号， 中断入口地址是中断服务程序首址。 中断向量地址和入口地址的联系： 中断向量地址可理解为中断服务程序入口地址的地址，通过它访存可获得中断服务程序入口地址。

## Slide 20: 讨论. 在什么条件下，I/O设备可以向CPU提出中断请求？

## Slide 21: 讨论. 在什么条件下，I/O设备可以向CPU提出中断请求？ 解：I/O设备向CPU提出中断请求的条件是：I/O接口中的设备工作完成状态为1（D=1），中断屏蔽码为0 （MASK=0），且CPU查询中断时，中断请求触发器状态为1（INTR=1）。

## Slide 22: 讨论. 在什么条件和什么时间，CPU可以响应I/O的中断请求？ 解：CPU响应I/O中断请求的条件和时间是：当中断允许状态为1（EINT=1），且至少有一个中断请求被查到，则在一条指令执行完时，响应中断。

## Slide 23
I/O与主机交换信息的方式中，中断方式的特点是？
A.CPU与设备并行工作，传送与主程序串行工作
B. CPU与设备串行工作，传送与主程序串行工作
C. CPU与设备并行工作，传送与主程序并行工作

## Slide 24
I/O与主机交换信息的方式中，中断方式的特点是？
A.CPU与设备并行工作，传送与主程序串行工作
B. CPU与设备串行工作，传送与主程序串行工作
C. CPU与设备并行工作，传送与主程序并行工作

## Slide 25
中断服务程序的最后一条指令是？
A.转移指令
B. 出栈指令
C. 中断返回指令

## Slide 26
中断服务程序的最后一条指令是？
A.转移指令
B. 出栈指令
C. 中断返回指令

## Slide 27
以下叙述正确的是？
A.外部设备一旦发出中断请求，便立即得到CPU的响应
B.外部设备一旦发出中断请求，CPU应立即响应
C. 中断方式一般用于处理随机出现的服务请求

## Slide 28
以下叙述正确的是？
A.外部设备一旦发出中断请求，便立即得到CPU的响应
B.外部设备一旦发出中断请求，CPU应立即响应
C. 中断方式一般用于处理随机出现的服务请求

## Slide 29
在具有中断向量表的计算机中，中断向量地址是？
A.子程序的入口地址
B. 中断服务程序的入口地址
C. 中断服务程序入口地址的地址

## Slide 30
在具有中断向量表的计算机中，中断向量地址是？
A.子程序的入口地址
B. 中断服务程序的入口地址
C. 中断服务程序入口地址的地址

## Slide 31
中断响应是在？
A.一条指令执行开始
B. 一条指令执行中间
C.一条指令执行结束

## Slide 32
中断响应是在？
A.一条指令执行开始
B. 一条指令执行中间
C.一条指令执行结束

## Slide 33
在中断响应周期，CPU主要完成的工作是？
A.关中断，保护断点，发中断响应信号并形成中断向量地址
B.开中断，保护断点，发中断响应信号并形成中断向量地址
C. 关中断，执行中断服务程序

## Slide 34
在中断响应周期，CPU主要完成的工作是？
A.关中断，保护断点，发中断响应信号并形成中断向量地址
B.开中断，保护断点，发中断响应信号并形成中断向量地址
C. 关中断，执行中断服务程序

## Slide 35
中断发生时，程序计数器的保护和更新是由 完成？？
A.硬件自动
B. 进栈和出栈指令
C. 访存指令

## Slide 36
中断发生时，程序计数器的保护和更新是由 完成？？
A.硬件自动
B. 进栈和出栈指令
C. 访存指令

## Slide 37
1、一次中断处理过程大致可分为（），（），（），（），（）五个阶段。
2、单重中断的中断服务程序的执行顺序为（），（），（），（）和中断返回。
3、多重中断的中断服务程序的执行顺序为（），（），（），（）和中断返回。

## Slide 38
1、一次中断处理过程大致可分为（中断请求），（中断判优），（中断响应），（中断服务），（中断返回）五个阶段。
2、单重中断的中断服务程序的执行顺序为（保护现场），（设备服务），（恢复现场），（开中断）和中断返回。
3、多重中断的中断服务程序的执行顺序为（保护现场），（开中断），（设备服务），（恢复现场）和中断返回。

## Slide 39: 讨论. CPU对DMA请求和中断请求的响应时间是否相同？为什么？ 解： CPU对DMA请求和中断请求的响应时间不相同，因为两种方式的交换速度相差很大，因此CPU必须以更短的时间间隔查询并响应DMA请求（一个存取周期末）。

## Slide 40
I/O与主机交换信息的方式中，DMA方式的特点是？
A.CPU与设备并行工作，传送与主程序串行工作
B. CPU与设备串行工作，传送与主程序串行工作
C. CPU与设备并行工作，传送与主程序并行工作

## Slide 41
I/O与主机交换信息的方式中，DMA方式的特点是？
A.CPU与设备并行工作，传送与主程序串行工作
B. CPU与设备串行工作，传送与主程序串行工作
C. CPU与设备并行工作，传送与主程序并行工作

## Slide 42
下列叙述正确的是？
A.程序中断方式和DMA方式中实现数据传送都需中断请求
B.程序中断方式有中断请求，DMA方式中没有中断请求
C.程序中断方式和DMA方式中都有中断请求，但目的不同

## Slide 43
下列叙述正确的是？
A.程序中断方式和DMA方式中实现数据传送都需中断请求
B.程序中断方式有中断请求，DMA方式中没有中断请求
C.程序中断方式和DMA方式中都有中断请求，但目的不同

## Slide 44
DMA接口电路中有程序中断部件，其作用是？
A.实现数据传送
B. 向CPU提出总线使用权
C.向CPU提出传输结束

## Slide 45
DMA接口电路中有程序中断部件，其作用是？
A.实现数据传送
B. 向CPU提出总线使用权
C.向CPU提出传输结束

## Slide 46
DMA访问主存时，让CPU处于等待状态，等DMA的一批数据访问结束后，CPU再恢复工作，这种情况称为？
A.停止CPU访存
B. 周期挪用
C. DMA与CPU交替访问

## Slide 47
DMA访问主存时，让CPU处于等待状态，等DMA的一批数据访问结束后，CPU再恢复工作，这种情况称为？
A.停止CPU访存
B. 周期挪用
C. DMA与CPU交替访问