## Slide 1: 第四章习题、讨论

## Slide 2
存取周期是指？
A.存储器的写入时间
B.存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间
C.存储器进行连续读或写操作允许的最短间隔时间

## Slide 3
存取周期是指？
A.存储器的写入时间
B.存储器进行连续写操作允许的最短间隔时间
C.存储器进行连续读或写操作允许的最短间隔时间

## Slide 4
和辅存相比，主存的特点是？
A.容量小，速度快，成本高
B.容量小，速度快，成本低
C.容量大，速度快，成本高

## Slide 5
和辅存相比，主存的特点是？
A.容量小，速度快，成本高
B.容量小，速度快，成本低
C.容量大，速度快，成本高

## Slide 6
一个16Kx32位的存储器，其地址线和数据线的总和是？
A.48
B.36
C.46

## Slide 7
一个16Kx32位的存储器，其地址线和数据线的总和是？
A.48
B.36
C.46

## Slide 8
某计算机字长是16位，它的存储容量是64KB，按字编址，它的寻址能力是？
A.64K
B.32KB
C.32K

## Slide 9
某计算机字长是16位，它的存储容量是64KB，按字编址，它的寻址能力是？
A.64K
B.32KB
C.32K

## Slide 10
下述说法正确的是？
A.半导体RAM信息可读可写，且断电后仍能保持记忆
B.半导体RAM是易失性RAM，而静态RAM中存储信息是不易失的
C.半导体RAM是易失性RAM，而静态RAM只有在电源不掉电时信息不会丢失

## Slide 11
下述说法正确的是？
A.半导体RAM信息可读可写，且断电后仍能保持记忆
B.半导体RAM是易失性RAM，而静态RAM中存储信息是不易失的
C.半导体RAM是易失性RAM，而静态RAM只有在电源不掉电时信息不会丢失

## Slide 12
磁盘属于什么类型的存储器？
A.随机存取存储器
B.顺序存取存储器
C.直接存取存储器

## Slide 13
磁盘属于什么类型的存储器？
A.随机存取存储器
B.顺序存取存储器
C.直接存取存储器

## Slide 14
下列几种存储器中，CPU可直接访问的是？
A.主存储器
B.磁盘
C.光盘

## Slide 15
下列几种存储器中，CPU可直接访问的是？
A.主存储器
B.磁盘
C.光盘

## Slide 16
下列几种存储器中，易失性存储器是？
A.Cache
B.EPROM
C.Flash Memory

## Slide 17
下列几种存储器中，易失性存储器是？
A.Cache
B.EPROM
C.Flash Memory

## Slide 18
在存储器分层体系结构中，存储器从速度最快到最慢的排列顺序是？
A.寄存器-主存-Cache-辅存
B.寄存器-Cache-主存-辅存
C.寄存器-Cache-辅存-主存

## Slide 19
在存储器分层体系结构中，存储器从速度最快到最慢的排列顺序是？
A.寄存器-主存-Cache-辅存
B.寄存器-Cache-主存-辅存
C.寄存器-Cache-辅存-主存

## Slide 20
在存储器分层体系结构中，存储器从容量最大到最小的排列顺序是？
A.寄存器-主存-Cache-辅存
B.寄存器-主存-辅存- Cache
C.辅存-主存- Cache-寄存器

## Slide 21
在存储器分层体系结构中，存储器从容量最大到最小的排列顺序是？
A.寄存器-主存-Cache-辅存
B.寄存器-主存-辅存- Cache
C.辅存-主存- Cache-寄存器

## Slide 22
计算机存储系统由三级组成，主要目的是？
A.提供存储器的读写速度
B.扩大存储器的存储容量
C.解决存储器速度，容量，价格的矛盾

## Slide 23
计算机存储系统由三级组成，主要目的是？
A.提供存储器的读写速度
B.扩大存储器的存储容量
C.解决存储器速度，容量，价格的矛盾

## Slide 24
DRAM地址分两次输入的目的是？
A.提高速度
B.减少芯片引出线
C.电平需要

## Slide 25
DRAM地址分两次输入的目的是？
A.提高速度
B.减少芯片引出线
C.电平需要

## Slide 26
主存和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是？
A.解决CPU与主存之间的速度匹配问题
B.扩大主存容量
C.既扩大主存容量，又提高存取速度

## Slide 27
主存和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是？
A.解决CPU与主存之间的速度匹配问题
B.扩大主存容量
C.既扩大主存容量，又提高存取速度

## Slide 28
地址译码采用重合译码（双译码）是为了？
A.扩大寻址范围
B.增加存储单元数目
C.减少存储单元的选通线的数目

## Slide 29
地址译码采用重合译码（双译码）是为了？
A.扩大寻址范围
B.增加存储单元数目
C.减少存储单元的选通线的数目

## Slide 30
在1K ×1位的存储芯片中，采用重合译码（双译码），译码器的输出信号有多少条？
A.1024
B.64
C.32

## Slide 31
在1K ×1位的存储芯片中，采用重合译码（双译码），译码器的输出信号有多少条？
A.1024
B.64
C.32

## Slide 32
SRAM？
A.工作过程中，存储内容保持不变
B.在断电后信息仍能维持不变
C.不需要动态刷新

## Slide 33
SRAM？
A.工作过程中，存储内容保持不变
B.在断电后信息仍能维持不变
C.不需要动态刷新

## Slide 34
与SRAM相比，DRAM的优点是？
A.内容不需要再生
B.成本低，功耗低
C.掉电后内容不会丢失

## Slide 35
与SRAM相比，DRAM的优点是？
A.内容不需要再生
B.成本低，功耗低
C.掉电后内容不会丢失

## Slide 36
DRAM的刷新是以 为单位？
A.存储单元
B.行
C.列

## Slide 37
DRAM的刷新是以 为单位？
A.存储单元
B.行
C.列

## Slide 38
某主存容量为32KB,由16片16K ×1位(内部采用128 ×128存储阵列)的DRAM芯片采用字位同时扩展构成。若采用集中式刷新，且刷新周期为2ms，那么所有存储单元刷新一遍需要多少个存储周期？
A.128
B.256
C. 16384

## Slide 39
某主存容量为32KB,由16片16K ×1位(内部采用128 ×128存储阵列)的DRAM芯片采用字位同时扩展构成。若采用集中式刷新，且刷新周期为2ms，那么所有存储单元刷新一遍需要多少个存储周期？
A.128
B.256
C. 16384

## Slide 40: 什么叫刷新？为什么要刷新？说明刷新有几种方法。 解：刷新——对DRAM定期进行的全部重写过程； 刷新原因——因电容泄漏而引起的DRAM所存信息的衰减需要及时补充，因此安排了定期刷新操作； 常用的刷新方法有三种——集中式、分散式、异步式。 集中式：在最大刷新间隔时间内，集中安排一段时间进行刷新； 分散式：在每个读/写周期之后插入一个刷新周期，无CPU访存死时间； 异步式：是集中式和分散式的折衷。

## Slide 41
相联存储器与传统存储器的主要区别是前者又叫按 寻址的存储器？
A.地址
B.内容
C.堆栈

## Slide 42
相联存储器与传统存储器的主要区别是前者又叫按 寻址的存储器？
A.地址
B.内容
C.堆栈

## Slide 43
缓存的地址映射中，若主存的任意一块均可映射到缓存内的任一块，称作？
A.直接映射
B.全相联映射
C.组相联映射

## Slide 44
缓存的地址映射中，若主存的任意一块均可映射到缓存内的任一块，称作？
A.直接映射
B.全相联映射
C.组相联映射

## Slide 45
多体交叉存储器主要解决的问题是？
A.扩充主存容量
B.提高主存数据传输率
C.减少主存芯片数量

## Slide 46
多体交叉存储器主要解决的问题是？
A.扩充主存容量
B.提高主存数据传输率
C.减少主存芯片数量

## Slide 47
交叉编址的存储器实质是一种模块式存储器，它能 独立的读写操作？
A.并行执行多个
B.串行执行多个
C.并行执行一个

## Slide 48
交叉编址的存储器实质是一种模块式存储器，它能 独立的读写操作？
A.并行执行多个
B.串行执行多个
C.并行执行一个

## Slide 49
若某存储器存取周期为250ns，
每次读出16位，则该存储器的数据传输率是？
A.4 × 106B/s
B. 8 × 106B/s
C. 16 × 106B/s

## Slide 50
若某存储器存取周期为250ns，
每次读出16位，则该存储器的数据传输率是？
A.4 × 106B/s
B. 8 × 106B/s
C. 16 × 106B/s

## Slide 51
下列关于静态RAM和动态RAM的叙述：
Ⅰ.DRAM芯片集成度比SRAM高
Ⅱ. DRAM芯片成本比SRAM高
Ⅲ. DRAM芯片速度比SRAM高
Ⅳ. DRAM芯片工作时需要刷新，SRAM不需要刷新
通常情况下，错误的是？
A. Ⅰ和Ⅱ
B. Ⅱ和Ⅲ
C. Ⅲ和Ⅳ

## Slide 52
下列关于静态RAM和动态RAM的叙述：
Ⅰ.DRAM芯片集成度比SRAM高
Ⅱ. DRAM芯片成本比SRAM高
Ⅲ. DRAM芯片速度比SRAM高
Ⅳ. DRAM芯片工作时需要刷新，SRAM不需要刷新
通常情况下，错误的是？
A. Ⅰ和Ⅱ
B. Ⅱ和Ⅲ
C. Ⅲ和Ⅳ

## Slide 53
假定用若干个2K ×4位的存储器芯片组成一个8K × 8位的存储器，则地址0B1FH所在芯片的最小地址是？
A.0600H
B.0700H
C.0800H

## Slide 54
某计算机采用4体（低位）交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为8005，8006，8007，8008，8001，8002，8003，8004，8000，则可能发生访存冲突的地址是？
A.8000和8004
B. 8004和8008
C. 8002和8007

## Slide 55
假设某机的存储系统由Cache和主存组成，某程序执行过程中访存1000次，其中访问Cache缺失（未命中）50次，则Cache的命中率是？
A.5%
B. 9.5%
C. 95%

## Slide 56
某机的Cache共有16块，采用二路组相联映射方式（即每组两块）。每个主存块大小为32字节，按字节编址，主存129号单元所在的主存块应装入的组号是？
A.2
B. 4
C. 6

## Slide 57
某32位计算机的Cache容量16KB,Cache块的大小为16B，若主存与Cache地址映像采用直接映像方式，则主存地址为1234E8F8H的单元装入的Cache地址是？
A.00010001001101
B. 01000100011010
C. 10100011111000

## Slide 58
有一主存-Cache层次存储器，主存容量为1MB，Cache容量16KB，每字块有8个字，每字32位，采用直接映像方式，若主存地址为35301H,且CPU访问Cache命中，则在Cache第几块中(Cache起始字块为第0块)？
A.152
B. 153
C. 154

## Slide 59
填空：
一个四路组相联的缓存，容量为16KB,假设块长为4个32位的字，则地址为FEDCBAH的主存单元映射到缓存的第（203）组内。（十进制表示）。

## Slide 60
已知接收到的海明码为0100101（按配奇原则配置），要传送的信息是（0100）。

## Slide 61
若数据在存储器中采用低字节地址为字地址的存放方式，则十六进制数12345678H的存储字节顺序按地址由小到大依次是？
A.12345678
B.78563412
C.87654321

## Slide 62
为了提高访问主存中信息的速度，要求“信息按整数边界存储(对齐方式存储)”，其含义是？
A.信息的字节长度必须是整数
B.信息单元的存储地址是其字节长度的整数倍
C.信息单元的存储地址必须是整数

## Slide 63
采用八体并行低位交叉存储器，设每个体的存储容量为32K×16位，存取周期为400ns，下述说法正确的是？
A.在400ns内，存储器可向CPU提供27位二进制信息
B.在100ns内，每个存储体可向CPU提供27位二进制信息
C.在400ns内，存储器可向CPU提供28位二进制信息

## Slide 64
一个4体低位交叉的存储器，假设存取周期为T，CPU每隔1/4存取周期启动一个存储体，试问依次访问64个字需多少个存取周期（）。
T+(64-1)T/4=16.75T

## Slide 65: 什么是存储器的带宽？若存储器的数据总线宽度为32位，存取周期为200ns，则存储器的带宽是多少？
解：存储器的带宽指单位时间内从存储器进出信息的最大数量。 存储器带宽 = 1/200ns × 32位 = 160M位/秒 = 20MB/S

## Slide 66
讨论：提高访存速度的措施
信息按边界对齐存储
例：某计算机存储器按字节编址，采用小端次序存放数据。假定编译器规定int和short型数据长度分别为32位和16位，并且数据按边界对齐存储。有C语言程序段如下：
strut{
int a;
char b;
short c;
}record;
record.a=273;
若record变量首地址为0xC008,则地址0xC008中的内容及record.c的地址分别为多少？

## Slide 67: 主存中存储单元地址的分配
高位字节 地址为字地址
字节次序为大端模式
低位字节 地址为字地址
字节次序为小端模式
设地址线 24 根
按 字节 寻址
按 字 寻址
若字长为 16 位
按 字 寻址
若字长为 32 位
字地址
字节地址
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
4
0
字节地址
字地址
4
5
2
3
0
1
4
2
0
224 = 16 M
8 M
4 M

## Slide 68
struct A
{
int a;
char b;
short c;
};
struct B
{
char b;
int a;
short c;
};
结构体 内存对齐问题
已知32位机器上各种数据类型的长度如下:
char:1
short:2
int:4
long:4
float:4
double:8
sizeof(strcut A) =？sizeof(struct B) =？
sizeof(strcut A)=8
sizeof(struct B)=12
为什么？

## Slide 69
编译器优化时，为保证所有低于等于一个字长的数据都能在一次内存读取中完成（减少访存次数），编译器就会对结构体的成员的存储地址进行调整。以字长作为对齐边界（数据总线宽度）。体系结构的对齐和不对齐，是在时间和空间上的一个权衡。对齐节省了时间。
VC 6.0默认是按8字节对齐。
我们可以在程序中加入预编译指令改变默认对齐大小。
#pragma pack(N)
...
#pragma pack()
结构体 字节对齐（内存对齐）

## Slide 70
编译器是按照什么样的原则进行对齐的?
1.数据类型自身的对齐值，
char型数据，其自身对齐值为1，short型为2，int,float类型，其自身对齐值为4，double类型自身对齐值为8，单位字节。
即，对于n字节的元素(n=2,4,8,...)，它的首地址能被n整除。
2.结构体自身对齐值：其成员中自身对齐值最大的那个值。
3.指定对齐值：#pragma pack (value)时的指定对齐值value。
4.数据成员、结构体的有效对齐值：自身对齐值和指定对齐值中小的那个值。
结构体 字节对齐

## Slide 71
#include <stdio.h>
struct test{
unsigned int a1;
unsigned char a2;
unsigned short a3;
unsigned char a4;
unsigned int a5;
};
int main(void)
{
printf("a:%d\n",sizeof(struct test));
return 0;
}
结构体 字节对齐举例
运行结果
a:16
a1 |  |  | 
a2 | 空洞 | a3 | 
a4 | 空洞 | 空洞 | 空洞
a5 |  |  | 
0
4
8
12
tradeoff:牺牲空间换取时间！！！
解题步骤：
结构体自身对齐值：4字节（int）
指定对齐值：8字节（vc6.0默认）
有效对齐值：（4,8）min=4

## Slide 72
讨论：提高访存速度的措施
信息按边界对齐存储
例：某计算机存储器按字节编址，采用小端次序存放数据。假定编译器规定int和short型数据长度分别为32位和16位，并且数据按边界对齐存储。有C语言程序段如下：
strut{
int a;
char b;
short c;
}record;
record.a=273;
若record变量首地址为0xC008,则地址0xC008中的内容及record.c的地址分别为多少？

## Slide 73
strut{
int a;
char b;
short c;
}record;
record.a=273;
若record变量首地址为0xC008,则地址0xC008中的内容及record.c的地址分别为多少？
0XC008
0XC00C
273=0x111=0x00 00 01 11，小端
0XC008
0XC00C
解：

## Slide 74
磁盘的盘面上有很多半径不同的同心圆，这些同心圆称为？
A.扇区
B. 磁道
C.磁柱

## Slide 75
活动头磁盘存储器的平均寻址时间是指？
A.平均寻道时间
B. 平均等待时间
C.平均寻道时间加平均等待时间

## Slide 76
磁盘存储器的平均等待时间通常是？
A.磁盘旋转半周所需的时间
B. 磁盘旋转一周所需的时间
C.磁盘旋转1/3周所需的时间

## Slide 77
一个转速为7200rpm的硬盘，其平均寻道时间为8ms，则其平均访问时间约为？
A.12.17ms
B. 24.33ms
C. 32.66ms